## Slide 1
习题课
陈 志 广
www.nscc-gz.cn
中山大学计算机学院
国家超级计算广州中心
Zhiguang.chen@nscc-gz.cn

## Slide 2
第二章习题
1.对空栈S进行Push和Pop操作，入栈序列a,b,c,d,e,经过Push, Push, Pop, Push, Pop, Push, Push, Pop操作后得到的出栈序列是 D
A.b,a,c B.b,a,e C.b,c,a D.b,c,e
2.下列给出的部件中，其位数（宽度）一定与机器字长相同的是 B
Ⅰ.ALU Ⅱ.指令寄存器 Ⅲ.通用寄存器 Ⅳ.浮点寄存器
A.仅Ⅰ、Ⅱ B.仅Ⅰ、Ⅲ
C.仅Ⅱ、Ⅲ D.仅Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

## Slide 3
3.已知带符号整数用补码表示，float型数据用IEEE 754标准表示，假定变量x的类型只可能是int或float，当x的机器数为C800 0000H时，x的值可能是 A
A. B. C. D.
1 100 1000 0 000 0000 0000 0000 0000 0000
第二章习题
浮点数：符号1，指数 1001 0000（144-127），尾数1.0
整数：-0011 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

## Slide 4
第二章习题
4.在按字节编址，采用小端方式的32位计算机中，按边界对齐方式以下C语言结构型变量a分配存储空间。
Struct record{
short x1;
int x2;
}a;
若a的首地址为2020 FE00H，a的成员变量x2的机器数为1234 0000H，则其中34H所在存储单元的地址是 D
A.2020 FE03H B.2020FE04H
C.2020 FE05H D.2020 FE06H

## Slide 5
第二章习题
5.某计算机采用16位定长指令字格式，操作码位数和寻址方式位数固定，指令系统有48条指令，支持直接、间接、立即、相对4种寻址方式。单地址指令中，直接寻址方式的可寻址范围是 A
A.0～255 B.0～1023
C.-128～127 D.-512～511

## Slide 6
第二章习题
6.有实现x*y的两个C语言函数如下：
unsigned umul (unsigned x, unsigned y) { return x*y; }
int imul (int x, int y) { return x * y; }
假定某计算机M中ALU只能进行加减运算和逻辑运算。请回答如下问题。
（1）若M的指令系统中没有乘法指令，但有加法、减法和位移等指令，则在M上也能实现上述两个函数中的乘法运算，为什么？
（2）若M的指令系统中有乘法指令，则基于ALU、位移器、寄存器以及相应控制逻辑实现乘法指令时，控制逻辑的作用是什么？
（3）针对以下三种情况：a）没有乘法指令；b）有使用ALU和位移器实现的乘法指令；c）有使用阵列乘法器实现的乘法指令，函数umul()在哪种情况下执行时间最长？哪种情况下执行时间最短？说明理由

## Slide 7
第二章习题
6.有实现x*y的两个C语言函数如下：
unsigned umul (unsigned x, unsigned y) { return x*y; }
int imul (int x, int y) { return x * y; }
假定某计算机M中ALU只能进行加减运算和逻辑运算。请回答如下问题。
（4）n位整数乘法指令可保存2n位乘积，当仅取n位作为乘积时，其结果可能会发生溢出。当n=32、x=231-1、y=2时，带符号整数乘法指令和无符号整数乘法指令得到的x*y的2n乘积分别是什么（用十六进制表示）？此时函数umul()和imul()的返回结果是否溢出？对无符号整数乘法运算，当仅取乘积的低n位作为乘法结果时，如何用2n位乘积进行溢出判断？
答：64位的乘积是0000 0000 FFFF FFFEH
umul不溢出，imul溢出
乘积的高n位全为0，则不溢出

## Slide 8
第二章习题
7.下列关于冯·诺依曼结构计算机基本思想的叙述中，错误的是C
A.程序的功能都通过中央处理器执行指令实现
B.指令和数据都用二进制数表示，形式上无差别
C.指令按地址访问，数据都在指令中直接给出
D.程序执行前，指令和数据需预先存放在存储器中
8.考虑以下 C 语言代码：
unsigned short usi = 65535;
short si = usi;
执行上述程序段后,si的值是A
A.-1 B.-32767 C.-32768 D.-65535
usi=1111 1111 1111 1111

## Slide 9
第二章习题
9. 某计算机采用大端方式，按字节编址。某指令中操作数的机器数为 1234 FF00H，该操 作数采用基址寻址方式，形式地址（用补码表示）为 FF12H，基址寄存器的内容为 F000 0000H， 则该操作数的 LSB（最低有效字节）所在的地址是__D__
A.F000 FF12H B.F000 FF15H
C.EFFF FF12H D.EFFF FF15H
考察点：补码加法、大端存储

## Slide 10
第二章习题
10.某指令功能为 R[r2]←R[r1] + M[R[r0]]，其两个源操作数分别采用寄存器、寄存器间接寻址方式。对于下列给定部件，该指令在取数及执行过程中需要用到的是__B__
I．通用寄存器组（GPRs）
II．算术逻辑单元（ALU）
III．存储器（Memory）
IV．指令译码器（ID）
A.仅 I、II B.仅 I、II、III
C.仅 II、III、IV D.仅 I、III、IV

## Slide 11
第二章习题
11.冯·诺依曼结构计算机中数据采用二进制编码表示，其主要原因是 D
I. 二进制的运算规则简单
II. 制造两个稳态的物理器件较容易
III. 便于用逻辑门电路实现算术运算
A.仅 I、II B.仅 I、III
C.仅 II、III D.I、II 和 III

## Slide 12
第二章习题
12.假定带符号整数采用补码表示，若 int 型变量 x 和 y 的机器数分别是 FFFF FFDFH 和 0000 0041H，则 x、y 的值以及 x - y 的机器数分别是 C
A.x = -65, y = 41，x - y 的机器数溢出
B.x = -33, y = 65，x - y 的机器数为 FFFF FF9DH
C.x = -33, y = 65，x - y 的机器数为 FFFF FF9EH
D.x = -65, y = 41，x - y 的机器数为 FFFF FF96H
13.IEEE 754单精度浮点格式表示的数中，最小的规格化正数是 A
A.1.0*2-126 B. 1.0*2-127 C.1.0*2-128 D.1.0*2-149

## Slide 13
第二章习题
14.某 32 位计算机按字节编址，采用小端（Little Endian）方式。若语句“int i = 0;”对应指令的机器代码为“C7 45 FC 00 00 00 00”，则语句“int i = −64;”对应指令的机器代码是 A
A.C7 45 FC C0 FF FF FF
B.C7 45 FC 0C FF FF FF
C.C7 45 FC FF FF FF C0
D.C7 45 FC FF FF FF 0C

## Slide 14
第二章习题
15.整数 x 的机器数为 1101 1000，分别对 x 进行逻辑右移 1 位和算术右移 1 位操作，得到的机器数分别是 B
A.1110 1100，1110 1100
B.0110 1100，1110 1100
C.1110 1100，0110 1100
D.0110 1100，0110 1100

## Slide 15
第二章习题
16.按字节编址的计算机中，某 double 型数组 A 的首地址为 2000H，使用变址寻址和循环 结构访问数组A，保存数组下标的变址寄存器初值为 0，每次循环取一个数组元素，其偏移地 址为变址值乘以 sizeof(double)，取完后变址寄存器内容自动加 1。若某次循环所取元素的地址为2100H，则进入该次循环时变址寄存器的内容是 B
A.25 B.32 C.64 D.100

## Slide 16
第二章习题
17. 减法指令“sub R1, R2, R3”的功能为“(R1) - (R2)→R3”，该指令执行后将生成进位/ 借位标志 CF 和溢出标志 OF。若(R1) = FFFF FFFFH，(R2) = FFFF FFF0H，则该减法指令执行 后，CF 与 OF 分别为 A
A.CF = 0, OF = 0
B.CF = 1, OF = 0
C.CF = 0, OF = 1
D.CF = 1, OF = 1
1 1 FFFF FFFFH
+ 00 0000 0010H
00 0000 000FH

## Slide 17
第二章习题
18.假定计算机 M1 和 M2 具有相同的指令集体系结构（ISA)，主频分别为 1.5GHz 和 1.2 GHz。在 M1 和 M2 上 运行某基准程序 P，平均 CPI 分别为 2 和 1，则程序 P 在 M1 和 M2 上运行时间的比值是 C
A.0.4 B.0.625 C.1.6 D.2.5
19.下列寻址方式中，最适合按下标顺序访问一维数组元素的是 D
A.相对寻址 B.寄存器寻址 C.直接寻址 D.变址寻址

## Slide 18
第二章习题
20. 某计算机按字节编址，指令字长固定且只有两种指令格式，其中三地址指令 29 条，二地址指令 107 条，每个 地址字段为 6 位，则指令字长至少应该是 A
A.24 位 B.26 位 C.28 位 D.32 位
21. I/O 指令实现的数据传送通常发生在 D
A.I/O 设备和 I/O 端口之间
B.通用寄存器和 I/O 设备之间
C.I/O 端口和 I/O 端口之间
D.通用寄存器和 I/O 端口之间

## Slide 19
第二章习题
22.已知，计算f(n)的C语言函数f1如下：
int f1(unsigned n){
int sum=1, power=1;
for(unsigned i=0;i<=n-1;i++){
power *= 2;
sum += power;
}
return sum;
}

## Slide 20
第二章习题
将f1中的int都改为float，可得到计算f(n)的另一个函数f2。假设unsigned和int型数据都占32位，float采用IEEE 754单精度标准。请回答下列问题。
（1）当n=0时，f1会出现死循环，为什么？（因为n-1为FFFFFFFFH）若将f1中的变量i和n都定义为int型，则f1是否还会出现死循环？为什么（不会）？
（2）f1(23)和f2(23)的返回值是否相等？（相等）机器数各是什么（用十六进制表示）？00FF FFFFH，4B7F FFFFH
（3）f1(24)和f2(24)的返回值分别为33 554 431和33 554 432.0，为什么不相等？（四舍五入）

## Slide 21
第二章习题
（5）f2(127)的机器数为7F80 0000H，对应的值是什么？
1 FF 00000 （+ ∞ ）
若使f2(n)的结果不溢出，则最大的n是多少？ （126）
若使f2(n)的结果精确（无舍入），则最大的n是多少？（23）
（4）f(31)=232-1，而f1(31)的返回值却为-1，为什么？若使f1(n)的返回值与f(n)相等，则最大的n是多少？
f(31)=232-1 =FFFF FFFFH，n最大为30

## Slide 22
第二章习题
23. 在按字节编址的计算机 M 上，题 22中 f1 的部分源程序(阴影部分）与对应的机器级代码（包括指令的虚拟地址）如下：
int f1(unsigned n){
1 00401020 55 push ebp
… … …
for(unsig ned i=0;i<=n-1;i++){
… … …
20 0040105E 39 4D F4 cmp dword ptr [ebp-0Ch],ecx
… … …
power *= 2;
… … …
23 00401066 D1 E2 shl edx,1
… … …
return sum;
… … …
35 0040107F C3 ret
其中，机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。请回答下列问题。

## Slide 23
第二章习题
(1)计算机 M 是 RISC 还是 CISC？为什么？ CISC
(2)f1 的机器指令代码共占多少字节？要求给出计算过程。（96B）
(3)第 20 条指令 cmp 通过 i 减 n-1 实现对 i 和 n-1 的比较。执行 f1(0)过程中当 i=0 时，cmp 指令执行后，进/借位标 志 CF 的内容是什么？（1）要求给出计算过程。 （减法指令的借位需在进位上求反）
(4)第 23 条指令 shl 通过左移操作实现了 power *2 运算，在 f2 中能否也用 shl 指令实现 power *2？为什么？（浮点不能用移位操作）

## Slide 24
第二章习题
24. 有如下 C 语言程序段
short si = -32767;
unsigned short usi = si;
执行上述两条语句后，usi 的值为 D
A.-32767 B.32767 C.32768 D.32769
25.某计算机字长为 32 位，按字节编址，采用小端（Little Endian）方式存放数据。假定有一个 double 型变量， 其机器数表示为 1122 3344 5566 7788H，存放在 0000 8040H 开始的连续存储单元中，则存储单元 0000 8046H 中存放的是 A
A.22H B.33H C.66H D.77H

## Slide 25
第二章习题
26. 某指令格式如下所示。
其中 M 为寻址方式，I 为变址寄存器编号，D 为形式地址。若采用先变址后间址的寻址方式，则操作数的有效地址是 C
A.I+D B.(I)+D C.((I)+D) D.((I))+D
27.某计算机主存空间为 4GB，字长为 32 位，按字节编址，采用 32 位字长指令字格式。若指令按字边界对齐存 放，则程序计数器（PC）和指令寄存器（IR）的位数至少分别是 B
A.30、30 B.30、32 C.32、30 D.32、32

## Slide 26
第二章习题
28.计算机硬件能够直接执行的是 A
Ⅰ．机器语言程序
Ⅱ．汇编语言程序
Ⅲ．硬件描述语言程序
A.仅Ⅰ B.仅Ⅰ、Ⅱ C.仅Ⅰ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
29.由3 个“1”和 5 个“0”组成的 8 位二进制补码，能表示的最小整数（B）
A.-126 B.-125 C.-32 D.-3
1000 0011
01 1 1 1 101

## Slide 27
第二章习题
30.程序P在机器M上的执行时间是20秒，编译优化后，P执行的指令数减少到原来的70%，而CPI增加到原来的1.2倍，则P在M上的执行时间是（A）
A.16.8s B.14s C.11.8s D.8.4s
31.若 x=103，y=-25，则下列表达式采用 8 位定点补码运算实现时，会发生溢出的是 C
A.x+y B.-x+y C.x-y D.-x-y

## Slide 28
第二章习题
32.float 型数据常用 IEEE754 单精度浮点格式表示。假设两个 float 型变量x 和 y 分别存放在 32 位寄存器 f1 和 f2 中，若(f1)=CC90 0000H，(f2)=B0C0 0000H，则 x 和 y 之间的关系为 A
A.x<y 且符号相同
B.x<y 且符号不同
C.x>y 且符号相同
D.x>y 且符号不同

## Slide 29
第二章习题
33. 某计算机有 16 个通用寄存器，采用 32 位定长指令字，操作码字段（含寻址方式位）为 8 位，Store 指令的源操作数和目的操作数分别采用寄存器直接寻址和基址寻址方式。若基址寄存器可使用任一通用寄存器，且偏移量用补码表示，则 Store 指令中偏移量的取值范围是 A
A.-32768 ~ +32767
B.-32767 ~ +32768
C.-65536 ~ +65535
D.-65535 ~ +65536

## Slide 30
第二章习题
34. 某程序中有如下循环代码段P:“for(int i = 0; i < N; i++) sum+=A[i];”。假设编译时变量sum 和i 分别分配在寄存器R1 和R2 中。常量N 在寄存器R6 中，数组A 的首地址在寄存器R3 中。程序段P 起始地址为0804 8100H，对应的汇编代码和机器代码如下表所示。

## Slide 31
第二章习题
执行上述代码的计算机M采用32位定长指令字，其中分支指令bne 采用如下格式：
OP 为操作码Rs和Rd 为寄存器编号；OFFSET 为偏移量，用补码表示。请回答下列问题，并说明理由。
（1）M 的存储器编址单位是什么？（字节编址）
（2）已知sll 指令实现左移功能，数组A 中每个元素占多少位？（32位）
（3）表中bne 指令的OFFSET 字段的值是多少？（FFFAH，-6）
已知bne 指令采用相对寻址方式，当前PC 内容为bne 指令地址，通过分析表中指令地址和bne 指令内容，推断出bne 指令的转移目标地址计算公式。PC+4+offset*4

## Slide 32
第二章习题
（4） 若M 采用如下“按序发射、按序完成”的 5 级指令流水线：IF（取值）、ID（译码及取数）、EXE（执行）、MEM（访存）、WB（写回寄存器），且硬件不采取任何转发措施，分支指令的执行均引起3 个时钟周期的阻塞，则：
P 中哪些指令的执行会由于数据相关而发生流水线阻塞？
（指令2、3、4、6）
哪条指令的执行会发生控制冒险？
（指令6）
为什么指令1 的执行不会因为与指令5 的数据相关而发生阻塞？
（指令6后面有3个时钟的阻塞）

## Slide 33
第二章习题
35. 某计算机主频为1.2 GHz,其指令分为4类，它们在基准程序中所占比例及CPI如下表 所示。
该机的MIPS数是 C
A.100 B.200 C.400 D.600

## Slide 34
第二章习题
36. 某数采用IEEE 754单精度浮点数格式表示为C640 0000H，则该数的值是 A
A．-1.5×213 B．-1.5×212 C．-0.5×213 D．-0.5×212
37.某字长为8位的计算机中，已知整型变量x、y的机器数分别为[x]补=1 1110100，[y]补=1 0110000。若整型变量z=2×x+y/2，则z的机器数为 A
A.1 1000000 B.0 0100100 C.1 0101010 D.溢出

## Slide 35
第二章习题
39.假设变址寄存器R的内容为1000H，指令中的形式地址为2000H；地址1000H中的内容为2000H，地址2000H中的内容为3000H，地址3000H中的内容为4000H，则变址寻址方式下访问到的操作数是 D
A.1000H B.2000H C.3000H D.4000H

## Slide 36
第二章习题
其中，00000 为操作码 OP； C、 Z 和 N 分别为 CF、 ZF 和 NF 的对应检测位，某检测位为 1时表示需检测对应标志，需检测的标志位中只要有一个为 1 就转移，否则不转移，例如，若C=1， Z=0， N=1，则需检测 CF 和 NF 的值,当 CF=1 或 NF=1 时发生转移； OFFSET 是相对偏移量，用补码表示。转移执行时，转移目标地址为（ PC） +2+2×OFFSET；顺序执行时，下条指令地址为（ PC） +2。请回答下列问题。
40.某计算机采用 16 位定长指令字格式， 其 CPU 中有一个标志寄存器，其中包含进位/借位标志 CF、 零标志 ZF 和符号标志 NF。 假定为该机设计了条件转移指令，其格式如下：

## Slide 37
第二章习题
（1）该计算机存储器按字节编址还是按字编址？（字节编址）
该条件转移指令向后（反向）最多可跳转多少条指令？(127条指令)
Offset占8位，-128~127，反向跳转最多127，因为从下一条起跳
（2）某条件转移指令的地址为 200CH，指令内容如下图所示，若该指令执行时 CF=0， ZF=0，NF=1，则该指令执行后 PC 的值是多少？（转移成功）若该指令执行时 CF=1， ZF=0， NF=0，则该指令执行后 PC 的值又是多少？（转移不成功）请给出计算过程。

## Slide 38
第二章习题
（3）实现“无符号数比较小于等于时移”功能的指令中，C、Z和N应各是什么？110
（4）以下是该指令对应的数据通路示意图，要求给出图中部件①~③的名称或功能说明。
①指令寄存器IR
②移位寄存器
③加法器

## Slide 39
第二章习题
41. 假定编译器规定int和short类型长度分别为32位和16位，执行下列C语言语句：B
unsigned short x=65530；
unsigned int y=x；
得到y的机器数为
A．0000 7FFAH B．0000 FFFAH
C．FFFF 7FFAH D．FFFF FFFAH
42. float 类型（即 IEEE754 单精度浮点数格式）能表示的最大整数是（D）。
A.2126-2103 B.2127-2104 C.2127-2103 D.2128-2104
符号位0，指数位1111 1110，尾数位1.1111 1111 1111 1111 1111 111

## Slide 40
第二章习题
43. 某计算机存储器按字节编址，采用小端方式存放数据。假定编译器规定int型和short型长度分别为32位和16位,并且数据按边界对齐存储。某C语言程序段如下：
struct{
int a；
char b；
short c；
} record；
record.a=273；若record变量的首地址为0XC008，则低地址0XC008中内容及record.c的地址是 （B）
A.0X00、0XC00D B.0X11、0XC00E
C.0X11、0XC00D D.0X00、0XC00E

## Slide 41
第二章习题
44.下列选项中，描述浮点数操作速度指标的是（D）。
A.MIPS B.CPI C.IPC D.MFLOPS
45.float 型数据通常用 IEEE754 单精度浮点数格式表示。若编译器将 float 型变量 x 分配在一个 32 位浮点寄存器 FR1 中，且 x=-8.25，则 FR1 的内容是（A）。
A.C104 0000H B.C242 0000H
C.C184 0000H D.C1C2 0000H

## Slide 42
第二章习题
46. 偏移寻址通过将某个寄存器内容与一个形式地址相加而生成有效地址。下列寻址方式中，不属于偏移寻址方式的是（A）。
A.间接寻址 B.基址寻址 C.相对寻址 D.变址寻址
47.某机器有一个标志寄存器，其中有进位/借位标志CF、零标志ZF、符号标志SF和溢出标志OF，条件转移指令bgt（无符号整数比较大于时转移）的转移条件是（C）。
A. B.
C. D.

## Slide 43
第二章习题
48. 假定在一个8位字长的计算机中运行如下C程序段：
unsigned int x=134;
unsigned int y=246;
int m=x;
int n=y;
unsigned int z1=x-y;
unsigned int z2=x+y;
int k1=m-n;
int k2=m+n;
若编译器编译时将8个8位寄存器R1～R8分别分配给变量x、y、m、n、z1、z2、k1和k2。请回答下列问题。（提示：带符号整数用补码表示。）

## Slide 44
第二章习题
（1）执行上述程序段后，寄存器R1、R5和R6的内容分别是什么（用十六进制表示）？
（2）执行上述程序段后，变量m和k1的值分别是多少（用十进制表示）？
（3）上述程序段涉及带符号整数加/减、无符号整数加/减运算，这四种运算能否利用同一个加法器辅助电路实现？简述理由。
（4）计算机内部如何判断带符号整数加/减运算的结果是否发生溢出？上述程序段中，哪些带符号整数运算语句的执行结果会发生溢出？

## Slide 45
第二章习题
49. 下列选项中，能缩短程序执行时间的措施是（D）
I . 提高CPU时钟频率 II . 优化数据通路结构III . 对程序进行编译优化
A.仅I和II B.仅I和III C.仅II和III D.I、II和III
50.假定有4个整数用8位补码分别表示R1=FEH ,R2=F2H ,R3=90H,R4=F8H,若将运算结果存放在一个8位的寄存器中，则下列运算会发生溢出的是 B
A.R1*R2 B.R2*R3 C.R1*R4 D.R2*R4

## Slide 46
第二章习题
51.假定变量i、f和d的数据类型分别为int、float和double（int用补码表示，float和double分别用IEEE754单精度和双精度浮点数格式表示），已知i=785，f=1.5678e3，d=1.5e100。若在32位机器中执行下列关系表达式，则结果为“真”的是（B）。
Ⅰ．i==(int)(float)i Ⅱ．f==(float)(int)f
Ⅲ．f==(float)(double)f Ⅳ．(d+f)-d==f
A.仅Ⅰ和Ⅱ
B.仅Ⅰ和Ⅲ
C.仅Ⅱ和Ⅲ
D.仅Ⅲ和Ⅳ

## Slide 47
第二章习题
52. 下列寄存器中，汇编语言程序员可见的是（B）。
A.存储器地址寄存器（MAR）
B.程序计数器（PC）
C.存储器数据寄存器（MDR）
D.指令寄存器（IR）

## Slide 48
第二章习题
53.某计算机字长为16位，主存地址空间大小为128KB，按字编址。采用单字长指令格式，指令各字段定义如下图所示。
15 | 12 | 1 1 | 6 | 5 | 0
OP |  | Ms | Rs | Md | Rd
 |  | 源操作数 |  | 目的操作数 | 
转移指令采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示，寻址方式定义见下表。
Ms/Md | 寻址方式 | 助记符 | 含义
000B | 寄存器直接 | Rn | 操作数=(Rn)
001B | 寄存器间接 | (Rn) | 操作数=((Rn))
010B | 寄存器间接、自增 | (Rn)+ | 操作数=((Rn))，(Rn)+1→Rn
011B | 相对 | D(Rn) | 转移目标地址=(PC)+(Rn)
注：（X）表示存储器地址X或寄存器X的内容。

## Slide 49
第二章习题
1）该指令系统最多可有多少条指令？该计算机最多有多少个通用寄存器？存储器地址寄存器（MAR）和存储器数据寄存器（MDR）至少各需要多少位？ （16条指令，MDR=16位，MAR=16位）
2）转移指令的目标地址范围是多少？ 0000H~FFFFH
3）若操作码0010B表示加法操作（助记符为add），寄存器R4和R5的编号分别为100B和101B，R4的内容为1234H，R5的内容为5678H，地址1234H中的内容为5678H，地址5678H中的内容为1234H，则汇编语言为“add(R4), (R5)+”（逗号前为源操作数，逗号后为目的操作数）对应的机器码是什么（用十六进制表示）？该指令执行后，哪些寄存器和存储单元中的内容会改变？改变后的内容是什么？
Notes: 确定这题不考（老师知道期末题）

## Slide 50
第二章习题
54. 冯 · 诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中， CPU 区分它们的依据是（C）
A.指令操作码的译码结果
B.指令和数据的寻址方式
C.指令周期的不同阶段
D.指令和数据所在的存储单元

## Slide 51
第二章习题
55.一个C语言程序在一台32位机器上运行。程序中定义了三个变量x、y和z，其中x和z为int型，y为short型。当x=127，y=-9时，执行赋值语句z=x+y后，x、y和z的值分别是（D）。
A.x=0000007FH，y=FFF9H，z=00000076H
B.x=0000007FH，y=FFF9H，z=FFFF0076H
C.x=0000007FH，y=FFF7H，z=FFFF0076H
D.x=0000007FH，y=FFF7H，z=00000076H

## Slide 52
第二章习题
56. 浮点数加、减运算过程一般包括对阶、尾数运算、规格化、舍入和判溢出等步骤。设浮点数的阶码和尾数均采用补码表示，且位数分别为5位和7位（均含2位符号位）。若有两个数X=27×29/32,Y=25×5/8,则用浮点加法计算X+Y的最终结果是（D）
A.00111 1100010 B.00111 0100010
C.01000 0010001 D.发生溢出
X+Y=(29/32 + 5/32) × 27

## Slide 53
第二章习题
57. 某机器字长16位，主存按字节编址，转移指令采用相对寻址，由两个字节组成，第一字节为操作码字段，第二字节为相对位移量字段。假定取指令时，每取一个字节PC自动加1。若某转移指令所在主存地址为2000H，相对位移量字段的内容为06H，则该转移指令成功转移以后的目标地址是( C)。
A．2006H B．2007H C．2008H D．2009H
58.下列关于RISC的叙述中，错误的是（A）。
A.RISC普遍采用微程序控制器
B.RISC大多数指令在一个时钟周期内完成
C.RISC的内部通用寄存器数量相对CISC多
D.RISC的指令数、寻址方式和指令格式种类相对CISC少
Notes: 第三章没法考，第四章内容不多，但是可以考得很难