## Slide 1
计算机组成原理
陈志广
chenzhg29@mail.sysu.edu.cn
计算机学院
第一章 计算机概要与技术（第二讲）

## Slide 2
回顾内容
上节回顾
第一章 计算机概要与技术
  决定程序性能的主要因素
    程序中使用的算法——涉及数据结构、算法设计
    创建程序并翻译成机器指令的软件——涉及编译原理
    计算机各部件执行效率——涉及计算机原理、操作系统
  程序的执行过程

## Slide 3
本节内容
本节内容
  1.4 计算机性能评价
  理解计算机中程序的执行过程
  掌握计算机的性能评价，理解计算机软件和硬件设计对计算机性能的影响
基本要求
第一章 计算机概要与技术

## Slide 4
1.4 计算机性能评价
“The best performance improvement is the transition from the nonworking state to the working state.” ——J. Osterhout

## Slide 5: 计算机性能评价
衡量计算机性能的基本指标
功耗( Power)
制造成本(Manufacturing Cost)

## Slide 6: 计算机性能的基本指标
计算机有两种不同的性能
  完成单个任务的时间
    响应时间(response time)：完成单个任务所需的总时间
      执行时间(execution time)
      等待时间或时延(latency)
  单位时间完成的任务量(Tasks per day, hour, sec, ns. .. )
    吞吐率(throughput)：单位时间内所完成的任务量
    带宽(bandwidth)
“计算机X 比 计算机Y 快”

## Slide 7: 计算机性能的基本指标
计算机有两种不同的性能
  完成单个任务的时间
    响应时间(response time)、执行时间(execution time）、等待时间或时延(latency)
  单位时间完成的任务量
    吞吐率(throughput)、带宽(bandwidth)
不同应用场合用户关心的性能不同
  吞吐率高的场合——多媒体应用(音/视频播放要流畅)
  响应时间短的场合——事务处理系统(存/取款的速度要快)
  吞吐率高且响应时间短的场合——ATM、文件服务器、Web服务器等

## Slide 8: 不同层次上对吞吐率性能的度量
(millions) of Instructions per second – MIPS
(millions) of (F.P.) operations per second – MFLOPS
Cycles per second (频率)
Megabytes per second(带宽)
Answers per hour
Operations per second
Compiler
Programming
Language
Application
Datapath
Control
Transistors
Wires
Pins
ISA
Function Units

## Slide 9: 思考题
下面两种改进计算机系统的方式，能否减少其响应时间或增加其吞吐率？
  1. 将计算机中的处理器更换为更高速的型号
  2. 增加多个处理器来分别处理独立的任务

## Slide 10: 计算机性能的基本指标
计算机的性能：响应时间（执行时间）的倒数
Performance = 1 / Execution Time
计算机的基本性能评价标准是：CPU的执行时间
“ 计算机X 比计算机Y快n倍” 的含义：
Performance(X) Execution Time(Y)
= = n
Performance(Y) Execution Time(X)

## Slide 11: 计算机性能的基本指标
计算机的性能：响应时间（执行时间）的倒数
Performance = 1 / Execution Time
计算机的基本性能评价标准是：CPU的执行时间
思考题：相对性能计算
如果计算机A运行一个程序需要10秒，计算机B运行同样的程序需要15秒，计算机A比计算机B快多少？
解： A的速度是B的1.5倍。
“计算机X 比计算机Y快n倍” 的含义：
Execution Time(Y) Performance(X)
= = n
Execution Time(X) Performance(Y)

## Slide 12: 计算机性能的测量
比较计算机性能时，如何用执行时间来衡量
  完成同样工作量所需时间最短的那台计算机性能最好
  处理器时间往往被多个程序共享使用，因此，用户感觉到的程序执行时间并不是程序真正的执行时间
  响应时间（用户感觉到的）
    CPU时间：CPU真正花费在程序执行上的时间：
      用户CPU时间：用来运行用户代码的时间
      系统CPU时间：为执行用户程序而需运行一些操作系统代码的时间
    其他时间：等待I/O操作完成或CPU花在其他用户程序的时间

## Slide 13: 计算机性能的测量
  响应时间（用户感觉到的）
    CPU时间：CPU真正花费在程序执行上的时间：
      用户CPU时间：用来运行用户代码的时间
      系统CPU时间：为执行用户程序而需运行一些操作系统代码的时间
    其他时间：等待I/O操作完成或CPU花在其他用户程序的时间
  计算机系统性能 ≠ CPU性能
    系统性能(System performance)：表示系统响应时间，与CPU之外的其他部分都有关系
    CPU性能(CPU performance)：表示用户CPU时间
主要讨论CPU性能：CPU真正用在用户程序执行上的时间

## Slide 14: CPU执行时间的计算
评价CPU性能的最重要指标——CPU执行时间
  一个程序的CPU执行时间=
  执行一个程序需要的(计算机)基本时间单元的数量 × 基本时间单元
时钟周期（Clock cycle）
  所有计算机都有一个固定频率的硬件时钟，决定各种硬件事件发生和执行的时间和顺序
  硬件时钟所产生的离散时间间隔称为时钟周期
时钟频率(Clock rate)
  时钟周期的倒数
例：时钟周期为250ps，对应的时钟频率为多少？
时钟频率＝1/时钟周期＝1/250ps＝4GHz

## Slide 15: CPU执行时间的计算
评价CPU性能的最重要指标——CPU执行时间
一个程序的CPU执行时间
= 一个程序的CPU时钟周期数×时钟周期时间
  = 一个程序的CPU时钟周期数÷时钟频率
CPU执行时间的计算

## Slide 16: CPU执行时间的计算
评价CPU性能的最重要指标——CPU执行时间
一个程序的CPU执行时间
= 一个程序的CPU时钟周期数×时钟周期时间
  = 一个程序的CPU时钟周期数÷时钟频率
  一个程序的CPU时钟周期数
  ＝程序的指令数 ×每条指令的平均时钟周期数
  CPI(avg. clock Cycles Per Instr)：
  每条指令的平均时钟周期数
CPU执行时间的计算

## Slide 17: CPU 性能的影响因素
问题：ISA、计算机组成(Organization)、计算机实现技术(Technology)三者的关系是什么？
一个程序的CPU时间 ＝ 指令数 × CPI × 时钟周期时间
指令数 CPI 时钟周期时间
算法和编程语言 X X
编译程序 X X
指令集体系结构 X X X
计算机组成 X X
实现技术 X
重点

## Slide 18: 体系结构 = 指令集体系结构 + 计算机组成
计算机设计
计算机硬件设计
机器实现：Machine Implementation
  Logic Designer's View
  Computer Organization
"Construction Engineer"
指令集设计
机器语言：Machine Language
  Compiler View
  Computer Architecture
"Building Architect"
“建筑设计师”
功能定义与设计
“建造工程师”
考虑用什么材料，如何布线等
例如：
指令集体系结构(ISA)设计考虑：是否提供“乘法指令”？
组成(Organization)考虑：如何实现乘法指令(用专门的乘法器还是用一个加法器+移位器实现)
计算机实现技术(Technology)考虑：如何布线、用什么材料、工艺？

## Slide 19: 指令集体系结构——计算机说话的语言及语法
Instruction Set (操作码集合：提供哪些功能的指令)
Instruction Formats(指令格式)
Organization of Programmable Storage(程序员可见的存储组织)
如：寄存器个数、名称、长度；内存单元长度、主存地址长度
Data Types & Data Structures (数据类型和结构)
Encodings & Representations (编码和表示)
Modes of Addressing and Accessing Data Items and Instructions (寻址方式：数据 / 指令的存取方式)
Exceptional Conditions and handle (异常条件和处理)
主要内容包括：

## Slide 20: 计算机组成
Logic Designer's View
ISA Level
FUs & Interconnect
为实现ISA，应该如何设计功能部件
通常采用寄存器传送级（RTL）进行描述
主要内容包括：
  主要功能部件的能力和工作特性
  寄存器, ALU, 移位器, 主存, Cache等器件的互连方式
  部件之间的信息流动方式
  部件之间信息流动的控制逻辑和控制方法

## Slide 21: 计算机组成的平衡
影响CPU性能的三个方面
Instruction Count
CPI
Compiler
Programming
Language
Application
Datapath
Control
Transistors
Wires
Pins
ISA
Function Units
Cycle Time
三个因素之间的相互影响?
CPI的减少可能会增加时钟周期的长度
缩短时钟周期可能会增加指令的条数
改变IS以减少指令条数会使时钟周期变长
即使是在同一台机器上解决同一个问题，最少指令条数的程序不一定执行的最快
CPU time = 程序包含的指令数量 × CPI × 时钟周期
评价性能时，必须在各个因素进行权衡！

## Slide 22: 三者之间的相互影响
降低程序包含的指令数以提升性能
  采用更复杂的指令以减少指令数，可能导致CPI升高
  采用更复杂的指令以减少指令数，可能导致时钟周期增大
降低CPI以提升性能
  采用更简单的指令，可降低CPI，但可能导致指令总数增加
  减少每个指令执行的周期数，可降低CPI，但每个时钟周期需完成的操作更多，时钟周期可能需要增大
降低时钟周期以提升性能
  时钟周期缩短，每个周期内完成的操作有限，可能导致CPI提高
  采用简单指令，可能缩短时钟周期，但可能增加指令数
CPU time = 程序包含的指令数量 × CPI × 时钟周期

## Slide 23: 例：改变一个因素可能影响另一个因素
一个程序在一台时钟频率4GHz的计算机A上运行10秒，现在我们要设计一台时钟频率更高的计算机B，将该程序在计算机B上的执行时间降低为6秒。

## Slide 24: 例：改变一个因素可能影响另一个因素
一个程序在一台时钟频率4GHz的计算机A上运行10秒，现在我们要设计一台时钟频率更高的计算机B，将该程序在计算机B上的执行时间降低为6秒。
提高时钟频率将影响CPU其他方面的设计，使得在计算机B上运行该程序的时钟周期数增长为1.2倍。请分析计算机B的时钟频率？
 | 机器A | 机器B
CPU时钟频率 | 4GHz | ？？
程序运行的时钟周期数 | I | I × 1.2 
执行时间 | 10秒 | 6秒 

## Slide 25: 例：改变一个因素可能影响另一个因素
一个程序在一台时钟频率4GHz的计算机A上运行10秒，现在我们要设计一台时钟频率更高的计算机B，将该程序在计算机B上的执行时间降低为6秒。
提高时钟频率将影响CPU其他方面的设计，使得在计算机B上运行该程序的时钟周期数增长为1.2倍。请分析计算机B的时钟频率？
解答：
CPU时间A = CPU时钟周期数A / 时钟频率A
CPU时钟周期数A = 10 sec × 4 GHz
时钟频率B = CPU时钟周期数B / CPU时间B
= 1.2 × 10 sec × 4 GHz / 6 sec = 8GHz
 | 机器A | 机器B
CPU时钟频率 | 4GHz | ？？
运行的时钟周期数 | I | I × 1.2
执行时间 | 10秒 | 6秒

## Slide 26: 例：改变一个因素可能影响另一个因素
一个程序在一台时钟频率4GHz的计算机A上运行10秒，现在我们要设计一台时钟频率更高的计算机B，将该程序在计算机B上的执行时间降低为6秒。
提高时钟频率将影响CPU其他方面的设计，使得在计算机B上运行该程序的时钟周期数增长为1.2倍。请分析计算机B的时钟频率？
解答：
CPU时间A = CPU时钟周期数A / 时钟频率A
CPU时钟周期数A = 10 sec × 4 GHz
时钟频率B = CPU时钟周期数B / CPU时间B
= 1.2 × 10 sec × 4 GHz / 6 sec = 8GHz
 | 机器A | 机器B
CPU时钟频率 | 4GHz | 8GHz
运行的时钟周期数 | I | I × 1.2
执行时间 | 10秒 | 6秒
机器B的时钟频率是A的两倍，但机器B的速度并不是A的两倍！

## Slide 27: 如何计算CPI?
对于某一条特定的指令而言，其CPI是一个确定的值。但是，对于某一类指令、或一个程序、或一台机器而言，其CPI是一个平均值，表示该类指令或该程序或该机器中平均每条指令执行所需的时钟周期数。
设CPIi 、 Fi是每类指令的CPI和程序中出现的频率，则程序综合CPI:
CPI =
=
×
∑
n
i
i
i
F
CPI
1
CPI = (CPU 时间×时钟频率) / 指令条数 = 总时钟周期数 / 指令条数
已知CPU时间、时钟频率、总时钟数、指令条数，则程序综合CPI：
注意：单靠CPI是不能反映CPU性能的！为什么？
如：单周期处理器CPI = 1，但性能差！
并非CPI越低性能越好

## Slide 28: 例2：CPU执行时间的计算——性能公式的使用
  假设有相同指令集的两种不同实现方式：
    计算机A的时钟周期为250ps，对某程序的CPI为2.0
    计算机B的时钟周期为500ps，对同样程序的CPI为1.2
  请问：对于该程序，请问哪台计算机执行的速度更快？快多少？

## Slide 29: 例2：CPU执行时间的计算——性能公式的使用
  假设有相同指令集的两种不同实现方式：
    计算机A的时钟周期为250ps，对某程序的CPI为2.0
    计算机B的时钟周期为500ps，对同样程序的CPI为1.2
  请问：对于该程序，请问哪台计算机执行的速度更快？快多少？
CPU时间A＝指令数×CPIA×时钟周期时间A
＝I×2.0×250ps
＝I×500ps
CPU时间B＝指令数×CPIB×时钟周期时间B
＝I×1.2×500ps
＝I×600ps
相同指令集对于同一个程序，指令序列是一样的，则指令数相同！
一个程序的CPU时间 ＝ 指令数 × CPI × 时钟周期时间

## Slide 30: 例2：CPU执行时间的计算——性能公式的使用
  假设有相同指令级的两种不同实现方式：
    计算机A的时钟周期为250ps，对某程序的CPI为2.0
    计算机B的时钟周期为500ps，对同样程序的CPI为1.2
  请问：对于该程序，请问哪台计算机执行的速度更快？快多少？
CPU时间A＝指令数×CPIA×时钟周期时间A
＝I×2.0×250ps
＝I×500ps
CPU时间B＝指令数×CPIB×时钟周期时间B
＝I×1.2×500ps
＝I×600ps
相同指令集对于同一个程序，指令序列是一样的，则指令数相同！
一个程序的CPU时间 ＝ 指令数 × CPI × 时钟周期时间
CPU性能A ⁄ 性能B
＝执行时间B ⁄ 执行时间A
＝(I×600ps) ⁄ (I×500ps)
＝1.2

## Slide 31: 理解程序性能
名称 | 影响因素 | 如何影响
算法 | 指令数、CPI | 算法决定源程序的指令条数，因此决定了处理器执行的指令条数。算法由于对慢速或快速指令的不同倾向性而同样影响了CPI。
编程语言 | 指令数、CPI | 由于编程语言中的语句被翻译成CPU指令，而后者决定了指令条数，因此编程语言势必会影响指令条数。由于编程语言的自身特点，它可能同样影响CPI。例：强支持数据抽象的语言(如Java)要求间接调用，而这往往会用到具有高CPI的指令
编译器 | 指令数、CPI | 编译器的效率对指令数及每条指令的平均周期数均有影响，这是因为编译器决定了从源语言语句到机器指令的翻译。编译器的作用可以非常复杂，同时通过复杂的方式影响CPI
指令集体系结构 | 指令数、时钟频率、CPI | 指令集的结构对CPU性能的这三个方面均有影响，因为它影响了函数需要的指令、每条指令需要周期及CPU总的时钟频率
对17页的详细解释

## Slide 32: 例3：比较不同的代码段
一个编译器设计者试图在两个代码序列之间进行选择，硬件设计者给出了如下数据：
对于某行高级语言语句的实现，两个代码序列所需的指令数量如下：
哪个代码序列执行的指令数更多？哪个执行速度更快？每个代码序列的CPI是多少？
 | 三种指令的CPI |  | 
 | A | B | C
CPI | 1 | 2 | 3
指令序列 | 该指令集下的指令数 |  | 
 | A | B | C
1 | 2 | 1 | 2
2 | 4 | 1 | 1

## Slide 33: 例3：比较不同的代码段
一个编译器设计者试图在两个代码序列之间进行选择，硬件设计者给出了如下数据：
对于某行高级语言语句的实现，两个代码序列所需的指令数量如下：
哪个代码序列执行的指令数更多？哪个执行速度更快？每个代码序列的CPI是多少？
解： 序列1 有5条指令; 序列2 有 6条
序列1 需 2×1+1×2+2×3=10 cycles
序列2 需 4×1+1×2+1×3=9 cycles
序列1 的 CPI=10/5=2; 序列2 的CPI=9/6=1.5
虽然序列2的指令条数多，但速度却更快！
 | 三种指令的CPI |  | 
 | A | B | C
CPI | 1 | 2 | 3
指令序列 | 指令序列中每种指令的数目 |  | 
 | A | B | C
1 | 2 | 1 | 2
2 | 4 | 1 | 1

## Slide 34: Marketing Metrics （产品宣称指标）
MIPS = Instruction Counts / Execution Time ×106
    = Clock Rate / CPI × 106
  一种用来代替执行时间的指标
  Million Instructions Per Seconds
因为每条指令执行时间不同，所以MIPS是一个平均值
  不同机器的指令集不同
  程序由不同的指令混合而成
  指令使用的频度动态变化
  Peak MIPS(不实用)
MFLOPS = FP Operations / Execution Time × 106
Million Floating-point Operations Per Second
每秒执行多少百万次浮点运算（因为在CPU中浮点运算耗时长）
用MIPS数表示性能有局限
MIPS和体系结构有关,不适合比较不同指令集的计算机性能

## Slide 35: MIPS数不可靠！
假定计算机的主频为4GHz，根据MIPS哪种代码序列更快，根据执行时间哪种代码序列更快？
CPU clock cycles 1 = (5×1+1×2+1×3) ×109 = 10 × 109
CPU clock cycles 2 = (10×1+1×2+1×3) ×109 = 15 × 109
Execution time 1 = 10 × 109 / 4 × 109 = 2.5 seconds
Execution time 2 = 15 × 109 / 4 × 109 = 3.75 seconds
MIPS 1 = (5+1+1) × 109 / 2.5 × 106 = 2800
MIPS 2 = (10+1+1) × 109 / 3.75 × 106 = 3200
 | 三种指令的CPI |  | 
 | A | B | C
CPI | 1 | 2 | 3
指令序列 | 指令序列中每种指令的数目（十亿） |  | 
 | A | B | C
编译器1 | 5 | 1 | 1
编译器2 | 10 | 1 | 1
结论：来自compiler2产生代码的MIPS高，而来自compiler1产生的代码的执行时间快

## Slide 36: 讨论题
下面是一个程序的性能评测结果：
请回答下列问题：
  哪个机器具有更高的MIPS？
  哪个机器更快？
评测内容 | 机器A | 机器B
指令数 | 1千万 | 8百万
时钟频率 | 4GHz | 4GHz
CPI | 1.0 | 1.1
CPU time = Instruction counts × CPI × Cycle Time
Cycle Time = 1 / Clock Rate
MIPS = Instruction Counts / (Execution Time ×106)
    = Clock Rate / (CPI × 106)
Notes: A
B

## Slide 37: 性能比较与综合评价
Program 1: 在机器A上运行1秒，在机器B上运行10秒
Program 2: 在机器A上运行1000秒，在机器B上运行100秒
两种机器性能怎样?
对于Program1，机器A 比B快10倍
对于Program2，机器B 比A快10倍
问题：如果用一组基准程序在不同的机器上测出了运行时间，那么如何综合评价机器的性能呢？
例：
无法比较A和B的好坏，怎么办？
一种简单的综合评价指标——Total execution time
总执行时间＝运行时间程序1×出现频率程序1
＋运行时间程序2×出现频率程序2＋…

## Slide 38: SPEC CPU Benchmark
基准测试程序是专门进行性能评价的一组程序
  目的是为现代计算机系统建立标准的基准测试程序集
  用户希望基准测试程序能预测机器运行实际负载时的性能

## Slide 39: 计算机某方面改进，系统的性能能成比例提高吗？
例：假设某个程序在某台计算机上运行时所需的时间是100秒，其中80秒是用来执行乘法操作。如果希望使该程序的速度提高到原来的5倍，乘法部件的速度应该是原来的多少倍呢？

## Slide 40: 计算机某方面改进，系统的性能能成比例提高吗？
例：假设某个程序在某台计算机上运行时所需的时间是100秒，其中80秒是用来执行乘法操作。如果希望使该程序的速度提高到原来的5倍，乘法部件的速度应该是原来的多少倍呢？
Amdahl定律：
受改进影响部分的执行时间
改进后的执行时间 = + 不受影响的执行时间
改进提高的倍数
因为程序执行速度提高到原来的5倍，故新的执行时间应该是100/5=20秒
20秒= 80秒/n +(100-80)秒， 0 = 80秒/n
结论：如果乘法只是占到总计算量的80%的话，无论对乘法部件做何种改进，系统性能都不可能提高到原来的5倍。

## Slide 41: 计算机某方面改进，系统的性能能成比例提高吗？
例：假设某个程序在某台计算机上运行时所需的时间是100秒，其中80秒是用来执行乘法操作。如果希望使该程序的速度提高到原来的5倍，乘法部件的速度应该是原来的多少倍呢？若其中90秒用来执行乘法操作，结果又会如何？
Amdahl定律：（三大定律之一）
受改进影响部分的执行时间
改进后的执行时间 = + 不受影响的执行时间
改进提高的倍数
因为程序执行速度提高到原来的5倍，故新的执行时间应该是100/5=20秒
20秒= 90秒/n +(100-90)秒， 10 = 90秒/n， n = 9
乘法部件的速度需要达到原来的9倍.
硬件设计的基本策略：使最常用的部件执行得更快

## Slide 42: 计算机性能小结
性能定义：用程序响应时间或系统吞吐率表示系统整体性能
CPU性能的测量(用户程序的CPU执行时间)
  一般把程序的响应时间划分成CPU时间和等待时间，CPU时间又分成用户CPU时间和系统CPU时间
  因为操作系统对自己所花费的时间进行测量时，不十分准确，所以对CPU性能的测算一般通过测算用户CPU时间来进行
各种性能指标之间的关系（必考）
  CPU执行时间 = CPU时钟周期数 × 时钟周期
  时钟周期和时钟频率互为倒数
  CPU时钟周期数 = 程序指令数×平均每条指令时钟周期数CPI
MIPS数有些情况下不能说明问题，没有可比性！
针对特定指令集体系结构，提高计算机性能的主要途径有：
  提高时钟频率(第四章处理器中的流水线技术)
  优化处理器中数据通路结构以降低CPI(第四章 处理器)
  用编译优化措施来减少指令条数或降低指令复杂度(第二章 指令系统 )

## Slide 43: 计算机整体性能评价
影响系统性能的硬件技术指标：
  1）主频
    定义：CPU的工作节拍是由时钟控制的，时钟不断产生固定频率的时钟脉冲，这个时钟的频率就是CPU的主频。
    主频越高，CPU的工作节拍就越快，运算速度就越高
    主频通常用一秒钟内处理器所能发出电子脉冲数来表示，单位一般为GHz
    芯片的功耗与频率成正比

## Slide 44: 计算机整体性能评价
影响系统性能的硬件技术指标：
  2）运算速度
    定义：每秒钟所能执行的指令条数
    计量单位：
      MIPS(百万条指令每秒)
      MFLOPS(百万次浮点运算每秒)、GFLOPS/PFLOPS
    几种计算方法：
      吉布森混合法：各类指令根据出现频率加权求平均
      计算各种指令的执行速度
      计算典型程序的运算速度
      模型分析和模拟等其他方法

## Slide 45: 计算机整体性能评价
影响系统性能的硬件技术指标：
  3）运算精度
    计算机能直接处理的二进制位数
    一般和CPU中存储的数据寄存器的位数是相同。位数越多，精度越高
    参与运算的操作数的基本位数称之为基本字长 。早期的微机字长为8位或16位，现为32位或64位

## Slide 46: 计算机整体性能评价
影响系统性能的硬件技术指标：
  4) 存储容量
    主存越大，处理问题的速度越快
    与辅存交换次数越少，访存效率越高
4 GB(4*230 Bytes)
如：
主存容量
辅存容量
存储单元个数 × 存储字长
字节数 512 GB(512*109 Bytes)

## Slide 47: 计算机性能举例（重点：47~52页必考）
解：MIPS = Instruction Counts / (Execution Time×106) = Clock Rate / (CPI×106)
程序CPI = ∑CPIi×Fi = 2×50%+3×20%+4×10%+5×20%=3
则，该机的MIPS=1.2GHz/ (3×106) =400
2013年考研题：某计算机主频为1.2 GHz，其指令分为4类，它们在基准程序中所占比例及CPI如下表所示，该机的MIPS数是（ ）
A. 10 B. 200 C. 400 D. 600
Million Instructions Per Second
百万级的指令条数/秒
一台机器，某条/类指令的CPI是确定的，其与CPU实现相关
某程序综合CPI却是一个平均值，其与程序中每类指令所占比例相关，还可能跟指令序列的顺序相关
考查知识点

## Slide 48: 计算机性能举例
例：若相同指令集有两种不同的实现I1和I2，在该指令集中有3类指令：A、B和C。I1的时钟频率为6GHz，I2的时钟频率为3GHz。下表给出在I1和I2上运行时所需的每类指令平均时钟周期数(CPI)：
表中还列出了3 个不同编译器生成的程序代码中这3类指令各自所占的百分比。其中，C1是由I1的生产商提供的编译器，C2是由I2的生产商提供的编译器，C3是由第三方生产商提供的。假设对于同一个程序，3个编译器生成的代码中指令数相同，但代码的组合不同，如上表所示。如果在I1与I2上使用C1编译器，那么I1的生产商可以声称其性能是I2的多少倍？如果在I1与I2上使用C2编译器，那么I2的生产商可以声称其性能是I1的多少倍？如果你购买了I1，那么你会选择哪个编译器？如果你购买了I2，那么你又会选择哪个编译器？如果所有其他指标都相同，那么你会买哪台机器和哪个编译器？
指令类型 | I1上的CPI | I2上的CPI | C1编译器 | C2编译器 | C3编译器
A | 2 | 1 | 40% | 40% | 50%
B | 3 | 2 | 40% | 20% | 25%
C | 5 | 2 | 20% | 40% | 25%

## Slide 49: 计算机性能举例
例：若相同指令集有两种不同的实现I1和I2，在该指令集中有3类指令：A、B和C。I1的时钟频率为6GHz，I2的时钟频率为3GHz。下表给出在I1和I2上运行时所需的每类指令平均时钟周期数(CPI)：
表中还列出了3 个不同编译器生成的程序代码中这3类指令各自所占的百分比。其中，C1是由I1的生产商提供的编译器，C2是由I2的生产商提供的编译器，C3是由第三方生产商提供的。假设对于同一个程序，3个编译器生成的代码中指令数相同，但代码的组合不同，如上表所示。如果在I1与I2上使用C1编译器，那么I1的生产商可以声称其性能是I2的多少倍？如果在I1与I2上使用C2编译器，那么I2的生产商可以声称其性能是I1的多少倍？如果你购买了I1，那么你会选择哪个编译器？如果你购买了I2，那么你又会选择哪个编译器？如果所有其他指标都相同，那么你会买哪台机器和哪个编译器？
指令类型 | I1上的CPI | I2上的CPI | C1编译器 | C2编译器 | C3编译器
A | 2 | 1 | 40% | 40% | 50%
B | 3 | 2 | 40% | 20% | 25%
C | 5 | 2 | 20% | 40% | 25%

## Slide 50: 计算机性能举例
例：若相同指令集有两种不同的实现I1和I2，在该指令集中有3类指令：A、B和C。I1的时钟频率为6GHz，I2的时钟频率为3GHz。下表给出在I1和I2上运行时所需的每类指令平均时钟周期数(CPI)：
表中列出了3 个不同编译器生成的程序代码中这3类指令各自所占的百分比。其中，C1是由I1的生产商提供的编译器，C2是由I2的生产商提供的编译器，C3是由第三方生产商提供的。假设对于同一个程序，3个编译器生成的代码中指令数相同，但代码的组合不同，如上表所示。如果在I1与I2上使用C1编译器，那么I1的生产商可以声称其性能是I2的多少倍？如果在I1与I2上使用C2编译器，那么I2的生产商可以声称其性能是I1的多少倍？如果你购买了I1，那么你会选择哪个编译器？如果你购买了I2，那么你又会选择哪个编译器？如果所有其他指标都相同，那么你会买哪台机器和哪个编译器？
指令类型 | I1上的CPI | I2上的CPI | C1编译器 | C2编译器 | C3编译器
A | 2 | 1 | 40% | 40% | 50%
B | 3 | 2 | 40% | 20% | 25%
C | 5 | 2 | 20% | 40% | 25%

## Slide 51: 计算机性能举例
解：CPU Time = cycle time × CPI × Instructions / program
  I1和C1：CPI11 = 2×40% + 3×40% + 5×20% = 3
  I1和C2：CPI12 = 2×40% + 3×20% + 5×40% = 3.4
  I1和C3：CPI13 = 2×50% + 3×25% + 5×25% = 3
  I2和C1：CPI21 = 1×40% + 2×40% + 2×20% = 1.6
  I2和C2：CPI22 = 1×40% + 2×20% + 2×40% = 1.6
  I2和C3：CPI23 = 1×50% + 2×25% + 2×25% = 1.5
  若I1和I2都使用C1，I1性能/I2性能＝ I2执行时间/I1执行时间＝(1/3×1.6×I) ÷ (1/6×3×I) ≈1.067，I1可以声称其性能是I2的1.067倍
  若I1和I2都使用C2，I2性能/I1性能= (1/6×3.4×I) ÷ (1/3×1.6×I) =1.0625，I2可以声称其性能是I1的1.0625倍
  若购买I1，可选择编译器C1或C3；如果购买I2，可选择编译器C3
  若所有其他指标相同，选择I2和C3。因为I2的CPI小且主频低，因此功耗小

## Slide 52: 计算机性能举例
例：若相同指令集有两种不同的实现I1和I2，在该指令集中有3类指令：A、B和C。I1的时钟频率为6GHz，I2的时钟频率为3GHz。下表给出在I1和I2上运行时所需的每类指令平均时钟周期数(CPI)：
表中还列出了3 个不同编译器生成的程序代码中这3类指令各自所占的百分比。其中，C1是由I1的生产商提供的编译器，C2是由I2的生产商提供的编译器，C3是由第三方生产商提供的。假设对于同一个程序，3个编译器生成的代码中指令数相同，但代码的组合不同，如上表所示。如果在I1与I2上使用C1编译器，那么I1的生产商可以声称其性能是I2的多少倍？如果在I1与I2上使用C2编译器，那么I2的生产商可以声称其性能是I1的多少倍？如果你购买了I1，那么你会选择哪个编译器？如果你购买了I2，那么你又会选择哪个编译器？如果所有其他指标都相同，那么你会买哪台机器和哪个编译器？
指令类型 | I1上的CPI | I2上的CPI | C1编译器 | C2编译器 | C3编译器
A | 2 | 1 | 40% | 40% | 50%
B | 3 | 2 | 40% | 20% | 25%
C | 5 | 2 | 20% | 40% | 25%
CPU实现影响指令CPI
编译器影响程序的指令数及其程序综合CPI
CPU执行时间=指令数 × CPI × 时钟周期
考查知识点

## Slide 53
谢 谢！