## Slide 1
计算机组成原理
陈志广
chenzhg29@mail.sysu.edu.cn
计算机学院
第二章 指令：计算机的语言

## Slide 2
回顾内容
第一章 计算机概念和技术
  计算机性能评价
    响应时间(Response Time)：计算机完成单个任务所需的时间
      执行时间(Execution Time)、等待时间(Latency)
      CPU Time=Cycle time × CPI × Instructions / Program
    吞吐率(Throughput )：计算机单位时间内完成的任务量
      带宽(Bandwidth)
    执行速度(MIPS、MFLOPS)
  功耗
  计算机面临的挑战：存储墙、功耗墙、I/O墙等
第二章 指令：计算机的语言
  2.1 概述
    指令设计风格：CISC和RISC
上节回顾

## Slide 3
重点内容
本节概要
第二章 指令：计算机的语言
  2.1 概述
  2.2 指令格式
    操作码结构
    地址码结构
  2.3 寻址方式
    基本寻址方式
    复杂寻址方式
基本要求
理解计算机的指令格式
掌握计算机的寻址方式

## Slide 4
2.1 什么是计算机的语言？
Introduction to Instruction Set

## Slide 5: 2.1.1 指令系统概述
25482+426858=?????????????
a=25482;
b=426858;
c=a+b;
STORE a 25482;
STORE b 25482;
ADD c,a,b;
010100101001
011100101010
100110000010
….
自然语言
高级程序语言
汇编语言
机器语言

## Slide 6: 2.1.1 指令系统概述
010100101001
011100101010
100110000010
….
机器“语言”
二进制：0和1
硬件：逻辑电路
“机器指令”
计算机设计者赋予计算机实现某种基本操作的命令
“指令系统”
一台计算机的
所有指令
集合
指令：0101110010101010
基本操作：load r1 1382

## Slide 7: 2.1.1 指令系统概述
指令系统
应用程序
操作系统
编译器
指令执行
Input/
Output
数据通路 & 控制
数字逻辑设计
电路设计
计算机硬件和软件的接口及界面
软件层
抽象
硬件层
抽象

## Slide 8: 2.1.1 指令系统概述
指令系统(IS)处在软件和硬件的交界面上
  能同时被硬件设计者和系统程序员看到
从硬件设计者角度来看
  IS为CPU设计提供功能需求
  IS设计目标：易于硬件逻辑设计
从系统程序员角度来看
  通过IS使用硬件资源
  IS设计目标：易于编写编译器
IS设计的好坏决定了计算机的性能和成本

## Slide 9: 2.1.1 指令系统概述
指令系统放在哪儿很简单，
复杂的是如何设计指令系统
设计原则
完备性
有效性
规整性
兼容性
提供的指令足够解决任何可解的问题 add,sub,mov（完备但不有效）
简洁、加速常用操作、没有歧义
对称、匀齐、一致（简单源于规整）(方便机器执行)
之前/之后的都要能用

## Slide 10: 2.1.1 指令系统概述
指令系统放在哪儿很简单，
复杂的是如何设计指令系统
设计原则
完备性
有效性
规整性
兼容性
一个较完善的指令系统应该包括
该有的都要有
简洁、加速常用操作、没有歧义
对称、匀齐、一致
之前/之后的都要能用
数据传送指令
算术运算指令
逻辑运算指令
系统控制指令
程序控制指令
Load/Store指令
Add等指令
And等指令
中断等指令
Jump等指令
输入输出指令
In/Out指令

## Slide 11: 2.1.1 指令系统概述
兼容性
“兼容性”？？？不懂！！
向上（下）兼容：按某档机器编制的程序，不加修改的就能运行于比它高（低）档的机器
向前（后）兼容：按某个时期投入市场的某种型号机器编制的程序，不加修改就能运行于在它之前(后)投入市场的机器
兼
容性
兼
容性

## Slide 12: 2.1.2 两种类型指令系统计算机CISC与RISC
复杂指令集计算机
Complex Instruction Set Computer
精简指令集计算机
Reduced Instruction Set Computer
CISC
RISC
2.1.2 两种类型指令系统计算机：CISC与RISC

## Slide 13: 2.1.2 两种类型指令系统计算机CISC与RISC
大家好，我是CISC
(1) 指令系统复杂
(2) 指令周期长
(3) 各种指令都能访问存储器（很难确定指令的用时）
(4) 有专用寄存器（访问更快）
(5) 采用微程序控制
(6) 难以进行编译优化生成高效目标代码
例：VAX-11/780小型机
  16种寻址方式
  9种数据格式
  303条指令
  一条指令包括1～2个字节的操作码和下续N个操作数说明符
  一个说明符的长度达1 ～10个字节
  除专门的存储器读写指令外，运算指令也能访问存储器
出现较早，大而全
历史悠久导致的

## Slide 14: 2.1.2 两种类型指令系统计算机CISC与RISC
(1) 采用微程序控制
(2) 有专用寄存器
(3) 各种指令都能访问存储器
(4) 指令系统复杂
(5) 指令周期长
(6) 难以进行编译优化生成高效目标代码
出现较早，大而全
研制周期长
难以保证设计的正确性，难以调试和维护
机器的时钟周期长，降低了系统性能
效率低下（IBM的测试发现）
  指令系统中约占20％的简单指令，在程序中的比例约为80%
  在程序中比例20%的一些复杂指令，占用了控制存储器容量的80%
CISC存在的问题
大家好，我是CISC

## Slide 15: 80x86指令集的Top 10指令
简单指令占主要部分使用频率高！
函数调用

## Slide 16: 2.1.2 两种类型指令系统计算机CISC与RISC
(1) 简化的指令系统
(2) 以寄存器-寄存器方式工作
(3) 指令周期短
(4) 采用大量通用寄存器，以减少访存次数
(5) 采用组合逻辑电路控制，不用或少用微程序控制
(6) 采用优化的编译系统，力求有效地支持高级语言程序
John cock & 小而精
Hi, 我是RISC

## Slide 17: 2.1.2 两种类型指令系统计算机CISC与RISC
(1) 简化的指令系统
(2) 以寄存器-寄存器方式工作
(3) 指令周期短
(4) 采用大量通用寄存器，以减少访存次数
(5) 采用组合逻辑电路控制，不用或少用微程序控制
(6) 采用优化的编译系统，力求有效地支持高级语言程序
John cock & 小而精
Hi, 我是RISC
(1) 指令系统复杂
(2) 各种指令都能访问存储器
(3) 指令周期长
(4) 有专用寄存器
(5) 采用微程序控制
(6) 难以进行编译优化生成高效目标代码
出现较早，大而全
我是CISC

## Slide 18: 典型体系结构的通用计算器的数目

## Slide 19: 2.1.2 两种类型指令系统计算机CISC与RISC
例：第一代RISC机
  加州伯克利大学的RISCⅠ
  斯坦福大学的MIPS
  IBM公司的IBM801
Hi, 我是RISC
现代处理器大多采用RISC体系结构
Intel x86为“兼容”需要，保留CISC风格，同时借鉴了RISC思想
CISC与RISC之争
John cock & 小而精
CISC与RISC的逐步融合

## Slide 20: 练习1
以下指令集架构属于复杂指令集架构的是？
ARM
MIPS
SPARC
以上皆不是

## Slide 21: 2.1.2 两种类型指令系统计算机CISC与RISC
常用的RSIC指令集
  ARM
  MIPS （理论课用这个，要实现一百条指令才能运行操作系统）
  RISC-V （做实验用这个，只要实现几十条指令就能运行操作系统，和MIPS很像）
  DECAlpha（超算的）
  PowerArchitecture（包括PowerPC）
  SPARC
Hi, 我是RISC
ARM：Advanced RISC Machine

## Slide 22: 2.1.2 两种类型指令系统计算机CISC与RISC
常用的RSIC指令集
  ARM
  MIPS
  RISC-V
  DECAlpha
  PowerArchitecture（包括PowerPC）
  SPARC
Hi, 我是RISC
国产CPU
  ARM系——飞腾、华为海思、展讯和华芯通
  MIPS系——龙芯和君正
  x86系——北大众志、兆芯和海光
  Alpha系——申威
  Power系——中晟宏芯
ARM的生态更好

## Slide 23
2.2 计算机的语言什么样？
——指令格式

## Slide 24
如何找到操作对象?
操作的对象？
什么操作？
2.2.1 指令格式
操作码 | 地址码
指令是指挥计算机实现某个基本操作的命令
指令格式
指令含义
决定
指令长度
操作码
操作数
寻址方式
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
rd ← rs + rt

## Slide 25: 从指令执行过程看指令设计涉及的问题
Instruction
Fetch
Instruction
Decode
Operand
Fetch
Execute
Result
Store
Next
Instruction
①取指
②译码
③取操作数
④执行
⑤写结果
⑥下条指令地址
指令地址、指令长度(定长/变长)
指令格式、操作码编码、操作数类型
地址码格式、寻址方式、操作数格式和存放方式
操作类型、标志或条件码
结果数据位置
下条指令地址(顺序 / 转移)

## Slide 26: 2.2.1 指令格式
与指令设计相关的问题
  操作码组成：操作码个数/种类/复杂度
  如：Load/Store/INC/Branch 四种指令已足够编制任何可计算程序，但编写的程序会很长
  数据类型：多种数据类型可执行操作
    如：字节、半字、字等
  指令格式：指令长度/地址码个数/各字段长度
  通用寄存器：个数/功能/长度
  寻址方式：操作数地址的指定/计算方式
  下条指令地址的确定：顺序(PC+4)、转移(目的地址)

## Slide 27: 2.2.1 指令格式
操作码 | 地址码
规整性
指令格式
指令长度的设计
问：每条指令的长度可以是不一样的么？
指令长度
  一条指令包含的二进制代码位数
  取决于操作码长度、操作数地址长度和地址个数
    定长指令字：所有指令的长度相同，需向最长指令看齐，被RISC广泛采用
    变长指令字：不同指令的长度不同，被CISC广泛采用
设计原则之一

## Slide 28
2.2.1 指令格式
操作码 | 地址码
指令格式
操作码设计
问：每条指令的操作码可以是几个？
设计原则之一
答：用一定长度的不同编码表示不同的操作
有效性
问：具体的操作是怎么表示的？
  答：只能是一个（唯一含义）
问：长度是一定的么？怎么编码？
完备性(足够的操作码位数)
设计原则之二
答：操作码一般不等长（无论RISC还是CISC）

## Slide 29
2.2.1 指令格式
操作码 | 地址码
指令格式
地址码设计
问：每条指令的地址字段可以是几个？
答：0到多个，看操作码的需要了
地址码个数与性能和实现难度密切相关
一条指令包含1个操作码和多个地址码
  零地址指令
  一地址指令
  二地址指令(最常用)
  三地址指令(RISC风格)
  多地址指令
A2
A3
OP
A1
A1
OP
A2
OP
OP
A1
堆栈
累加器
Push、POP
Acc=Acc + r
A1=A1+A2
A1=A2+A3

## Slide 30: 2.2.2 操作码设计
操作码的编码方式决定操作码的长度
  Fixed Length Opcodes (定长操作码法）
  Expanding Opcodes (变长/扩展操作码法)
操作码长度和指令长度什么关系？
  指令长度是否可变，与操作码长度是否可变没有绝对联系,“定长操作码、不一定是定长指令字”
  关注程序代码长度时：变长指令字、变长操作码
  关注性能时：定长指令字、定长操作码
  流行的RISC：定长指令字、变长操作码
操作码 | 地址码
指令格式
操作码长度
操作码长度问题

## Slide 31: 2.2.2 操作码设计
基本思想:指令操作码部分采用固定长度的编码
例如：假设操作码固定为6位，则系统最多可表示26种指令
定长操作码
8
8
4
12
4
12
第1个半字
第2个半字
第3个半字
RR型
OP
R1
R2
RX型
OP
R1
X
RS型
OP
R1
R3
SI型
OP
I
SS型
OP
B
D
B
D
B
D
L
B1
D1
B2
D2
Ri：寄存器
X：变址器
Bi：基址器
Di：位移量
I：立即数
L：数的长度
译码简单，但有信息冗余
特点
例：IBM360/370采用：8位定长操作码，最多可有256条指令。只提供了183条指令，有73种编码为冗余信息。
IBM370指令格式

## Slide 32: IBM370指令格式
8
8
4
12
4
12
第1个半字
第2个半字
第3个半字
RR型
OP
R1
R2
RX型
OP
R1
X
RS型
OP
R1
R3
SI型
OP
I
SS型
OP
B
D
B
D
B
D
L
B1
D1
B2
D2
Ri：寄存器
X：变址器
Bi：基址器
Di：位移量
I：立即数
L：数的长度
RR：寄存器 - 寄存器 SS：基址存储器 - 基址存储器
RX：寄存器 - 变址存储器 SI：基址存储器 - 立即数
RS：寄存器 – 基址存储器

## Slide 33: 2.2.2 操作码设计
基本思想 ：指令的操作码部分采用可变长度的编码
操作码的编码长度分成几种固定长的格式，操作码的位数随地址数的减少而增加，被大多数指令集采用
一个重要原则：
使用频度高的指令：短的操作码
使用频度低的指令：较长的操作码
缩短指令长度
减少程序总位数
增加指令字所能表示的操作信息
OP
S
D
存储地址1
存储地址2
4
6
6
16
16
OP
R
D
存储地址
7
3
6
16
OP
FP
D
8
2
6
16
OP
X
8
8
OP
D
10
6
16
OP
R
13
3
OP
16
存储地址
存储地址
PDP-11中典型指令格式
优点
扩展操作码

## Slide 34: 2.2.2 操作码设计
OP
A1
A2
A3
0000
0001
1110
…
A1
A1
A1
…
A2
A2
A2
…
A3
A3
A3
…
A2
A2
A2
…
A3
A3
A3
…
1111
1111
1111
…
0000
0001
1110
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
0000
0001
1111
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
A3
A3
A3
…
0000
0001
1110
…
15条三地址指令
15条二地址指令
15条一地址指令
16条零地址指令
4 位操作码
8 位操作码
12 位操作码
16 位操作码
0
15
等长扩展操作码示例
（4－8－12－16）
扩展操作码
不等长扩展操作码，例如：
4－7－11－16

## Slide 35: 2.2.2 操作码设计
例：某指令系统指令字长16位，每个地址码为6位。若二地址指令15条，一地址指令34条，则剩下零地址指令最多有多少条？
扩展操作码分析题

## Slide 36: 2.2.2 操作码设计
OP
A1
A2
0000
0001
1110
…
A1
A1
A1
…
A2
A2
A2
…
15条二地址指令
4 位操作码
0
15
1111
1111
1111
…
000000
000001
011111
…
A2
A2
A2
…
32条一地址指令
10 位操作码
1111
1111
100000
100001
A2
A2
2条一地址指令
10 位操作码
例：某指令系统指令字长16位，每个地址码为6位。若二地址指令15条，一地址指令34条，则剩下零地址指令最多有多少条？

## Slide 37: 2.2.2 操作码设计
例：某指令系统指令字长16位，每个地址码为6位。若二地址指令15条，一地址指令34条，则剩下零地址指令最多有多少条？
解: 操作码按短到长进行扩展编码
二地址指令 : (0000 ~ 1110)
一地址指令: 1111 0 (00000 ~ 11111)；1111 1 (00000 ~ 00001)
操作码计算题

## Slide 38: 2.2.2 操作码设计
OP
A1
A2
0000
0001
1110
…
A1
A1
A1
…
A2
A2
A2
…
1111
1111
1111
…
000000
000001
111111
…
15条二地址指令
零地址指令
4 位操作码
16 位操作码
0
15
1111
1111
1111
…
000000
000001
011111
…
A2
A2
A2
…
32条一地址指令
10 位操作码
1111
1111
100000
100001
A2
A2
2条一地址指令
10 位操作码
100010
100010
111111
…

## Slide 39: 2.2.2 操作码设计
例：某指令系统指令字长16位，每个地址码为6位。若二地址指令15条，一地址指令34条，则剩下零地址指令最多有多少条？
解: 操作码按短到长进行扩展编码
二地址指令 (0000 ~ 1110)
一地址指令： 11110 (00000 ~ 11111)；11111 (00000 ~ 00001)
零地址指令： 11111 (00010 – 11111) (000000 – 111111)
故零地址指令最多有： (25-2) ×26=15×27 种
操作码计算题

## Slide 40: 2.2.2 操作码设计
回顾一下指令格式设计的基本原则
指令尽量短
指令编码必须具有唯一的解释
指令字长应是字节的整数倍
要有足够的操作码位数
均衡设计、指令尽量规整
合理选择地址字段的个数

## Slide 41: 2.2.3 地址码结构
地址个数
  地址的选择依赖于指令系统的结构
    堆栈结构：零地址指令
    累加器结构：一地址指令
    通用寄存器结构：二、三地址指令
地址个数越少指令长度越短指令功能越简单
地址个数越少所需指令条数越多增加了程序复杂度和执行时间
指令中
地址个数一般
不超过3个

## Slide 42: 2.2.3 地址码结构
一条指令包含1个操作码和多个地址码
  零地址指令
  (1) 无需操作数。如：空操作／停机等
  (2) 所需操作数为默认的。如：堆栈等
  一地址指令
其地址既是源操作数地址，也是存放结果地址
  (1) 单目运算：如：取反／取负等
  (2) 双目运算：另一操作数为默认的 如：累加器等
OP
OP
A1

## Slide 43: 2.2.3 地址码结构
一条指令包含1个操作码和多个地址码
  二地址指令(最常用)
  分别存放双目运算中两个源操作数地址，并将其中一个地址作为存放结果地址
  三地址指令(RISC风格)
  分别为双目运算中两个源操作数地址和一个结果地址
  多地址指令
  用于成批数据处理的指令，如：向量指令 等
A2
A3
OP
A1
A1
OP
A2

## Slide 44: 2.2.3 地址码结构
例：Y =(A－B)÷(C＋D×E)
二地址指令
指令
操 作
MOVE
SUB
MOVE
MUL
ADD
DIV
Y,A
Y,B
T,D
T,E
T,C
Y,T
Y ←(A)
Y←(Y) – (B)
T ←(D)
T←(T)×(E)
T←(T) + (C)
Y←(Y)÷(T)
一地址指令
指令
操 作
D
AC ←(D)
E
AC←(AC)×(E)
C
AC←(AC) + (C)
Y
Y ←(AC)
A
AC ←(A)
B
AC←(AC) – (B)
Y
AC←(AC)÷(Y)
LOAD
MUL
ADD
STOR
LOAD
SUB
DIV
STOR
Y
Y ←(AC)
指令地址的结构，需要在硬件实现的简单和程序的复杂性之间做权衡

## Slide 45
2.3 如何找到我的操作数？
——寻址方式

## Slide 46: 2.3 寻址方式
学习了操作码的编码之后，另一个问题就是地址码如何编码。
地址码编码由操作数的寻址方式决定。
寻址方式
操作码 | 地址码
操作数Data
存储器
形式地址
逻辑地址
寻址方式：就是如何找到操作数存放位置的方法

## Slide 47: 2.3.1 寻址方式的概念
你说的有道理,非常合理！！！
但是地址码的位数有限，更大的操作数如何处理？操作数写到地址码也影响通用性
操作码 | 地址码
操作数Data
为什么不能直接把操作数放在地址码里面，这样就不用寻址方式了？？？？？？？？
操作数只能这么多位吗？
更大的数怎么办？

## Slide 48: 2.3.1 寻址方式的概念
地址码的位数有限，能放下多少个操作数地址？
操作码 | 地址码
操作数物理地址
好吧，为什么不能直接把操作数地址放在地址码里面，这样也就不用寻址方式了？？？？？？？
地址码太短，只能访问2m个内存单元或寄存器中的操作数？
m

## Slide 49: 2.3.1 寻址方式的概念
地址码的位数有限，能放下多少个操作数地址？
操作码 | 地址码
操作数物理地址
好吧，为什么不能直接把操作数地址放在地址码里面，这样也就不用寻址方式了？？？？？？？
m
寻址方式出现的目的
  扩大访存范围
  提高访问数据的灵活性和有效性
  支持软件技术的发展：多道程序设计

## Slide 50: 2.3.1 寻址方式的概念
通常寻址方式特指“操作数寻址”
指令系统中的寻址
寻找：指令
下一条指令在哪？
寻找：操作数
操作的对象放在哪了？
指令寻址
  指令寻址——简单
  正常：PC增值
  跳转 ( jump / branch / call / return )：操作数就是目标语句块第一条指令的地址
操作数寻址
  操作数寻址——复杂
  操作数的来源：寄存器 / 外设端口 / 主(虚)存 / 堆栈
  操作数的数据结构：位 / 字节 / 半字 / 字 / 双字 / 一维表 /…

## Slide 51
2.3.2 基本寻址方式
立即数寻址
  没错，就是之前讨论的——不要寻址方式的方法
基本寻址方式（1）
操作码
目的操作数
Imme. Data
Mod
源操作数
源操作数直接在指令中
指令地址字段直接给出操作数本身
例：MOV AX，1000H
1.指令执行时间很短，无需访存
2.操作数的大小受地址字段长度的限制
3.广泛使用
特点

## Slide 52
存储器直接寻址
基本寻址方式（2）
操作数在存储器中，指令地址字段
直接给出操作数在存储器中的地址
EA = A，Operand = (A)
例：MOV AX，[1000H]
1. 处理简单、直接
2. 寻址空间受到指令的地址字段长度限制
3. 较少使用，8位计算机和一些16位计算机
操作码
目的操作数
A
Mod
操作数Data
存储器
2.3.2 基本寻址方式

## Slide 53
寄存器直接寻址
基本寻址方式（3）
操作数在寄存器中，指令地址字段
直接给出存放操作数的寄存器编号
EA = R，Operand = (R)
例：MOV BX，AX
  1. 只需要很短的地址字段
  2. 无需访存，指令执行速度快
  3. 地址范围有限，可以编程使用的通用寄存器不多
  4. 使用最多，是提高性能的常用手段
操作码
目的操作数
Rn
Mod
操作数Data
通用寄存器组
2.3.2 基本寻址方式

## Slide 54: 2.3.2 基本寻址方式
存储器间接寻址
基本寻址方式（4）
操作数和操作数地址都在存储器中
指令地址字段直接给出操作数地址在存储器中的地址
EA = (A)，Operand = ((A))
例：MOV R1, @(1000H)
寻址空间大，灵活，便于编程
至少需要两次访存才能取到操作数
执行速度慢
操作码
目的操作数
A1
Mod
操作数Data
操作数地址A2
存储器
A2
A1
2.3.2 基本寻址方式

## Slide 55: 2.3.2 基本寻址方式
寄存器间接寻址
基本寻址方式（5）
操作数在存储器中
操作数地址在寄存器中
指令地址字段给出的寄存器的内容是操作数在存储器中的地址
EA = (R)，Operand = ((R))
例：MOV AX，[BX]
比存储器间接寻址少访问存储器一次
寻址空间大，使用比较普遍
操作码
目的操作数
Rn
Mod
操作数Data
存储器
Rn
2.3.2 基本寻址方式
操作数地址A
通用寄存器组
A

## Slide 56
偏移寻址
基本寻址方式（6）
直接寻址+寄存器间接寻址
相对寻址： EA=(PC)+A
相对于当前指令处 位移量为A的单元
基址寻址： EA=(B)+A
相对于基址(B)处 位移量为A的单元
变址寻址： EA=(I)+A
相对于形式地址A处位移量为(I)的单元
操作码
目的操作数
A
Mod
Rb
地址N
寄存器组
+
N+A
存储器
N
N+1
操作数Data
EA = (R) + A
相对寻址
基址寻址
变址寻址
2.3.2 基本寻址方式

## Slide 57
相对寻址实现子程序的浮动和相对转移
问题：采用相对寻址的转移指令中第一个字节是操作码OP，第二个字节是位移量，用补码表示，则转移目标地址的范围为多少？
例：若转移指令地址为2000H，转移目标地址为1FF0H，总是在取指令的同时对PC增量，则转移指令第二个字节位移量是多少？
子程序内地址关系相对独立，与用户程序的地址无关，不管浮动到哪里，总能实现程序中AX与BX的内容相加。
*表示相对寻址方式
JMP ＊+10
50
72
ADD AX,BX
100
JMP ＊+10
ADD AX,BX
122
250
JMP ＊+10
ADD AX,BX
272
公共子程序
存储器
位移量是8位
-128 ~ +127
1FF0H – 2002H = EEH（-18）
主存按字/字节编址？目的地址=(PC+△)+2×Disp？

## Slide 58
例：假定程序的某一条指令是要调用绝对地址为50的一个过程。若这个程序被调入分区1(地址1000)，则指令跳转的目标地址50，真正需要调用的地址是1050。若这个程序被调入分区2(地址2000)，那么该程序就会去调用2050。这就是“重定位”。
1050
2050
1000
2000
基址为1000
基址为2000
存储器
CALL # 50
0
50
用户程序
CALL # 50
CALL # 50
LW R0 , Mem
LW R0 , Mem
LW R0 , Mem
基址寻址实现程序重定位
#表示基址寻址方式
用户程序由操作系统装入内存后会分配一个基地址，存放在基址寄存器B中
EA=( B )+A
基址寻址实现程序的重定位
基址寄存器的内存由操作系统确定，在程序执行过程中不能由用户随意改变！

## Slide 59
  指令地址字段A给出数组基址，变址寄存器I每次自动加/减数组元素的长度X。
EA=( I )+A，I=( I )±X
  在元素地址从低→高地址增长时，“＋”
  在元素地址从高→低地址增长时，“－”
  在没有硬堆栈的情况下，用来建立软堆栈提供对线性表的访问。
A=100
变址器I
0
A[0]
A[1]
A[2]
A[3]
存储器
若一维数组A从内存100号单元开始
变址寻址实现线性表元素的存取
自动变址
若每个元素为1个字节,则
I=(I) ± 1
若每个元素为4个字节,则
I=(I) ± 4
变址寄存器的内存由用户设定，在程序执行过程中其值可变，而指令字中的形式地址A是不可变的！
2.3.2 基本寻址方式

## Slide 60
基址寻址
变址寻址
对于一道程序，基址是不变的，程序中的所有地址都是相对于基址变化的
对于变址寻址，形式地址给出的是一个存储器地址基准，变址寄存器存放的是相对于该基准地址的偏移量
在基址寻址中，偏移量位数较短
而在变址寻址中，偏移量位数足以表示整个存储空间
基址寻址立足于面向系统，主要是解决程序逻辑空间与存储器物理空间的无关性
而变址寻址立足于用户，主要是为编写高效访问一片存储空间的程序
2.3.2 基本寻址方式
软件设计的重要支持基础

## Slide 61: 寻址方式举例
2013年全国统考：假设变址寄存器R的内容为1000H，指令中的形式地址为2000 H；地址1000H中的内容为2000H，地址2000H中的内容为3000H，地址3000 H中的内容为4000H，则变址寻址方式下访问到的操作数是( )。
A. 1000H B. 2000H C. 3000H D. 4000 H

## Slide 62: 寻址方式举例
2009年全国统考：某机器字长16位，主存按字节编址，转移指令采用相对寻址，由两个字节组成，第一字节为操作码字段，第二字节为相对位移量字段。假定取指令时，每取一个字节PC自动加1。若某转移指令所在主存地址为2000H，相对位移量字段的内容为06H，则该转移指令成功转移后的目标地址是( )。
A.2006H B.2007H C.2008H D.2009H
偏移寻址的三种方式
形式地址到物理地址的变换
考查知识点

## Slide 63
堆栈寻址
基本寻址方式（7）
零地址数
堆栈的结构：一段内存区域
栈底、栈顶
堆栈指针(SP)：一个特殊寄存器，指向栈顶
PUSH ( 从寄存器到堆栈)
POP (从堆栈到寄存器)
栈底
栈顶
A
SP
堆栈
2.3.2 基本寻址方式

## Slide 64
堆栈寻址
基本寻址方式（7）
堆栈操作示例
堆栈操作
出栈操作：POP Rn
Rn ← ((SP)), SP ← (SP) + 2
A
SP
Rn
A+2
堆栈
A
Data
Data
A+2
SP
栈底
2.3.2 基本寻址方式

## Slide 65
MOV
500H
Next Instruction
700H
800H
600H
300H
200H
250H
251H
252H
400H
500H
700H
800H
900H
例：累加器型指令
立即数寻址 MOV AX , 500H
直接寻址 MOV AX, [500H]
寄存器寻址 MOV AX, BX
寄存器间接寻址 MOV AX, [BX]
基址寻址 MOV AX, 500H[BX]
例题1：基本寻址方式
PC=250
BX=400
AX=?
2.3.2 基本寻址方式
Notes: 65

## Slide 66: 基本寻址方式的小结
方式 地址计算 主要优点 主要缺点
立即数 操作数=A 指令执行速度快 操作数幅值有限
存储器直接 EA=A 有效地址计算简单 地址范围有限
存储器间接 EA=(A) 有效地址范围大 多次存储器访问
寄存器 操作数=(R) 指令短、执行快 地址范围有限
寄存器间接 EA=(R) 地址范围大 额外存储器访问
偏移 EA=A+(R) 灵活 复杂
堆栈 EA=栈顶 指令短 应用有限
思考题：
七种寻址方式中，哪些操作数在寄存器中？
哪些操作数在在存储器中？

## Slide 67
（1）在操作码中隐含寻址方式
  如：MIPS指令中仅有一个主(虚)存地址，且指令中仅有一、二种寻址方式
（2）专门的寻址方式位显式给出：如：X86指令
指令前缀 段超越 操作码 寻址方式 位移量 立即数
1/2字节
0/1字节
0/1字节
0/1/2字节
0/1/2字节
0/1字节
嗯嗯！！问得非常好，让我来告诉你
那么多寻址方式，我怎么知道具体的寻址方式是怎么确定的啊？
寻址方式的确定
2.3.2 基本寻址方式
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits

## Slide 68: 2.3.3 复合寻址方式和寻址方式实例
在寻址的灵活性和硬件的复杂性之间权衡
间接寻址
复合寻址
相对寻址
间接寻址
变址寻址
  间接相对式
  EA=(PC)+ (A)
间接变址式
EA=(X)+ (A)
先间接
  相对间接式
  EA =((PC)+ A)
  变址间接式
  EA =((X)+ A)
后间接

## Slide 69: 2.3.3 复合寻址方式和寻址方式实例
立即(地址码A本身为操作数)
寄存器(通用寄存器的内容为操作数)
偏移量(地址码A给出8/16/32位偏移量)
基址(地址码B给出基址器编号)
基址带偏移量(一维表访问)
比例变址带偏移量(一维表访问)
基址带变址和偏移量(二维表访问)
基址带比例变址和偏移量(二维表访问)
相对(给出下一指令的地址，转移控制)
操作数=A
操作数= (R)
LA=(SR)+A
LA=(SR)+(B)
LA=(SR)+(B)+A
LA=(SR)+ (I)xS+A
LA=(SR)+(B)+(I) +A
LA=(SR)+(B)+(I)xS+A
转移地址=(PC)+A
寻址方式
计算方法
LA=线性地址； (X)=X中的内容； SR=段寄存器；
PC=程序计数器； B=基址寄存器； I=变址寄存器
Pentium处理器寻址方式

## Slide 70: 例题2：指令系统设计举例
例：某机器字长为16位，数据总线16位，内存容量64KB，8个16位通用寄存器R0~R7。该指令系统的基本要求：
  四种寻址方式：立即寻址，寄存器直接寻址，寄存器间接寻址，变址寻址；立即数和变址寻址时位移量均可达16位
  32条双操作数指令（其中必有一操作数是寄存器直接寻址）
  128条单操作数指令

## Slide 71: 例题2：指令系统设计举例
双操作数指令格式
5
2
3
2
3
16
Opcode
Mod
Reg
Mod
Reg
Imme.Data
源操作数
目的操作数
0
1
双操作数指令标志
5
2
3
2
3
16
Opcode
Mod
Reg
Mod
Reg
Displacement
0
1
或
立即数
偏移量

## Slide 72: 例题2：指令系统设计举例
单操作数指令格式
5
2
3
2
3
16
Opcode
XX
Mod
Reg
Imme.Data
源/目的
操作数
1
1
单操作数指令标志
5
2
3
2
3
16
Opcode
XX
Mod
Reg
Displacement
1
1
或

## Slide 73: 例题3: 指令设计系统举例
2010年全国统考题：某计算机字长为16位，主存地址空间大小为128KB，按字编址。采用单字长指令格式，指令各字段定义如下：
转移指令采用相对寻址，相对偏移量用补码表示，寻址方式定义如下
源操作数 目的操作数
对指令格式的理解
对寻址方式的理解
考查知识点

## Slide 74: 例题3: 指令设计系统举例
2010年全国统考题：某计算机字长为16位，主存地址空间大小为128KB，按字编址。采用单字长指令格式，指令各字段定义如下：
转移指令采用相对寻址，相对偏移量用补码表示，寻址方式定义如下
源操作数 目的操作数
请回答下列问题：
(1)该指令系统最多可有多少条指令？该计算机最多有多少个通用寄存器?存储器地址寄存器(MAR)和存储器数据寄存器(MDR)至少各需要多少位？
(2)转移指令的目标地址范围是多少？
(3)若操作码0010B表示加法操作(助记符为add)，寄存器R4和R5 的编号分别为100B和101B，R4的内容为1234H，R5的内容为5678H，地址1234H中的内容为5678H，地址5678H中的内容为1234H，则汇编语句“add (R4)，(R5)+”(逗号前为源操作数，逗号后为目的操作数)对应的机器码是什么(用十六进制表示)? 该指令执行后，哪些寄存器和存储单元的内容会改变？改变后的内容是什么？

## Slide 75: 例题3:指令设计系统举例
请回答下列问题：
(1)该指令系统最多可有多少条指令?该计算机最多有多少个通用寄存器？存储器地址寄存器(MAR)和存储器数据寄存器(MDR)至少各需要多少位？
解：
最多可有24＝16条指令； 23＝8个通用寄存器；
MAR、MDR至少需16位
指令指令系统的指令总数取决于操作码的位数
寄存器数决定了它的编码位数
存储地址寄存器(MAR)的位数取决于主存地址空间大小
存储数据寄存器(MDR)取决于机器字长
考查知识点

## Slide 76: 例题3:指令设计系统举例
(2)转移指令的目标地址范围是多少？
解：转移指令的目标地址范围：－215～＋(215－1)
对寻址方式的理解和应用
对补码表示范围的掌握
考查知识点

## Slide 77: 例题3：指令设计系统举例
(3)若操作码0010B表示加法操作(助记符为add)，寄存器R4和R5的编号分别为100B和101B，R4的内容为1234H，R5的内容为5678H，存储地址1234H中的内容为5678H，5678H中的内容为1234H，
则汇编语言为add (R4)，(R5)+ (逗号前为源操作符，逗号后为目的操作数) 对应的机器码是什么(用十六进制表示)?
该指令执行后，哪些寄存器和存储单元的内容会改变？改变后的内容是什么？

## Slide 78: 例题3：指令设计系统举例
(3)若操作码0010B表示加法操作(助记符为add)，寄存器R4和R5的编号分别为100B和101B，R4的内容为1234H，R5的内容为5678H，存储地址1234H中的内容为5678H，5678H中的内容为1234H，则汇编语言为add (R4)，(R5)+ (逗号前为源操作符，逗号后为目的操作数) 对应的机器码是什么(用十六进制表示)?该指令执行后，哪些寄存器和存储单元的内容会改变？改变后的内容是什么？
解：
汇编语言： add (R4)，(R5)+
所对应的机器码是： 0010 001100 010101B = 2315H；
该指令执行后，R5的内容改变，其值变为5679H；
存储地址为5678H的存储单元内容亦改变，其值变为68ACH

## Slide 79: 例题3: 指令设计系统举例
指令格式和寻址方式的理解
如何将汇编语句翻译为二进制机器指令
考查知识点
(3)若操作码0010B表示加法操作(助记符为add)，寄存器R4和R5的编号分别为100B和101B，R4的内容为1234H，R5的内容为5678H，存储地址1234H中的内容为5678H，5678H中的内容为1234H，则汇编语言为add (R4)，(R5)+ (逗号前为源操作符，逗号后为目的操作数) 对应的机器码是什么(用十六进制表示)?该指令执行后，哪些寄存器和存储单元的内容会改变？改变后的内容是什么？
解：
汇编语言： add (R4)，(R5)+
所对应的机器码是： 0010 001100 010101B = 2315H；
该指令执行后，R5的内容改变，其值变为5679H；存储地址为5678H的存储单元内容亦改变，其值变为68ACH

## Slide 80: 例题4:指令系统设计举例
2014年考研题：
某程序中有如下循环代码段P:“for(i=0;i<N;i++)sum+=A[i];”,假设编译时变量sum和i分别分配在寄存器R1和R2中，常量N在寄存器R6中，数组A的首地址在寄存器R3中。程序段P起始地址为0804 8100H，对应的汇编代码和机器代码如表所示：
高级语言和机器级代码表示之间的关系
考查知识点

## Slide 81: 例题4:指令系统设计举例
2014年考研题：
某程序中有如下循环代码段P:“for(i=0;i<N;i++)sum+=A[i];”,假设编译时变量sum和i分别分配在寄存器R1和R2中，常量N在寄存器R6中，数组A的首地址在寄存器R3中。程序段P起始地址为0804 8100H，对应的汇编代码和机器代码如表所示：

## Slide 82: 例题4:指令系统设计举例
执行上述代码的计算机M采用32位定长指令字，其中分支指令bne采用如下格式：
其中OP为操作码；Rs和Rd为寄存器编号；OFFSET为偏移量，用补码表示。
请回答下列问题，并说明理由。
M的存储器编址单位是什么？
解：
字节。由题可知每条指令的长度为32位，占4个字节，而从表中得知相邻的两条指令的地址相差4个单位，所以存储器编址单位是字节。

## Slide 83: 例题4:指令系统设计举例
执行上述代码的计算机M采用32位定长指令字，其中分支指令bne采用如下格式：
其中OP为操作码；Rs和Rd为寄存器编号；OFFSET为偏移量，用补码表示。
请回答下列问题，并说明理由。
已知sll指令实现左移功能，数组A中每个元素占多少位？
解：32位。因为R2里面存放的是数组元素的下标i，将R2中的内容左移两位，相当于乘以4，然后加上R3中存放的数组的首地址，得到元素所在内存的地址，然后每循环一次，R2中内容自增1。因为存储器按字节编址，每计算一次移动4个位置，故每个数组元素占4个字节，即32位。

## Slide 84: 例题4:指令系统设计举例
执行上述代码的计算机M采用32位定长指令字，其中分支指令bne采用如下格式：
其中：OP为操作码；Rs和Rd为寄存器编号；OFFSET为偏移量，用补码表示。
请回答下列问题，并说明理由。
表中bne指令的OFFSET字段的值是多少？已知bne指令采用相对寻址方式，当前PC内容为bne指令地址，通过分析表中指令地址和bne指令内容，推断出bne指令的转移目标地址计算公式。
解：OFFSET=FFFAH(-6)

## Slide 85: 例题4:指令系统设计举例
执行上述代码的计算机M采用32位定长指令字，其中分支指令bne采用如下格式：
其中：OP为操作码；Rs和Rd为寄存器编号；OFFSET为偏移量，用补码表示。
请回答下列问题，并说明理由。
表中bne指令的OFFSET字段的值是多少？已知bne指令采用相对寻址方式，当前PC内容为bne指令地址，通过分析表中指令地址和bne指令内容，推断出bne指令的转移目标地址计算公式。
解：OFFSET=FFFAH(-6)
指令bne所在地址为 0804 8114H，转移目标地址为 0804 8100H，因为08048100H=08048114H+4+(-6)×4，所以指令bne的转移目标地址计算公式为: (PC)+4+OFFSET×4
通过指令地址分析存储器编址最小单位
通过指令分析出数组元素占多少位
推断跳转指令的转移目标地址计算公式
考查知识点

## Slide 86: 补充题1
在一个36位长的指令系统中，设计一个扩展操作码，使之能表示下列指令：
  7条具有两个14位地址和一个5位地址的指令；
  600条具有一个14位地址和一个5位地址的指令；
  100条无地址指令。

## Slide 87
谢 谢！