## Slide 1
计算机组成原理
陈志广
chenzhg29@mail.sysu.edu.cn
计算机学院
第二章 指令：计算机的语言（第二讲）

## Slide 2
回顾内容
2.2 指令格式
  操作码结构
    操作码的编码方式
      定长操作码
      扩展操作码
  地址码结构
    堆栈结构：零地址指令
    累加器结构：一地址指令
    通用寄存器结构：二、三地址指令
2.3 寻址方式
  基本寻址方式
    立即 / 直接 / 间接 / 寄存器 / 寄存器间接/偏移寻址/堆栈寻址
上节回顾

## Slide 3
重点内容
本节概要
第二章 指令：计算机的语言
基本要求
掌握计算机的复杂寻址方式
理解计算机中的数据表示(包括数值、非数值表示)
掌握数值的表示方法(包括定点数、浮点数的表示)
了解数据的度量、存储和校验
  2.4 计算机中的数据表示
    数值数据表示
    非数值数据表示
    数据的存储
    数据的校验

## Slide 4
如何找到操作对象?
操作的对象？
什么操作？
回顾——2.2.1 指令格式
操作码 | 地址码
指令是指挥计算机实现某个基本操作的命令
指令格式
指令功能
决定
指令长度
操作码
操作数
寻址方式

## Slide 5: 回顾—— 2.2.2 操作码设计
操作码的编码方式决定操作码的长度
  Fixed Length Opcodes (定长操作码法）
  指令的操作码部分采用固定长度的编码
  例如：假设操作码固定为6位，则系统最多可表示26种指令
操作码 | 地址码
指令格式
操作码长度
操作码长度问题

## Slide 6: 回顾—— 2.2.2 操作码设计
操作码的编码方式决定操作码的长度
  Fixed Length Opcodes (定长操作码法）
  指令的操作码部分采用固定长度的编码
例如：假设操作码固定为6位，则系统最多可表示26种指令
  Expanding Opcodes (变长/扩展操作码法)
  指令的操作码部分采用可变长度的编码
  操作码的编码长度分成几种固定长的格式，操作码的位数随地址数的减少而增加，被大多数指令集采用
操作码 | 地址码
指令格式
操作码长度
操作码长度问题

## Slide 7: 回顾—— 2.2.3 地址码结构
一条指令包含1个操作码和多个地址码
  零地址指令
(1) 无需操作数。如：空操作／停机等；(2) 所需操作数为默认的。如：堆栈等
  一地址指令
其地址既是源操作数地址，也是存放结果地址
(1) 单目运算：如：取反／取负等；(2) 双目运算：一操作数为默认的
OP
OP
A1
  二地址指令(最常用)
  将其中一个源操作数地址作为存放结果地址
  三地址指令(RISC风格)
  分别为双目运算中两个源操作数地址和一个结果地址
  多地址指令
  用于成批数据处理的指令，如：向量指令 等
A2
A3
OP
A1
A1
OP
A2

## Slide 8
回顾—— 2.3.2 基本寻址方式
指令寻址——简单
  正常：PC增值
  跳转 ( jump / branch / call / return )：同操作数的寻址
操作数寻址——复杂
寻址方式：用来指定操作数或操作数所在位置的方法
  形式地址：指令中地址字段给出的逻辑地址
  有效地址：根据指令的寻址方式计算得到的操作数地址
基本寻址方式
立即 / 直接 / 间接 / 寄存器 / 寄存器间接 / 偏移等

## Slide 9: 回顾——基本寻址方式的小结
方式 地址计算 主要优点 主要缺点
立即数 操作数=A 指令执行速度快 操作数幅值有限
存储器直接 EA=A 有效地址计算简单 地址范围有限
存储器间接 EA=(A) 有效地址范围大 多次存储器访问
寄存器 操作数=(R) 指令短、执行快 地址范围有限
寄存器间接 EA=(R) 地址范围大 额外存储器访问
偏移 EA=A+(R) 灵活 复杂
堆栈 EA=栈顶 指令短 应用有限

## Slide 10
2.4 数据在计算机中如何表示？
Data representation in Computer

## Slide 11: 2.4.1 计算机中的（机器级）数据表示
为什么计算机内部所有信息都采用二进制编码表示？
  (1) 制造二个稳定态的物理器件比较容易
  (2) 二进制的编码、计数、运算规则简单
  (3) 与逻辑命题对应，便于逻辑运算，并能方便地用逻辑电路实现算术运算

## Slide 12: 2.4.1 计算机中的（机器级）数据表示
为什么计算机内部所有信息都采用二进制编码表示？
真值和机器数 Truth number and machine number
  机器数：用0和1编码的计算机内部 0/1 序列
  真值：机器数真正的值，即：现实中带正负号的数，人类认知中的数
  (1) 制造二个稳定态的物理器件比较容易
  (2) 二进制的编码、计数、运算规则简单
  (3) 与逻辑命题对应，便于逻辑运算，并能方便地用逻辑电路实现算术运算

## Slide 13
数据表示
—— 能被计算机硬件直接识别的数据类型
可用计算机硬件直接表示
可以由计算机指令直接调用
#￥&*%
咱只听得懂机器语言
2.4.1 计算机中的（机器级）数据表示
数据在计算机中是如何表示的？
正数？负数？整数？小数？逻辑数？......

## Slide 14
数据在计算机中是如何表示的？
正数？负数？整数？小数？逻辑数？......
数据表示
—— 能被计算机硬件直接识别的数据类型
1. 可用计算机硬件直接表示
2. 可以由计算机指令直接调用
数据表示和数据结构的关系
数据表示研究计算机硬件可以直接识别的数据类型
数据结构研究在数据表示基础之上，如何让计算机处理 硬件不能直接识别的数据类型
2.4.1 计算机中的（机器级）数据表示

## Slide 15
文字、图、表、声音、等媒体信息
输入设备
输出设备
二进制编码表示的各种数据
图、树、链表等结构化数据
指令系统能识别的基本类型
数值型数据
非数值型数据
计算机的外部信息与内部机器级数据
用户角度
系统设计者角度
程序员
2.4.1 计算机中的（机器级）数据表示
Binary data
Graph, tree…

## Slide 16: 2.4.1 计算机中的（机器级）数据表示
文字、图、表、声音、等媒体信息
输入设备
输出设备
二进制编码表示的各种数据
图、树、链表等结构化数据
指令系统能识别的基本类型
数值型数据
非数值型数据
二进制数
二进制编码十进制数
整数
(定点数)
实数
(浮点数)
无符号整数
有符号整数
逻辑数据
西文字符和汉字
计算机的外部信息与内部机器级数据
用户角度
系统设计者角度
程序员

## Slide 17: 从一个C语言程序说起
  C代码：
  int main(){
  int a,b,c;
  a=10;
  b=20;
  c=a+b;
  return 0;
  }
变量variable的六要素：
名称 Name
类型 Type
值 Value
地址(存储单元) Address
作用域 Scope
生存期 Life span

## Slide 18: 2.4.1 计算机中的（机器级）数据表示
C语言支持的整数和浮点数的各种数据类型
C语言 声明 | Intel-IA (32) 数据类型(byte) | Compaq-Alpha (64) 数据类型(byte)
char short int int unsigned int long int | 1 2 4 4 4 | 1 2 4 4 8
char * | 4 | 8
float double | 单精度(4) 双精度(8) | 单精度(4) 双精度(8)
C语言中数据类型的大小是以字节为单位

## Slide 19
数据宽度
位 bit
字节 byte
字 word
计算机处理、存储、传输信息的最小单位 (bit)
计算机中二进制信息的主要存放单位 (Byte)
现代计算机的主存是按字节编址，字节是最小可寻址单位
表示被处理信息的单位（word），用来度量数据类型的宽度
2.4.1 计算机中的（机器级）数据表示

## Slide 20: 2.4.1 计算机中的（机器级）数据表示
“字 word”和“字长 word length”概念不同：
字长就是字的长度吗？
字长是指CPU中数据通路的宽度，等于CPU内部总线的宽度或运算器的位数或通用寄存器的宽度等
字是处理信息的单位，和字长的宽度可以一样，也可以不同，通常是字节的整数倍
数据宽度
位
字节
字
计算机处理、存储、传输信息的最小单位 (bit)
计算机中二进制信息的计量单位 (Byte)
现代计算机的主存按字节编址，字节是最小可寻址单位
表示被处理信息的单位（word），用来度量数据类型的宽度
当代的计算机已不再区分这两个概念

## Slide 21: 2.4.2 数值数据的定点表示
定点数、浮点数和十进制数
常用的数值数据
第一个问题：正数与负数的表示？
第二个问题：小数点的表示？
第三个问题：零的表示？
第四个问题：实数的表示？
要解决的问题

## Slide 22: 2.4.2 数值数据的定点表示
问题一：如何表示正数和负数？
解决方法：所有数前面设置符号位
‘0’表示正数；‘1’表示负数
第1位不具备数值的性质——符号的编码
原码、补码、反码(反码很少用)、移码
例1： X = + 90(十进制真值) = 1011010 (二进制真值)
用八位二进制原码表示：0 1011010
例2： X = － 90(十进制真值) = －1011010 (二进制真值)
用八位二进制原码表示： 1 1011010

## Slide 23: 2.4.2 数值数据的定点表示
问题二：如何表示小数点？
解决方法：小数点的位置固定
小数点左边的二进制数是整数，右边的是小数
计算机中通常将数分成定点整数和定点小数
小数点位置由定点数类型默认约定(即在程序员心里)
But 怎样表示定点数？
定点数
Q2: Representation of decimal point ?

## Slide 24
定点整数：小数点固定在最低位的右边
表示范围为： 0 ≤ |ｘ| ≤ 2n－1
定点小数：小数点固定在数值部分的最高位的左边(在20与2-1之间)
表示范围为： 0 ≤ |ｘ| ≤ 1-2-n
定点数的格式
定点数ｘ=ｘ0ｘ1ｘ2…ｘn 在机算机中表示
2.4.2 数值数据的定点表示

## Slide 25: 2.4.2 数值数据的定点表示
C语言整数数据类型
C声明 | MIPS机器 最小值 最大值
char unsigned char | -128 127 0 255
short int unsigned short int | -32768 32767 0 65535
int unsigned int | -231 231 - 1 0 232 - 1
long int unsigned long int | -231 231 - 1 0 232 - 1

## Slide 26: 2.4.2 数值数据的定点表示
问题三：如何表示零？
一个数不是正数，就是负数(由符号位决定)，零既不是正数又不是负数，其符号位怎么办？
就分正零和负零吧！！！
Q3: Representation of zero ?
Q3: Representation of zero ?

## Slide 27: 2.4.2 数值数据的定点表示
问题三：如何表示零？
一个数不是正数，就是负数(由符号位决定)，零既不是正数又不是负数，其符号位怎么办？
X = + 0(十进制真值)
用八位二进制表示
原码 ＝ 0 0000000
反码 ＝ 0 0000000
补码 ＝ 0 0000000
X = － 0(十进制真值)
用八位二进制表示
原码 ＝ 1 0000000
反码 ＝ 1 1111111
补码 ＝ 0 0000000
0的补码表示是统一的

## Slide 28: 2.4.3 数值数据的浮点表示
问题四：如何表示实数？
将实数分成两部分：尾数和指数(阶码)—浮点数的表示
25.75 = 0. 2575  10 2 (十进制)
= 11001.11 (二进制真值）
= 1.100111  10 100(二进制)
如何表示？
Q4: Representation of real number ?

## Slide 29: 2.4.3 数值数据的浮点表示
科学计数法(Scientific Notation)
mantissa (尾数) exponent(阶码、指数)
6.02 × 10 21
decimal point(十进制小数点) radix (base，基)

## Slide 30: 2.4.3 数值数据的浮点表示
mantissa(尾数) exponent(阶码)
1.011two × 2 -10
binary point（二进制小数点） 基为2
只要对尾数和指数分别编码，就可表示一个浮点数
for Binary Numbers(二进制数):
科学计数法(Scientific Notation)

## Slide 31: 2.4.3 数值数据的浮点表示
mantissa (尾数) exponent(阶码、指数)
6.02 × 10 21
decimal point(十进制小数点) radix (base，基)
同一个数有多种表示形式。例：对于数 1/1,000,000,000
  1.0 × 10-9, 0.1 × 10-8, 10.0 × 10-10
Normalized form(规格化形式): 小数点前只有一位非0数
  Normalized (唯一的规格化形式)： 1.0 × 10-9
科学计数法(Scientific Notation)

## Slide 32: 2.4.3 数值数据的浮点表示
浮点数据表示的进一步改进
在浮点数总位数不变的情况下，为提高数据表示精度，使尾数的有效数字尽可能占满已有的位数
浮点数的规格化(Normalize)： ½ ≤|f|＜1
右规： |f|>1
右移1位，阶码加1

## Slide 33: 2.4.3 数值数据的浮点表示
浮点数据表示的进一步改进
在浮点数总位数不变的情况下，为提高数据表示精度，使尾数的有效数字尽可能占满已有的位数
浮点数的规格化(Normalize)： ½ ≤|f|＜1
右规： |f|>1
右移1位，阶码加1
左规： |f| ＜ ½
左移1位，阶码减1
11.01100111  10 101
0.11011001  10 111
0.00110011 10 101
0.11001100 10 011
考点：浮点数的计算，规格化浮点数

## Slide 34: 2.4.3 数值数据的浮点表示——IEEE 754
Prof. William Kahan
1985年制定了浮点数标准IEEE 754
符号s:
1 表示负数negative ; 0表示 正数positive
符号 s (Sign) | 阶码e (整数)Exponent | 尾数f (小数)Significand
(32位)

## Slide 35: 2.4.3 数值数据的浮点表示——IEEE 754
William Kahan
1985年制定了浮点数标准IEEE 754
尾数f
尾数为原码
规格化尾数最高位总是1，所以隐含表示，省1位
1 + 23 bits (单精度)，1 + 52 bits (双精度)
符号 s (Sign) | 阶码e (整数)Exponent | 尾数f (小数)Significand
尾数＝1＋significand
0< significand <1
尾数精度 ＝ 尾数的位数 ＋ 1
1
8
23
11
52
1

## Slide 36: 2.4.3 数值数据的浮点表示——IEEE 754
William Kahan
1985年制定了浮点数标准IEEE 754
符号 s (Sign) | 阶码e (整数)Exponent | 尾数f (小数)Significand
阶码/指数e：移码

## Slide 37: 2.4.3 数值数据的浮点表示——IEEE 754
将每一个数值加上一个偏置常数(Excess / bias)
例： -8 (+8) ~ 00002 0 (+8) ~ 10002
… …
-7 (+8) ~ 00012 +7 (+8) ~ 11112
But 什么是excess (biased) notation—“移码表示”？
为什么要用移码来表示指数(阶码)？
便于浮点数加减运算时进行对阶操作
移码比补码更容易比较大小

## Slide 38: 2.4.3 数值数据的浮点表示——IEEE 754
将每一个数值加上一个偏置常数(Excess / bias)
例： -8 (+8) ~ 00002 0 (+8) ~ 10002
… …
-7 (+8) ~ 00012 +7 (+8) ~ 11112
But 什么是excess (biased) notation—“移码表示”？
为什么要用移码来表示指数(阶码)？
例：1.01 ×2 -2 + 1.11 × 23

## Slide 39: 2.4.3 数值数据的浮点表示——IEEE 754
将每一个数值加上一个偏置常数(Excess / bias)
例： -8 (+8) ~ 00002 0 (+8) ~ 10002
… …
-7 (+8) ~ 00012 +7 (+8) ~ 11112
But 什么是excess (biased) notation—“移码表示”？
简化比较
1.01 × 2-2+8 + 1.11 × 23+8
移码：0110 < 1011
(6) (11)
例：1.01 ×2 -2 + 1.11 × 23
补码：1110 < 0011 ?
(-2) (3)
为什么要用移码来表示指数(阶码)？

## Slide 40: 2.4.3 数值数据的浮点表示——IEEE 754
Prof. Kahan
阶码/指数e：移码
将每一个数值加上一个偏置常数，当编码位数为 n时，通常bias取 2n-1-1
  偏置常数为：
  127（单精度SP)；1023（双精度DP）
  单精度规格化数阶码范围为
  0000 0001 (-126) ~ 11111110 (127)
全0/全1编码用来表示特殊的值！
符号 s (Sign) | 阶码e (整数)Exponent | 尾数f (小数)Significand
全0和全1的编码留做它用
n为阶码位数，则偏置常数为

## Slide 41: 2.4.3 数值数据的浮点表示——IEEE 754
单精度浮点的偏置为什么是127
  偏置常数为：
  127（单精度SP)；1023（双精度DP）
  0000 0001 ~ 11111110
可用的移码范围
我们希望的阶码范围
  1
  254
  -126 ~ +127
偏置127
如果我们希望的阶码范围是：
  -127 ~ +126
偏置128
我们貌似对宏观世界更感兴趣，那就取127吧

## Slide 42: 2.4.3 数值数据的浮点表示——IEEE 754
尾数f
SP(单精度)浮点数: (-1)S × (1 + f ) × 2(Exponent-127)
DP(双精度)浮点数: (-1)S × (1 + f ) × 2(Exponent-1023)
  规格化尾数最高位总是1，所以隐含表示，省1位
  1 + 23 bits ( single单精度)，1 + 52 bits (double双精度)
  偏置常数为：127（单精度)；1023（双精度）
阶码/指数e：移码
Prof. Kahan
符号 s (Sign) | 阶码e (整数)Exponent | 尾数f (小数)Significand

## Slide 43: 2.4.3 数值数据的浮点表示——IEEE 754
尾数f
  规格化尾数最高位总是1，所以隐含表示，省1位
  1 + 23 bits ( single单精度)，1 + 52 bits (double双精度)
  偏置常数为：127（单精度)；1023（双精度）
阶码/指数e：移码
Prof. Kahan
符号 s (Sign) | 阶码e (整数)Exponent | 尾数f (小数)Significand
浮点数的精度由尾数f的位数决定
浮点数的表示范围由基数R和阶码e的位数决定
阶码的位数和基数越大，表示的浮点数范围越大

## Slide 44: 2.4.3 数值数据的浮点表示——IEEE 754
练习1： 将二进制浮点表示转换成十进制数
例1：BEE00000H是一个 IEEE 754标准的单精度浮点数
1 011 1110 1 110 0000 0000 0000 0000 0000
  符号位：1 => 负数
  指数位：
    0111 1101two = 12510
    移码调整: 125 - 127 = -2
  尾数位：
1 + 1×2-1+ 1×2-2 + 0×2-3 + 0×2-4 + 0×2-5 +...
=1+2-1 +2-2 = 1+0.5 +0.25 = 1.75
真值： -1.75ten×2-2 = -0.4375
(-1)S× (1 + Significand) ×2(Exponent-127)
单精度SP
Notes: AC12.17

## Slide 45: 2.4.3 数值数据的浮点表示——IEEE754
练习2： 将十进制数转换成单精度浮点表示：
- 1.275 × 101
1. 计算真值Denormalize ： -12.75
2. 整数部分的转换：
12 = 8 + 4 = 11002
3. 小数部分的转换：
0.75 = 0.5 + 0.25 = 0.112
4. 规格化：
1100.11 = 1.10011×2011
5. 移码表示的阶码：
127 + 3 = 100000102
1 100 0001 0 100 1100 0000 0000 0000 0000
十六进制表示： C14C0000H
Notes: AC12.17

## Slide 46: 2.4.3 数值数据的浮点表示——IEEE 754
阶码(移码) 尾数 数据类型
1~254 任何值 规格化数（隐含小数点前为“1”）
0 0 0
0 非零的数 非规格化数（表示更小的数）
255 0 inf
255 非零的数 非数(NaN)
2.4.3 数值数据的浮点表示——IEEE754
全0和全1编码用来表示什么特殊的值？

## Slide 47: 2.4.3 数值数据的浮点表示——IEEE 754
如何表示0?
  阶码/指数： 全0
  尾数：全0
  符号位？ 正/负皆可
  +0： 0 00000000 00000000000000000000000
  -0： 1 00000000 00000000000000000000000

## Slide 48: 2.4.3 数值数据的浮点表示——IEEE 754
如何表示0?
  阶码/指数： 全0
  尾数：全0
  符号位？ 正/负皆可
  +0： 0 00000000 00000000000000000000000
  -0： 1 00000000 00000000000000000000000
如何表示+∞/-∞?
  阶码/指数： 全1 (111111112=255)
  尾数： 全0
+∞ ：0 11111111 00000000000000000000000
-∞ ：1 11111111 00000000000000000000000

## Slide 49: 2.4.3 数值数据的浮点表示——IEEE 754
阶码(移码) 尾数 数据类型
1~254 任何值 规格化数（隐含小数点前为“1”）
0 0 0
0 非零的数 非规格化数Denormalized numbers
255 0 +∞/-∞
255 非零的数 非数NaN(Not a Number)
全0和全1编码用来表示什么特殊的值？
非数，示例：
sqrt (-4.0) = NaN 0/0 = NaN
+∞+(-∞) = NaN +∞- (+∞) =NaN
用于方便调试错误

## Slide 50: 2.4.3 数值数据的浮点表示——IEEE 754
为什么需要非规格化的数
最小的规格化数是1.0×2-126，我们需要更小的数怎么办？
非规格化数可表示0.00…01×2-126至0.11…11×2-126之间的数
为什么需要NaN
一些非法计算的结果，需要用特殊的形式标记
打破第一位为1的限制，牺牲精度换更大的表示范围

## Slide 51
表示规格化非0数(Norms)
  指数： nonzero
  尾数： nonzero(大于等于1且小于2)
表示非规格化数 (Denorms)
  指数： all zeros
  尾数： nonzero (大于0且小于1)
表示非数 (NaN)
  指数：255
  尾数： nonzero
  NaNs有助于debug

## Slide 52: 2.4.3 数值数据的浮点表示——IEEE 754

## Slide 53: 关于IEEE 754的疑问
单精度可表示值的范围是多少?
  最大的单精度数： +1.11…1×2127
  最小的单精度数： +1.0…0×2-126
  How about double? +1.11…1×21023
强制类型转换会如何呢?
i = int (float) i
f = float (int) f
浮点加法满足结合律吗? Flase!
x = – 1.5 × 1038, y = 1.5 × 1038, z = 1.0
(x + y) + z = (–1.5×1038 + 1.5×1038 ) + 1.0 = 1.0
x + (y + z) = –1.5×1038 + (1.5×1038 + 1.0) = 0.0
结论：(x + y) + z ≠ x + (y + z)
How about double?
How about double?
True!
Not always true!
  约 +3.4 × 1038
  约 +1.8 × 10308
有效位数可能丢失
小数部分可能丢失
整数转浮点
浮点转整数
int转double不会丢失有效位数
double转int可能会溢出
精度是在放入时寄存器损失的
现在有些cpu的寄存器位数更多，
只要不把操作数写入内存，
就不会截断数据导致损失精度

## Slide 54
2.4.4 数值数据的十进制表示
Decimal representation of numerical data

## Slide 55: 2.4.4 数值数据的十进制表示
计算机中如何表示十进制数值？
人们习惯用十进制数
可以减少二进制数和十进制数之间的转换
十进制数的二进制编码表示
ASCII码
BCD码
Q: How do decimal values be represented in computers?

## Slide 56: 2.4.4 数值数据的十进制表示
用ASCII码字符表示十进制数
  把十进制数看成字符串
  十进制0～9分别对应30H～39H
  1 位十进制数对应 8 位二进制数
But 符号位怎样表示？
How to represent symbols?
十进制数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ASCII 编码 | 30H | 31H | 32H | 33H | 34H | 35H | 36H | 37H | 38H | 39H

## Slide 57: 2.4.4 数值数据的十进制表示
例：十进制数+236表示为： 2B 32 33 36H
0010 1011 0011 0010 0011 0011 0011 0110B
十进制数-2369表示为：2D 32 33 36 39H
0010 1101 0011 0010 0011 0011 0011 0110 0011 1001B
符号位单独用一个字节表示，位于数字串之前
正号“+”用 ASCII码“2BH”表示
负号“-”用 ASCII码“2DH”表示
ASCII码格式1 —— 前分隔数字串
用ASCII码字符表示十进制数

## Slide 58: 2.4.4 数值数据的十进制表示
用ASCII码表示十进制数
后嵌入数字串
符号位嵌入到最低位数字的ASCII码的高4位。省一个字节
  正数：最低位数字的高4位：不变
  负数：最低位数字的高4位：变为0111
例：十进制数+236表示为：32 33 36H
0011 0010 0011 0011 0011 0110B
十进制数-2369表示为：32 33 36 79H
0011 0010 0011 0011 0011 0110 0111 1001B

## Slide 59: 2.4.4 数值数据的十进制表示
计算机中如何表示十进制数值？
人们习惯用十进制数
可以减少二进制数和十进制数之间的转换
十进制数的二进制编码表示
ASCII码
占空间大，且需转换成二进制数或BCD码才能计算

## Slide 60: 2.4.4 数值数据的十进制表示
计算机中如何表示十进制数值？
人们习惯用十进制数
可以减少二进制数和十进制数之间的转换
十进制数的二进制编码表示
ASCII码
BCD码

## Slide 61: 2.4.4 数值数据的十进制表示
用BCD码表示十进制数
编码思想
0～9每个十进制数位至少用4位二进制位来表示
4位二进制位可以组合成16种状态，去掉10种状态后还有6种冗余状态
十进制有权码
表示每个十进制数位的4个二进制数位(称基2码)都有一个确定的权，如8421码(从高到低各位二进制位对应的权值分别为8、4、2、1)
十进制无权码
表示每个十进制数位的4个基2码没有确定的权，如余3码和格雷码
其他编码方法 (5中取2码、独热码等)
编码方法

## Slide 62
十进制数 8421BCD码 余3码 格雷码
0 0000 0011 0000
1 0001 0100 0001
2 0010 0101 0011
3 0011 0110 0010
4 0100 0111 0110
5 0101 1000 1110
6 0110 1001 1010
7 0111 1010 1000
8 1000 1011 1100
9 1001 1100 0100
编码方法
2.4.4 数值数据的十进制表示
格雷码的好处是只变一位，能耗更低

## Slide 63: 2.4.4 数值数据的十进制表示
用BCD码表示十进制数
编码思想
每个十进制数位至少用4位二进制位来表示
4位二进制位可以组合成16种状态，去掉前10种状态后还有6种冗余状态
符号位： “+”：1100 ；“-”：1101
例：+236=(1100 0010 0011 0110)8421 (占2个字节)
－2369=(1101 0010 0011 0110 1001) 8421
(占2个半字节？？？)
=(1101 0000 0010 0011 0110 1001) 8421
(占3个字节)
补0：使数占满一个字节

## Slide 64
2.4.5 字符数据的机器表示
Representation of character data

## Slide 65: 2.4.5 字符数据的机器表示
特点
西文字符的编码表示
是一种表音文字，用有限几个字母可以拼写出所有单词
只需对有限个少量字母和一些数学符号、标点符号等辅助字符进行编码
所有西文字符集的字符总数不超过256个，所以使用7或8个二进制位可表示

## Slide 66: 2.4.5 字符数据的机器表示
西文字符的编码表示
编码表示(常用编码为7位ASCII码)
十进制数字：0/1/2…/9
英文字母：A/B/…/Z/a/b/…/z
专用符号：+/－/%/*/&/……
控制字符(不可打印或显示)
操作
字符串操作，如:传送/比较等

## Slide 67: 2.4.5 字符数据的机器表示
特点
汉字及国际字符编码表示
汉字是表意文字，一个字就是一个方块图形
汉字数量巨大，总数超过6万字，给汉字在计算机内部的表示、汉字的传输与交换、汉字的输入和输出等带来了一系列问题
编码形式
输入码：对每个汉字用相应按键进行编码表示，用于输入
内码：用于在系统中进行存储、查找、传送等
字模点阵码或轮廓描述: 描述汉字的字模点阵或轮廓，用于显示或打印

## Slide 68: 2.4.5 字符数据的机器表示——图像的编码表示
图像在计算机中的表示
  像素(pixel)：构成图像的最小单位，即屏幕上的小圆点
  颜色(color)：任何颜色都可由红、绿和蓝三色调配而成
    像素的颜色：用3个字节的二进制数表示

## Slide 69
2.4.6 数据的度量与存储
Measurement and storage of data

## Slide 70: 2.4.6 数据的度量与存储
数据的度量单位
度量单位 | 缩写 | 存储二进制时 换算关系 | 描述计算机通信带宽时 换算关系
千字节 | KB | 1KiB=210字节=1024B | 1KB=103字节=1000B
兆字节 | MB | 1MiB=220字节=1024KB | 1MB=106字节=1000KB
千兆字节 | GB | 1GiB=230字节=1024MB | 1GB=109字节=1000MB
兆兆字节 | TB | 1TiB=240字节=1024GB | 1TB=1012字节=1000GB
描述信息不同
单位换算有差异

## Slide 71: 2.4.6 数据的度量与存储
数据存储方式
从80年代开始，几乎所有机器都采用字节编址(Byte Addressing )
ISA设计时要考虑的两个问题
1、如何基于一个字节地址取到一个包含多个字节的字？
2、一个字能否存放在任何字节边界？
字的存放问题
字的边界对齐
问题

## Slide 72: 2.4.6 数据的度量与存储
数据存放方式
  大端方式(Big Endian)
  小端方式(Little Endian)

## Slide 73: 2.4.6 数据的度量与存储
例1：若 int i = 0x01234567，存放在内存100号单元，用“取数”指令从内存100号单元取出 i 时，程序员必须清楚数据i的4个字节在内存是如何存放的。
大端方式(Big Endian)：MSB(Most Significant Bit，最高有效位)所在的地址是数的地址（先存最高位）
e.g. IBM 360/370, Motorola 68k, MIPS, Sparc, HP PA
小端方式(Little Endian)：LSB(Least Significant Bit，最低有效位)所在的地址是数的地址（先存最低位）
e.g. Intel 80x86, DEC VAX
有些机器两种方式都支持，需要通过特定控制位来设定（ARM, Alpha）
数据存放
01 23 45 67
67 45 23 01
内存
内存

## Slide 74: 2.4.6 数据的度量与存储
07 06 05 04 20 ff ff fb | 03 02 01 00 fc 08 32 ab
0F 0E 0D 0C 0B 0A 09 08 00 00 00 00 00 00 00 3f | 
例2： struct rec{
char c;
short si;
int i;
float sf;
} rec_var = {0xab, 2098, -1028, 0.625};
  注：2098=0x0832，-1028=0xffff fbfc，0.625=0x3f20
数据存放
00 01 02 03 ab 08 32 ff | 04 05 06 07 ff fb fc 3f
08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 20 00 00 00 00 00 00 00 | 
大端地址映射
小端地址映射

## Slide 75: 2.4.6 数据的度量与存储
数据存放
为什么会发生字节交换呢？
存放方式不同的机器之间程序移植或数据通信时，可能发生问题
由于存放顺序不同，数据存储访问时，需要进行数据的顺序转换
音频、视频和图像等文件格式或处理程序都涉及字节的顺序问题
例： Little endian：GIF, PC Paintbrush, Microsoft RTF等
Big endian：Adobe Photoshop, JPEG, MacPaint等
78
56
34
12
0
1
2
3
Increasing
Byte Address
Big Endian
12
34
56
78
0
1
2
3
Little Endian
字节交换

## Slide 76: 2.4.6 数据的度量与存储
数据对齐
目前的计算机所用数据字长一般为32位或64位，而存储器地址是按字节编址
指令系统通常支持对字节、半字、字及双字的运算，还有一些按位处理的指令
不同长度的数据存放时，有两种处理方式
按边界对齐 (假定字的宽度为32位，存储器按字节编址)
  字地址：4的倍数(低两位为0)
  半字地址：2的倍数(低位为0)
  字节地址：任意
不按边界对齐
为了保证性能

## Slide 77: 2.4.6 数据的度量与存储
数据对齐
例：假设数据顺序：字-半字-双字-字节-半字-……
如：int i, short k, double x, char c, short j,……
则：&i=0; &k=4; &x=8;
&c=16; &j=18;……
x:2个周期
j:1个周期
边界对齐
则：&i=0; &k=4; &x=6;
&c=14; &j=15;……
x:3个周期
j:2个周期
边界不对齐
增加了访存次数！！！！

## Slide 78
2.4.7 数据出错了怎么办？
—— 数据的检错 / 纠错
What if the data goes wrong?

## Slide 79: 2.4.7 数据的检/纠错
具体措施
数据出错的结果会如何？
从计算机硬件本身的可靠性入手，在电路、电源、布线等各方面采取必要的措施，提高计算机的抗干扰能力
采取相应的数据检错和校正措施，自动地发现并纠正错误
出错没被纠正：导致蓝屏

## Slide 80: 2.4.7 数据的检/纠错
采用“冗余校验”思想，即除原数据信息外，还增加若干位编码，这些新增的代码被称为校验位
如何进行数据错误检测与校正？

## Slide 81: 2.4.7 数据的检/纠错与奇偶校验码
工作原理
M
P
M’
P”
P’
M
数据输出
数据输入
存储器
或
传输线路
f
f
比较
纠错器
M
M
M’
P’
P”
纠错器
f
存储器
或
传输线路
f
比较
M
M’
① 未检测到错误，得到的数据位直接送出
相同，即M’等于M

## Slide 82: 2.4.7 数据的检/纠错与奇偶校验码
M
数据输出
存储器
或
传输线路
f
f
比较
纠错器
纠错器
f
存储器
或
传输线路
f
比较
M
M’
Error!!
① 未检测到错误，得到的数据位直接送出
② 检测到错误并可以纠错。数据位和比较结果一起送入纠错器，将正确数据位送出
工作原理

## Slide 83: 2.4.7 数据的检/纠错与奇偶校验码
存储器
或
传输线路
f
f
比较
纠错器
f
存储器
或
传输线路
f
比较
Error!!!!
出错信号
③ 检测到错误，但无法确认哪位出错，不能进行纠错处理，此时，报告出错情况
① 未检测到错误，得到的数据位直接送出
② 检测到错误并可以纠错。数据位和比较结果一起送入纠错器，将正确数据位送出
工作原理

## Slide 84: 2.4.7 数据的检/纠错
奇偶校验码
增加一位奇(偶)校验位并一起存储或传送，由目的部件将得到的相应数据和校验位，再求新校验位，最后根据新校验位确定是否发生错误
基本思想
假设数据 B=bn-1bn-2...b1b0 从源部件传送至目的部件。在目的部件接收到的数据为B’=bn-1’bn-2’...b1’b0’
实现原理

## Slide 85: 2.4.7 数据的检/纠错
第一步：
在源部件求出奇(偶)校验位P
奇校验，则P=bn-1⊕bn-2 ⊕...⊕b1⊕b0⊕1
偶校验，则P=bn-1⊕bn-2 ⊕...⊕b1⊕b0
第二步：
在目的部件求出奇(偶)校验位P”
第三步：
计算最终的校验位P*,并根据其值判断有无奇偶错
奇校验，则P’’= b’n-1⊕b’n-2 ⊕...⊕b’1⊕b’0⊕1
偶校验，则P’’= b’n-1⊕b’n-2 ⊕...⊕b’1⊕b’0
假定P在目的部件接收到的值为P’，则P*= P’⊕P”
① 若P*=1，则表示数据有奇数位错
② 若P*=0，则表示数据正确或有偶数个错
奇偶校验码

## Slide 86: 2.4.7 数据的检/纠错
奇偶校验码
若两个数中有奇数位不同，则它们相应的校验位就不同；
若有偶数位不同，则虽校验位相同，但至少有两位数据位不同
只能发现奇数位出错，不能发现偶数位出错，而且也不能确定发生错误的位置，不具有纠错能力
开销小，适用于校验一字节长的代码，故常被用于存储器读写检查或按字节传输过程中的数据校验
特点

## Slide 87: 海明校验码（自学）
1950年Richard Hamming提出，目前还被广泛使用
  主要用于存储器的数据存取校验
基本思想：奇偶校验码是对整个数据编码生成一位校验位,检错能力差，且没有纠错能力。如果将整个数据按某种规律分成若干组，对每组进行相应的奇偶检测，就能提供多位检错信息，从而对错误位置进行定位，并将其纠正
  海明校验码实质上是一种分组交叉/多重奇偶校验码
处理过程：
  最终比较时是按位进行异或，以确定是否有差错
  这种异或操作所得结果称为故障字(syndrome word)。显然，校验码和故障字的位数是相同
每一组一个校验位，校验码位数等于组数！
每一组内采用一位奇偶校验！

## Slide 88: 循环冗余码（自学）（现在应用广，特别是网络上）
循环冗余校验码(Cyclic Redundancy Check)，简称CRC码
  具有很强的检、纠错能力
  用于大量数据存储和传送(如：外存和通信)中的数据校验
  通过某种数学运算来建立数据和校验位之间的约定关系
  奇偶校验码和海明校验码都是以奇偶检测为手段的
CRC码的基本思想：
  数据信息M(x)为一个n位的二进制数，将M(x)左移k位后，用一个约定的“生成多项式”G(x)相除，G(x)是一个k+1位的二进制数，相除后得到的k位余数就是校验位。校验位拼接到M(x)后，形成一个n+k位的码字，称为循环冗余校验 ( CRC ) 码，也称(n+k,n)码。
数据(n位)
校验位(k位)
CRC码(n+k位)
当数据和校验位一起送到接收端后，只要将接受到的数据和校验位用同样的生成多项式相除。如果正好除尽，表明没有发生错误；若除不尽，则表明某些数据位发生错误。通常要求重传一次

## Slide 89
小结——数据的表示
  数值表示
    定点数表示(整数、小数)
    浮点数的表示（IEEE 754表示）（必考）
    十进制数的表示
  非数值表示
    字符表示
  数据的度量
  数据的存储
    大端方式
    小端方式
  数据对齐问题
    按边界对齐，可以提高访存效率

## Slide 90
谢 谢！