## Slide 1
计算机组成原理
陈志广
chenzhg29@mail.sysu.edu.cn
计算机学院
第二章 指令：计算机的语言（第三讲）

## Slide 2
回顾内容
2.4 计算机中的数据表示
  数值表示
    定点数表示(整数、小数)
    浮点数表示(IEEE 754标准)
  非数值表示
    字符表示
  数据的度量
  数据的存储
  数据对齐问题
上节回顾
重点内容
  2.5 程序的机器级表示

## Slide 3
2.4.8 基本指令和指令类型

## Slide 4: 2.4.8 基本指令和指令类型
1944年哈佛大学， Mark I
——世界最早的继电器通用计算机之一
存储器大小：32字 (可扩充到8K字)
机器字长：32位
提供6条指令：
    jump
    load accumulator
    subtract
    store accumulator
    test for zero
    stop

## Slide 5: 2.4.8 基本指令和指令类型
一个较完善的指令系统应包括
数据传送指令
算术运算指令
逻辑运算指令
输入输出指令
系统控制指令
程序控制指令
Move、Store、Load、Exchange 等
定点数、浮点数运算和十进制数运算
And、Or、Not、Xor、Compare等
IN，OUT
启动IO设备指令、存取特殊寄存器指令等
转移指令、循环控制指令(LOOP)、子程序调用与返回指令(CALL，RET)、程序中断指令及返回(INT，IRET)
（有效性）

## Slide 6: 2.4.8 基本指令和指令类型
数据传送指令
功能
实现寄存器与寄存器、寄存器与存储单元以及存储单元之间的数据传送
表征参数
源操作数地址，可由指令给出
目的操作数地址，可由指令给出
传送数据的长度，可由指令隐含给出

## Slide 7: 2.4.8 基本指令和指令类型
IBM S/370数据传送指令举例
L load 读
S store 写

## Slide 8: 2.4.8 基本指令和指令类型
特殊数据传输指令——原子操作
功能
提供原子操作功能，操作系统进一步封装成锁
典型实现
测试与置位
  测试内存中的一个单元，当该单元为0时将其置为1
测试与交换
  一个寄存器中的值为1，当一个内存单元中的值为0时，将寄存器与内存单元的值交换
连接取数和条件存数两条指令
  某内存单元初值为0，说明没有上锁
  链接取数将该内存单元的值读到寄存器R中
  条件存储试图把1存到该内存单元，但执行成功的前提是：
    存储单元中的值与R中的值相同，即没有被其他指令改变
同一份数据同一时间只允许被同一个用户访问
形象的例子：共用的卫生间不允许被同时使用
防止被别的指令修改
相当于读内存Link load
ll开始执行时会启动监听内存地址总线，如果该地址被访问，则sc执行失败。sc执行时监听停止
这段代码的例子是不好的，ll和sc之间应该加一个判断，等一会再访问内存

## Slide 9: 2.4.8 基本指令和指令类型
算术逻辑运算指令
功能
提供二进制定点数的加、减、乘、除等最基本运算指令
算术运算指令操作过程
将源操作数传送到算术逻辑部件ALU输入端
进行运算
将ALU的运算结果传送到目的操作数地址单元
逻辑运算指令
按位进行的运算，可以针对任何一种可寻址单元中的位进行操作
运算基础为布尔代数，包括与、或、非、异或等逻辑操作、非运算的位操作（如位测试、位清除等）以及移位操作

## Slide 10: 2.4.8 基本指令和指令类型
程序控制指令
CPU执行程序时，通常每执行一条指令后，程序计数器PC会自动加∆，要打破这种顺序，需要程序控制指令
什么时候需要变更顺序？
遇到循环、分支、子程序
程序控制指令类型
功能
  转移指令
  子程序调用和返回指令

## Slide 11: 2.4.8 基本指令和指令类型
程序控制指令之转移指令
改变CPU执行指令顺序，即让CPU到新的地址去执行后续指令
分类
功能
  无条件转移：直接将控制转移到指令中所指定的目标，从那里开始执行。CPU在执行无条件转移指令时，只需将转移目标地址送入程序计数器PC就可完成
  条件转移：条件满足时转移到指令中所指定的目标，否则顺序执行下一条指令
实现条件转移的方法：
条件码/条件寄存器/比较与转移指令等

## Slide 12: 2.4.8 基本指令和指令类型
程序控制指令之子程序调用和返回指令
子程序是将那些经常使用的、能够独立完成某一特定功能的程序段，独立出来为其他语句调用的整体
使用子程序的优势
什么是子程序
  降低程序设计的复杂度
  提高程序的可重用性
  节省存储空间
  是模块化程序设计的基础，子程序库
子程序的使用称为子程序调用
调用子程序的程序称之为调用程序或主程序

## Slide 13: 2.4.8 基本指令和指令类型
程序控制指令之子程序调用和返回指令
子程序设计应解决的问题
1、调用程序与子程序间的转返
子程序调用和返回，实质上就是程序控制的转移
主程序是主动的、预知的；子程序是被动的，不能预知主程序什么时刻、在什么位置调用它
通过设置专门调用(CALL)和返回(RET)指令实现

## Slide 14: 示例：调用程序和子程序的转返
例：若有一个主程序M和两个子程序A、B，它们的调用关系是M调用A，A又调用B。
M的现场压入栈中
M和A的现场都压入栈中
A的现场出栈
M的现场出栈
问题：区分子程序调用指令
和转移指令？

## Slide 15: 2.4.8 基本指令和指令类型
程序控制指令之子程序调用和返回指令
子程序调用和转移指令均可改变程序的执行顺序，它们有什么不同呢？
子程序要求返回，可嵌套和递归调用；转移指令不要求返回，通常只在同一程序段中出现
子程序用于实现程序与程序之间转移；转移指令用于实现同一程序内转移

## Slide 16: 2.4.8 基本指令和指令类型
程序控制指令之子程序调用和返回指令
CALL X；
X为子程序的地址，△为本指令的长度
  采用寄存器存放返回地址
    RA ← PC +△
    PC ← X
不支持子程序
的再入！
RA是一个专门的寄存器，存放返回到的地址，
在函数再次调用时需要保存在栈中

## Slide 17: 2.4.8 基本指令和指令类型
程序控制指令之子程序调用和返回指令
程序再入的形式：嵌套和递归
采用寄存器存放返回地址
  单寄存器不支持嵌套和递归；多寄存器支持嵌套，不支持递归
放在子程序的起始位置
  支持嵌套，不支持递归
用堆栈来保存返回地址
  由于堆栈具有后进先出的性质，因而用堆栈保存返回地址可实现子程序嵌套和递归调用

## Slide 18: 2.4.8 基本指令和指令类型
程序控制指令之子程序调用和返回指令
子程序设计应解决的问题
1、调用程序与子程序间的转返
2、调用程序与子程序间的参数传递
调用程序提供给子程序以便加工处理的信息称入口参数；经子程序加工处理后回送给调用程序的信息称出口参数
参数传递方法包括约定寄存器法、约定存储单元法、参数赋值法、堆栈法
Call和return
可以用，速度快，用于小函数
终极通用

## Slide 19: 2.4.8 基本指令和指令类型
程序控制指令之子程序调用和返回指令
子程序设计应解决的问题
1、调用程序与子程序间的转返
2、调用程序与子程序间的参数传递
3、调用程序和子程序公用寄存器的问题
在子程序的开始处保护现场，返回前恢复现场
保护和恢复现场的原则：破坏什么现场就保护什么现场，保护什么现场就恢复什么现场
用PUSH指令构成保护程序段，POP指令构成恢复程序段，注意进出栈的顺序是相反的

## Slide 20: 2.4.8 基本指令和指令类型
程序控制指令之子程序调用和返回指令
子程序的结构（编译后机器代码的视角）
保存子程序运行时将被破坏的寄存器的内容，即保存现场
依入口参数从指定位置取要加工处理的信息
加工处理
依出口参数向指定位置送经加工处理后的结果信息
将进入子程序时保存的寄存器的内容送回寄存器，即恢复现场
返回调用程序
会在函数头部加上保存寄存器的push代码，
在函数尾部加上恢复寄存器的pop代码

## Slide 21: 2.4.8 基本指令和指令类型
输入输出指令
专用的I/O指令：通常包含两个操作数（数据的地址，外部设备的地址）
如Intel公司X86的IN、OUT指令
通用的数据传送指令：称为存储器映像的I/O操作。要求外部设备的寄存器与主存单元统一编址
通过I/O处理机执行I/O操作：对I/O系统的管理和控制都是由通道和IOP完成
I/O设备独立编址
I/O设备与内存统一编址
用load,store代替in,out指令

## Slide 22: 2.4.8 基本指令和指令类型
系统控制指令
系统控制指令是指那些通常只能由操作系统执行，而不直接提供给一般用户使用的特权指令，处理机只有在处于特权状态时才能执行这些指令
系统控制指令主要用于实现对控制寄存器进行操作，检测或修改访问权限，改变系统的工作方式，访问进程控制块等。在多用户、多任务环境下使用较多
一般用户需要计算机系统的特权服务时，通过系统控制指令向操作系统发出请求，由操作系统处理，并将处理的结果返回给用户
  用户态与内核态的转换
操作系统有内核态和用户态，用户没有权限访问所有内存

## Slide 23: 小 结
基本指令和指令类型
  数据传送指令
  算术逻辑运算指令
  程序控制指令
  输入输出指令
  系统控制指令

## Slide 24
Machine level representation of programs
2.5 程序的机器级表示

## Slide 25
2.5.1 MIPS指令系统介绍

## Slide 26: 1. MIPS指令格式
所有指令都是32位宽，按字地址对齐
三种指令格式
  R-Type(用于寄存器)
    两个操作数都是寄存器的运算指令。如：sub rd, rs, rt
  I-Type
    运算指令：一个寄存器、一个立即数。如：ori rt, rs, imm16
    Load和Store指令。如：lw rt, rs, imm16
    条件分支指令。如：beq rs, rt, imm16
  J-Type
    无条件跳转指令。如：j target
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
指令等长，只有三种指令结构
只涉及寄存器，不访存的指令
立即数参与运算的指令
指令结构数量少，有利于移码

## Slide 27: 1. 指令格式——MIPS 指令字段含义
OP：操作码
rs：第一个源操
作数寄存器
rt：第二个源操
作数寄存器
rd：结果寄存器
shamt：移位指令
的位移量
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
R-Type指令
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
I-Type指令
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
J-Type指令
R指令都是算数逻辑运算指令

## Slide 28: 1. 指令格式——MIPS 指令字段含义
OP：操作码
rs：第一个源操
作数寄存器
rt：第二个源操
作数寄存器
rd：结果寄存器
shamt：移位指令
的位移量
funct：R-Type指令的OP字段特定为“000000”，具体操作由funct字段给定。如：funct =“100000” 表示“加法”运算。
immediate：立即数或load/store指令或分支指令的偏移地址
target address：无条件转移地址的低26位。将PC高4位拼上26位直接地址，最后添2个“0” 就是32位目标地址。
为什么要添“0”？ （相当于乘以4）
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
R-Type指令
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
I-Type指令
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
J-Type指令
操作码的不同编码定义了不同的含义，若操作码相同时，再用不同编码的功能码来定义不同的含义!
地址位置都是4的整数倍
PC高四位直接拼接，而不是加法，称为伪直接寻址

## Slide 29: 2. 寻址方式
MIPS寻址方式
R-Format
I-Format
J-Format
op
rs
rt
rd
…
funct
Register
寄存器寻址
op
rs
rt
Immediate
立即数寻址
Register
Memory
Word
Byte
Halfw
op
rs
rt
Address
基址寻址
PC寻址
PC
op
Address
如何寻址？

## Slide 30: 2. 寻址方式
MIPS寻址方式
J-Format
op
Address（26位）
Memory
Word
伪直接寻址
PC
：
如何寻址？
MIPS所有指令都是32位宽，按字地址对齐
边界对齐
高4位
低位”00”

## Slide 31: MIPS体系结构中的通用寄存器
（系统程序员使用，可以不管它）
参数多余4个可以部分用栈解决
t代表temp
函数调用时会压入栈中
（系统程序员使用，可以不管它）
帧指针和栈指针交替使用

## Slide 32: 举例：汇编指令与机器指令的对应
例1：若MIPS Assembly Instruction： add $t0,$s1,$s2
则对应MIPS的机器指令是什么？
op
rs
rt
rd
funct
smt
6
5
5
5
6
5
0
17
18
8
32
0
6
5
5
5
6
5
Decimal representaton:
$s1
$s2
$t0
R-Type
add
No shift
Binary representaton:
000000
10001
10010
01000
100000
00000
6
5
5
5
6
5
这个过程称为“汇编”，所有汇编源程序都必须汇编成二进制机器代码
从助记符表中查到add是R型指令，即：
汇编器
？
问题：如何知道是R型指令？
根据汇编指令中的操作码助记符查表可知是何指令格式！
在汇编语言中结果在最左边，
在机器语言中结果在最右边
汇编语言
机器代码

## Slide 33: 举例：汇编指令与机器指令的对应
例2：若从存储器取出的一条指令是00AF8020H，则对应的汇编指令是什么？
指令的前6位为000000，根据指令解码表知，是一条R-Type指令，按照R-Type指令的格式：
得到： rs=00101, rt=01111, rd=10000, shamt=0, funct=100000
(1) 根据R-Type指令解码表，知是 “add”操作(非移位操作)
(2) rs、rt、rd的十进制值分别为5、15、16，从MIPS寄存器功能表知: rs、rt、rd分别为：$a1、$t7、$s0
故对应的汇编形式为：
add $s0 ，$a1，$t7
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
000000 00101 01111 10000 00000 100000
从机器指令汇编指令:”反汇编”；可破解二进制代码(可执行程序)
32位指令代码：0000 0000 1010 1111 1000 0000 0010 0000
功能：$a1+$t7 → $s0

## Slide 34: 3. 指令中的操作数
MIPS指令中的操作数
寄存器数据指定
存储器数据指定
32×32-bit GPRs (r0 = 0)
寄存器编号为5位
32×32-bit FP Regs (f0 - f31, paired DP)
HI、LO、PC：特殊寄存器
0
r0
r1
.
.
.
r31
PC
lo
hi
Name | number | Usage | Reserved on call?
zero | 0 | constant value =0(恒为0) | n.a.
at | 1 | reserved for assembler | n.a.
v0 – v1 | 2 – 3 | values for results(过程调用返回值) | no
a0 – a3 | 4 – 7 | Arguments(过程调用参数) | yes
t0 – t7 | 8 – 15 | Temporaries(临时变量) | no
s0 – s7 | 16 – 23 | Saved(保存) | yes
t8 – t9 | 24 – 25 | more temporaries(其他临时变量) | no
k0 – k1 | 26 – 27 | reserved for kernel(为OS保留) | n.a.
gp | 28 | global pointer(全局指针) | yes
sp | 29 | stack pointer (栈指针) | yes
fp | 30 | frame pointer (帧指针) | yes
ra | 31 | return address (过程调用返回地址) | yes
立即数/文本/位
32个通用寄存器
32个浮点寄存器
通过运算是定点还是浮点确定用通用寄存器还是浮点寄存器
HI high,LO low. HI和LO是针对32位乘法设计，处理溢出，
也可以便于除法，一个存商，另一个存余数

## Slide 35: 3. 指令中的操作数
MIPS指令中的操作数
寄存器数据指定
存储器数据指定
只能通过Load/Store指令访问存储器数据
字节编址，数据要求按边界对齐
Big Endian （大端方式）
可访问空间： 232bytes=4GB
访存地址通过一个32位寄存器内容加16位偏移量得到， 16位偏移量为有符号整数
立即数/文本/位

## Slide 36: 4. 指令类型
条件分支指令
MIPS指令类型
算术逻辑运算指令
数据传输指令
无条件跳转指令
add, sub, multiply, divide, and, or, xor,….
Instruction Example Meaning Comments
add add $1,$2,$3 $1 = $2 + $3 3 operands; excep. possible
subtract sub $1,$2,$3 $1 = $2 – $3 3 operands; excep. possible
add immed. addi $1,$2,100 $1 = $2 + 100 + constant; excep. Possible
multiply mult $2,$3 Hi, Lo = $2×$3 64-bit signed product
divide div $2,$3 Lo = $2 ÷ $3 Lo = quotient,
Hi = $2 mod $3 Hi = remainder
加速常用操作
MIPS指令没有mov操作，用和$zero相加代替
乘除法没有目标寄存器

## Slide 37: 4. 指令类型
add, sub, multiply, divide, and, or, xor,….
Instruction Example Meaning Comments
and and $1,$2,$3 $1 = $2 & $3 Logical AND
or immed. ori $1,$2,20 $1 = $2 | 20 Bitwise-OR of constant
xor xor $1,$2,$3 $1 = $2∧ $3 Logical XOR
nor nor $1,$2,$3 $1 = ~($2 |$3) Logical NOR
条件分支指令
MIPS指令类型
算术逻辑运算指令
数据传输指令
无条件跳转指令
掩码

## Slide 38: 4. 指令类型
MIPS指令类型
算术逻辑运算指令
数据传输指令
无条件跳转指令
条件分支指令
操作数长度的不同是由
不同的操作码指定
Instruction Comment Meaning
sw $3, 500($4) Store word $3 →($4+ 500)
sh $3, 502($2) Store half Low Half of $3 →($2+ 502)
sb $2, 41($3) Store byte LQ of $2 →($3+ 41)
lw $1, -30($2) Load word ($2-30) → $1
lh $1, 40($3) Load half ($3+ 40) → LH of $1
lb $1, 40($3) Load byte ($3+ 40) → LQ of $1
load, store
Word 字
H 半字
Byte 字节

## Slide 39: 4. 指令类型
Instruction Comment Meaning
sw $3, 500($4) Store word $3 →($4+ 500)
sh $3, 502($2) Store half Low Half of $3 →($2+ 502)
sb $2, 41($3) Store byte LQ of $2 →($3+ 41)
lw $1, -30($2) Load word ($2-30) → $1
lh $1, 40($3) Load half ($3+ 40) → LH of $1
lb $1, 40($3) Load byte ($3+ 40) → LQ of $1
load, store
高级语言中的数据类型有char、short、int、long等，故需要存取不同长度的操作数；
问题：为什么需要不同长度的操作数？
条件分支指令
MIPS指令类型
算术逻辑运算指令
数据传输指令
无条件跳转指令

## Slide 40: MIPS的call/return/ jump/branch和compare指令
Instruction Example Meaning
set on less than slt $1,$2,$3 if ($2 < $3) $1=1; else $1=0
set less than imm. slti $1,$2,100 if ($2 < 100) $1=1; else $1=0
branch on equal beq $1,$2,100 if ($1 ＝$2) go to PC+4+100
branch on not eq. bne $1,$2,100 if ($1!= $2) go to PC+4+100
按补码比较
汇编给的是立即数符号扩展后乘以
4的值
问题：汇编指令中的立即数是多少？
100=0064H
问题：机器指令中的立即数是多少？
25=0019H
汇编程序是给人看的，机器代码是机器看的
Set指置一
例如for循环，要经常和立即数比较大小
汇编语言中写的是10进制数
这里在汇编指令中的100就是跳过的内存地址数，而不是跳过的指令数量
机器指令要填25的16进制数

## Slide 41: 条件测试方式
条件转移指令通常根据Condition Codes (条件码 / 状态位 / 标志位)进行转移
通过执行算术指令或显式地由比较和测试指令来设置
例: sub r1, r2, r3； r2和r3相减结果存r1中,生成标志位ZF/CF
bz label； 标志位ZF=1时，转移到label处执行
  常用的标志有四种：
SF： negative VF(OF)： overflow
CF： carry ZF：zero
运算结果为0

## Slide 42: 条件测试方式
条件转移指令通常根据Condition Codes (条件码 / 状态位 / 标志位)进行转移
标志位可存放在标志(Flag)寄存器 / 程序状态字PSW寄存器中，也可由指定的通用寄存器来存放状态位
例: cmp r1, r2, r3; 比较r2和r3, 标志位存储在r1中
bgt r1, label; 判断r1是否大于0，是则转移到label处
可以将两条指令合成一条指令，即：计算并转移
例: bgt r1, r2, label; 根据r1和r2比较结果，决定是否转移
不同处理器，对标志位的处理不同！
这几条指令都没有对应的机器指令，需要翻译成多条机器指令

## Slide 43: 状态标志位举例
处理器根据算术运算结果设置CF与OF标志：
  设置CF标志时，运算结果被视为无符号数
  设置OF标志时，运算结果被视为有符号数
溢出和进/借位标志的区别
  进/借位CF表示无符号数的运算结果是否超出范围，即使超出范围，如果保存进位或借位，运算结果仍然是正确的
  溢出标志OF表示有符号数的运算结果是否超出范围，若超出范围，则运算结果不正确
进行无符号运算时
CF=1仍然正确，表示进位或借位
有符号运算时，
CF=1表示错误

## Slide 44: 状态标志位举例
例 ：将字节59H与6CH（两个有符号数）相加之后，FLAGS中的四个状态标志位：CF(进位标志)、OF(溢出标志)、ZF(零标志)、SF(符号标志)分别被设置成什么值？
01011001B
+) 01101100B
11000101B
CF=0，SF=1，
OF=1，ZF=0
CF是针对无符号数设置的
计算结果不为零

## Slide 45: 无符号数减法的CF位设置
无符号数减法转化为补码的加法运算，需要根据加法操作得到的CF位取反
  减法的CF位主要用来记录这个减法操作中的被减数是否够减，即有没有借位
  补码加法没有进位，刚好说明相应的减法有借位
1111B
+) 1001B
11000B
15-7=8
-7的补码是1001
加法有进位，但是够减，无借位，CF=0
0111B
+) 0001B
1000B
7-15=8
-15的补码是0001
加法无进位，但是不够减，有借位，CF=1
和加法刚好相反，减法时得到的CF要取反
一个正数越小，取反后得到的无符号二进制数越大
比较冷的知识点，但有一年的考研考到了

## Slide 46: MIPS的call/return/ jump/branch和compare指令
Instruction Example Meaning
jump j 10000 go to 10000 jump to target address
jump and link jal 10000 $ra = PC + 4 ;go to 10000 for procedure call
jump register jr $ra go to $ra for switch, procedure return
blt, ble, bgt, bge无对应的机器指令, 但有对应的汇编指令
call / return
Jal 的功能和x86中的call一样

## Slide 47: 指令设计遵循四个基本原则
指令设计遵循四个基本原则之——简单源自规整
指令设计遵循四个基本原则之——越少越快
    寄存器太多，硬件实现复杂，时钟周期变长
指令设计遵循四个基本原则之——加速常用操作
    提供常数操作数的快速运算指令——立即数操作指令
  例：addi $s3, $s3, 4 # $s3= $s3+4
指令设计遵循四个基本原则之——均衡设计（多方面权衡）

## Slide 48
2.5.2 MIPS指令系统例题

## Slide 49: MIPS处理器中的指令表示
将MIPS汇编语言翻译成机器语言
  例：假设数组A的基址存放在寄存器$t1中，h存放在寄存器$s2中，C赋值语句：A[300]=h+A[300]；被编译成如下代码：
  lw $t0, 1200($t1) #$t0←A[300]
  add $t0, $s2, $t0 #$t0 ← h+A[300]
  sw $t0, 1200($t1) #A[300] ← $t0
  这三条MIPS指令的机器代码是什么呢？
为什么这里是1200，而不是300

## Slide 50: MIPS处理器中的逻辑运算
能够对“位”进行操作的指令——逻辑操作
C和Java中的逻辑操作与MIPS指令的对应关系
  移位(shift)指令
shamt：用作移位量
  位操作指令
    AND：按位“与” 操作
    OR：按位“或”操作
    NOT(单目操作数)：按位“非”操作
    NOR(双目操作数)：按位“或非”操作

## Slide 51: MIPS处理器中的分支指令
条件转移的汇编语言
  条件转移指令
    beq register1, register2, L1
    bne register1, register2, L2
  无条件转移指令
    j L3

## Slide 52: MIPS处理器中的分支指令
将if-then-else语句编译成分支指令
例：假设从f~ j的五个变量分别对应于从$s0到$s4的寄存器，C语句：if(i==j) f=g+h; else f=g-h;
  编译后形成的MIPS代码是怎样的？
bne $s3, $s4, Else # go to Else if i ≠ j
add $s0, $s1, $s2 # f←g+h (skipped if i≠j)
j Exit # go to Exit
Else: sub $s0, $s1, $s2 # f←g–h (skipped if i＝j)
Exit:

## Slide 53: MIPS处理器中的分支指令
循环(Loops)程序用于重复计算
  编译一个C语言while循环
  例：C语句：while(save[i]==k) i+=1；假设i和k分别对应于$s3和$s5的寄存器，数组save的基址存放在$s6中。编译后形成的MIPS代码是怎样的？
Loop: sll $t1, $s3, 2 # $t1=4* i
add $t1, $t1, $s6 # $t1=address of save[i]
lw $t0, 0($t1) # $t0=save[i]
bne $t0, $s5, Exit # go to Exit if save[i] ≠ k
addi $s3, $s3, 1 # i＝i+1
j Loop # go to Loop
Exit:
汇编程序让编译器和汇编语言程序员不必计算分支指令地址，只要用标号即可！由汇编器完成地址计算

## Slide 54: 对32位立即数的MIPS编址和寻址
32位立即数
  指令load upper immediate(lui)专用于给寄存器中的常量设置高16位，允许后续指令设定常量的低16位
转移和跳转中的寻址
  MIPS跳转指令
  条件转移指令——指定两个操作数和分支地址
PC相对寻址
伪直接寻址(PC高4位+指令地址A)
PC高四位拼接指令中的26位，尾部再加2个零
有符号数：PC+4+exit*4
Notes: 易错：16位的exit扩展到32位时要考虑exit为有符号数，如果是负数，高16位补1

## Slide 55: 对32位立即数的MIPS编址和寻址举例
例：MIPS机器语言中的分支转移
Loop: sll $t1, $s3, 2 # $t1=4 * i
add $t1, $t1, $s6 # $t1=address of save[i]
lw $t0, 0($t1) # $t0=save[i]
bne $t0, $s5, Exit # go to Exit if save[i]≠k)
addi $s3, $s3, 1 # i＝i+1
j Loop # go to Loop
Exit:
这里错了，应该是2

## Slide 56: 计算机硬件对过程的支持
过程或函数是C或Java程序员进行结构化编程的手段，有助于提高程序可读性和代码可重用性
过程允许程序员使用参数将过程与其余的程序和数据分离，只允许传递参数(输入值)和返回结果
MIPS指令系统为过程调用分配了7个32位寄存器
  $a0~$a3：四个参数寄存器，用于传递参数
  $v0~$v1：两个储值寄存器，用于保存返回值
  $ra：一个返回地址寄存器，用于保存返回地址
MIPS汇编语言包含一个过程指令：跳转到某个地址的同时将下一条指令的地址保存在寄存器$ra中
  跳转—链接指令：jal Procedure Address
Notes: 函数调用保存$ra，再令$ra=PC+4

## Slide 57: 过程调用举例
例：int i;
void set_array(int num)
{
int array[10];
for (i = 0; i < 10; i ++) {
array[i] = compare (num, i); }
}
int compare (int a, int b)
{
if ( sub (a, b) >= 0)
return 1;
else
return 0;
}
int sub (int a, int b)
{
return a-b;
}
compare是调用过程
sub是被调用过程
i是全局静态变量
array数组是局部变量
问题：过程调用对应的机器代码如何表示？
需要解决：
如何从调用程序把参数传递到被调用程序？
如何从调用程序转入被调用程序执行？
如何从被调用程序返回调用程序执行？
如何保证调用程序中寄存器内容不被破坏？
set_array是调用过程
compare是被调用过程

## Slide 58: 过程调用和栈
过程调用的执行步骤(假定过程P调用过程Q)：
  将参数放到Q能访问到的地方(寄存器或栈)
  将P中的返回地址存到特定的地方，控制转入过程Q($ra)
  为Q的局部变量分配空间(P局部变量临时保存在栈中)
  执行过程Q
  将Q执行的返回结果放到P能访问到的地方
  从$ra取出返回地址，控制转入P(即返回到P中执行)
在被调用过程
Q中
完成
（在子函数完成）
调用过程
P中
完成
（在主函数完成）

## Slide 59: 过程调用和栈
MIPS规定少量过程调用信息用寄存器传递
  若过程中用的参数超过4个，返回值超过2个，怎么办
    更多的参数和返回值要保存到存储器的特殊区域中
    这个特殊区域就是：栈(Stack)
一般用“栈”来传递参数、保存返回地址、临时存放过程的局部变量等。为什么？
便于递归调用！

## Slide 60: 栈中为新数据分配空间
需要用栈保存局部变量
  过程帧(precedure frame 活动记录)：栈中包含过程保存的寄存器和局部变量的段
过程调用之前、中间和之后的栈的状态
栈指针
帧指针
保护主函数用的寄存器，
再调用子函数
Notes: 帧指针fp在同一个函数的执行中是不变的，作用是便于从内存中取数。相反，$sp是经常变的，不利于内存取数
函数调用时，要把$fp寄存器保存起来

## Slide 61: 传递数据：参数
argument 1
. . . . . .
argument N
调用程序压栈(Pushed by Caller)
  保存在调用程序帧中
  保存在返回地址紧上 方的一片连续区域
  参数从第N个至第1个
被调用程序使用(Used by Callee)
  相对于 %ebp（帧指针，表示程序的开始）的访问（帧指针不会变，栈指针会改变）
  偏移量(Offset)： 4 + 4*i + %ebp
Callee Frame
%ebp
%esp
retaddr
Caller Frame
Notes: 子函数可以借助帧指针得到argument1~N

## Slide 62: 传递参数
argument N
编译器将函数 f (argument1, ...., argumentN)中的参数传递翻译为：
  push argument N
%ebp
%esp
Caller Frame

## Slide 63: 传递参数
argument 1
. . . . . .
argument N
push argument N
. . .
push argument 1
%ebp
%esp
Caller Frame

## Slide 64: 传递参数
old %ebp
argument 1
. . . . . .
argument N
push argument N
. . .
push argument 1
call callee
callee:
push %ebp——保存旧的帧指针
（为了返回时将帧指针返回回来）
%ebp
%esp
retaddr
Caller Frame
Callee Frame
压完参数后，最后将返回地址压入栈内。这时调用程序的任务完成，决定权从调用程序给了被调用程序。

## Slide 65: 传递参数
old %ebp
argument 1
. . . . . .
argument N
push argument N
. . .
push argument 1
call callee
callee:
push %ebp
mov %ebp, %esp ——建立被调用
程序的帧指针
. . .
%ebp
%esp /
retaddr
Caller Frame
Callee Frame

## Slide 66: 堆中为新数据分配空间
MIPS程序和数据的内存分配
C程序员需在内存中保存静态变量、局部变量和动态数据结构
  静态数据段(全局数据区)：用于存储常量和其他静态变量的空间
    数组通常具有固定长度，
    与静态数据段有很好的匹配
  动态数据结构对应的
  段称为堆(heap)
    类似链表的数据结构，通常
    随着生命期增长和缩短
    向上增长至栈
  栈用于存放局部变量
    向下增长至堆
gp的取值很奇怪
用于和操作系统交换数据
代码区
静态数据区
动态申请的变量存放区
编译器能够把控二者的大小
Notes: $gp的作用类似栈的帧指针，可用于偏移寻址静态数据和malloc的动态数据。$gp的值是固定的，为0x10008000,原因是有符号立即数的寻址能力为最小为8000H，10008000H-10000000H刚好=8000H，可以让静态数据的寻址能力被充分利用，访问所有静态变量都可以锚定$gp。

## Slide 67: 堆中为新数据分配空间
MIPS程序和数据的内存分配
C语言通过显式的函数调用在堆上分配和释放空间
  malloc / new：在堆上分配空间并返回指向该空间的指针
  free / delete：释放指针所指向的栈空间
  内存分配由程序员控制
  ，可能导致的问题有：
    内存泄漏：忘记释放空间，
    逐渐消耗内存使操作系统崩溃
    指针悬浮：忘记初始化指
    针或过早释放空间，造成
    指针指向程序从未访问过
    的地址/位置

## Slide 68: 程序的翻译和启动执行
编译器将C程序转换成一种机器能理解的符号形式的汇编语言程序。不同的高级语言有不同的编译器，但在同台机器生成的汇编语言相同
每台机器的汇编程序功能相同，与高级语言无关。汇编程序经汇编处理后生成目标文件。目标文件就是编译程序和汇编程序对高级语言源程序进行翻译处理所得到的机器语言代码(指令、数据及链接说明信息)
把所有独立汇编好的机器语言代码(包括库例程)的目标文件“拼接”在一起生成一个可执行文件
从磁盘中读取可执行文件到存储器，启动执行
如何链接？
可执行文件是通过装入程序从磁盘直接装入存储器执行 。它要说明代码和数据区多大，给出每条指令的机器码及地址、各类数据及地址
Notes: 编译时每个函数是单独编译的，链接时函数之间的调用关系建立

## Slide 69: 目标文件的链接
过程A和B分别编译、汇编成目标文件
过程A的目标文件
代码长度为0x100
数据长度为0x20
链接前地址从0开始
X的地址待定
链接前地址从0开始
实际是指令机器码
B的地址待定
0由X待定的地址
0由B待定的地址
链接器的步骤：
  代码和数据模块按符号特征放入内存
  决定数据和指令标记的地址
  修正内部和外部引用
链接器使用每个目标模块的重定位信息和符号表，来解析所有未定义标号
重定位信息
符号表
目标文件首部
静态数据
蓝色：暂时没确定
因为函数们还没有在内存中摆好
先按照数据大小摆好
（考虑）内存对齐
四号地址有个jal指令还没完善，完善它需要先完成函数B的处理
Notes: 编译后的文件长这样（还没链接）
蓝色的都没确定。
条件跳转不会出现在重定位信息，因为条件跳转是函数内部的，不涉及函数间调用，且不涉及访存

## Slide 70: 目标文件的链接
过程A和B分别编译、汇编成目标文件
过程B的目标文件
代码长度为0x200
数据长度为0x30
0由Y待定的地址
0由A待定的地址

## Slide 71: 目标文件的链接
过程A和B的目标文件链接后生成一个可执行文件
生成的可执行文件
代码地址从0040 0000开始
过程B从A之后的0x100开始
静态数据地址从0x1000 0000开始
过程B从A之后的0x020开始
0x1000 0000=? +
0x1000 8000
0x1000 8000+0xFFFF 8000=0x1000 0000
?= 8000 (符号扩展为FFFF 8000)
100+200=
20+30=
X在静态数据区放好后确定
Notes: 注意：jal要拼接PC的高4位，结尾添两个0
问号处的答案：0x1000 8000+ 0xffff 8000=0x0000 0000

## Slide 72: 小结
存储程序计算机的两个基本原则
  程序使用与数据没有区别的指令
  采用可改变内容的存储器
指令集设计者遵循的四条基本原则
  简单源自规整
  越少越快
  加速常用操作
  均衡设计

## Slide 73: 小结
MIPS指令使用的频率百分比
每类MIPS指令与编程语言中相关部分的对应
  算术运算指令对应于赋值语句操作
  处理数组或结构时，需要数据传送指令
  条件分支指令用于if-else语句、循环语句
  无条件转移指令用于过程调用及返回、case/switch语句
Notes: 2,4,5章是考试重点，第3章不容易考

## Slide 74: 补充题
1. 以下是用C 语言写的一个传统的While 语句： while (save[i] == k ) i += 1; 假设i 和k 对应于寄存器$s3 和$s5，数组save 的基址存放在$s6 中，对应的MIPS 汇编代码为：
假定loop 的开始位置在内存80000 处，则上述循环的MIPS 机器码为：

## Slide 75: 补充题
1. 以下是用C 语言写的一个传统的While 语句： while (save[i] == k ) i += 1; 假设i 和k 对应于寄存器$s3 和$s5，数组save 的基址存放在$s6 中，对应的MIPS 汇编代码为：
假定loop 的开始位置在内存80000 处，则上述循环的MIPS 机器码为：
根据上述给出的叙述，回答下列问题。
  上述给出的MIPS 机器码中有一处错误，你能找出来吗?
  MIPS 内存空间的编址单位是多少?
  解释为什么指令“sll $t1, $s3, 2”能实现4*i 的功能?
  该循环中哪些是R-型指令? 哪些是I-型指令?

## Slide 76: 补充题
1. 以下是用C 语言写的一个传统的While 语句： while (save[i] == k ) i += 1; 假设i 和k 对应于寄存器$s3 和$s5，数组save 的基址存放在$s6 中，对应的MIPS 汇编代码为：
假定loop 的开始位置在内存80000 处，则上述循环的MIPS 机器码为：
根据上述给出的叙述，回答下列问题。
  $t0 和$s6 的编号各为多少?
  Exit 的值是多少？要求说明其含义和计算过程。
  指令“j 20000”的操作码是什么（用二进位表示）?
  MIPS 中分支指令和跳转指令的跳转范围分别是什么?
  数组save 的每个元素占几个字节?

## Slide 77: 补充题
2. 某计算机指令格式如下所示，支持寄存器直接和寄存器间接两种寻址方式，寻址方式分别为0和1，通用寄存器R0~R3的编号分别为0、1、2和3，指令长度16位。
指令操作码 目的操作数 源操作数1 源操作数2
其中:Md、Ms1、Ms2为寻址方式位， Rd、Rs1、Rs2为寄存器编号
三地址指令： 源操作数1 OP 源操作数2 →目的操作数地址
二地址指令(末3位均为0)： OP 源操作数1 →目的操作数地址
单地址指令(末6位均为0)： OP目的操作数 →目的操作数地址
请回答下列问题：
该机的指令系统最多可定义多少条指令？
假定inc、shl和sub指令的操作码分别为01H、02H和03H，则以下指令对应的机器代码各是什么？
  inc R1 ;(R1)+1→R1
  shl R2，R1 ;(R1)<<1→R2
  sub R3，(R1)，R2 ;((R1))-(R2)→R3
OP | Md | Rd | Ms1 | Rs1 | Ms2 | Rs2

## Slide 78
谢 谢！