## Slide 1
计算机组成原理
陈志广
chenzhg29@mail.sysu.edu.cn
计算机学院
第三章 计算机中的运算
“数值的精确度是科学的灵魂”——Wentworth Thompson, 1917

## Slide 2
回顾内容
上节回顾
  2.5 程序的机器级表示
    MIPS汇编语言形式
    机器语言的解码(反汇编)
    计算机硬件支持的过程
    转换和启动一个程序
第二章 指令：计算机的语言

## Slide 3
本章概要
章节介绍
第三章 计算机的算术运算
  3.1 基本运算
  3.2 加法和减法
  3.3 乘法运算
  3.4 除法运算
  3.5 浮点运算

## Slide 4
本节概要
重点内容
第三章 计算机的算术运算
  3.1 概述
    基本运算
  3.2 加法和减法
    二进制加法和减法
    加法器的设计
基本要求
理解算术运算的基本概念
掌握计算机中的有符号数与无符号数表示，以及加、减法运算

## Slide 5
3.1 基本运算
Basic operations of computers
Notes: 《Computer Organization and Design，计算机组成与设计》第三章第1至2节的相关内容

## Slide 6: 3.1.1 按位运算——按位与
真值表
A | B | A&B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
表 头
输 入
输 出

## Slide 7: 3.1.1 按位运算——按位与
按位与可以实现什么功能呢？
？
提取二进制数中的指定位
11011001
00001111
00001001
&

## Slide 8: 3.1.1 按位运算
操 作
按位或
按位取反
按位异或
将两个二进制数对应位上的数做或运算
  C语言中可以用符号“|”表示
按位与
A
B
V

## Slide 9: 3.1.1 按位运算——按位或
真值表
A | B | A¦B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 10: 3.1.1 按位运算——按位或
按位或可以实现什么功能呢
特定位上的无条件赋值
11011000
00000001
11011001
|
？

## Slide 11: 3.1.1 按位运算
操 作
按位或
按位取反
按位异或
将二进制数中的0变为1，将1变为0
  C语言中可以用符号“~”表示
按位与
A
V

## Slide 12: 3.1.1 按位运算——按位取反
真值表
A | ~A
0 | 1
1 | 0

## Slide 13: 3.1.1 按位运算
操 作
按位或
按位取反
按位异或
将二进制数中对应位执行异或操作
  C语言中可以用符号“^”表示
按位与
A
V
B

## Slide 14: 3.1.1 按位运算——按位异或
真值表
A | B | A^B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 15: 3.1.1 按位运算——按位异或
按位异或可以实现什么功能呢
    数据处理中“比较”和“选位置反”操作
11011000
11011000
00000000
^
？
 | 10100101 | A的始值
 | 11001100 | B值
 | 01101001 | AAB

## Slide 16: C程序中涉及的基本运算
按位运算
  操作
    按位或：“|”
    按位与：“&”
    按位取反：“~”
    按位异或：“^”
  用途
    对一个位串实现“掩码”(mask)操作或相应的其他处理
    主要用于对多媒体数据或控制信息进行处理

## Slide 17: C程序中涉及的基本运算
按位运算
    按位或：“|”
    按位与：“&”
    按位取反：“~”
    按位异或：“^”
  例：如何从一个16位采样数据Y中提取高字节部分，并使低字节为0？
  解：可用“&”实现“掩码”操作：Y & 0xFF00
  如：当Y=0x2C0B时，通过掩码操作得到结果为：0x2C00

## Slide 18: 3.1.2 逻辑运算
X>5
真 假
1 0

## Slide 19: 3.1.2 逻辑运算
操 作
逻辑与
逻辑或
逻辑非
(X<=6)&& (X>=4)
0
4
6
  对两个表达式的真值执行”与”操作
    C语言中可以用符号“&&”表示

## Slide 20: 3.1.2 逻辑运算——逻辑与
真值表
X>=4 | X<=6 | (X>=4)&&(X<=6)
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 21: 3.1.2 逻辑运算
操 作
逻辑与
逻辑或
逻辑非
(X<4)||(X>6)
0
4
6
对两个表达式的真值执行或操作
  C语言中可以用符号“||”表示

## Slide 22: 3.1.2 逻辑运算——逻辑或
真值表
X<4 | X>6 | (X<4)¦¦(X>6)
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 23: 3.1.2 逻辑运算
操 作
逻辑与
逻辑或
逻辑非
(X>6)
0
4
6
对表达式的真值进行取反
  C语言中可以用符号“!”表示
!

## Slide 24: 3.1.2 逻辑运算——逻辑非
真值表
X>6 | ！(X>6)
0 | 1
1 | 0
“非真即假，非假即真”

## Slide 25: 小练习
位运算与逻辑运算的区别是什么？______（多选）
  A. 位运算针对二进制数，逻辑运算针对表达式的值
  B. 位运算的操作数可以是1位～多位，逻辑运算的操作数只有1位
  C. 位运算的结果是二进制数，逻辑运算的结果是布尔量--真与假

## Slide 26: C程序中涉及的基本运算
逻辑运算
  操作
    “‖”表示“OR”运算
    “&&”表示“AND”运算
    例如， if ((x>y) && (i<100)) then ……
    “!”表示“NOT”运算
  用途
    用于关系表达式的运算
    例如，if （x>y && i<100）then ……中的“and”运算
  与按位运算的差别
    符号表示不同：& vs. && ；| vs. ‖； ……
    运算过程不同：按位 vs. 整体
    结果类型不同：位串 vs. 逻辑值

## Slide 27: 3.1.3 移位运算
有符号数
无符号数
操 作
逻辑左移
算术右移
逻辑右移
算术左移
按指定移动的位数向左移位
  C语言中可以用符号“<<”表示
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
“末端”触发器
  右移时是指最左边那位触发器
  左移时是指最右边那位触发器

## Slide 28: 3.1.3 移位运算
操 作
逻辑左移
算术右移
逻辑右移
算术左移
按指定移动的位数向左移位
  C语言中可以用符号“<<”表示
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
移出位咋办？
低位补啥？

## Slide 29: 3.1.3 移位运算
操 作
逻辑左移
算术右移
逻辑右移
算术左移
按指定移动的位数向左移位
  C语言中可以用符号“<<”表示
移出位咋办？
低位补啥？
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
0
0

## Slide 30: 小练习
利用移位操作，计算机中如何实现乘以8的功能？____________
    算术左移3位
    算术右移3位

## Slide 31: 移位操作
操 作
逻辑左移
算术右移
逻辑右移
算术左移
按指定移动的位数向左移位
  C语言中可以用符号“<<”表示
逻辑左移
    高位移出，低位补0

## Slide 32: 3.1.3 移位运算
逻辑左移
将有符号数按指定移动的位数向右移位
  C语言中可以用符号“>>”表示
操 作
算术右移
逻辑右移
算术左移
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
移出位咋办？
高位补啥？

## Slide 33: 3.1.3 移位运算
逻辑左移
按指定移动的位数向右移位
  C语言中可以用符号“>>”表示
操 作
算术右移
逻辑右移
算术左移
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
移出位咋办？
高位补啥？
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1
0
有符号数
符号位

## Slide 34: 3.1.3 移位运算
逻辑左移
按指定移动的位数向右移位
  C语言中可以用符号“>>”表示
操 作
算术右移
逻辑右移
算术左移
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
移出位咋办？
高位补啥？
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1
符号位 （补码）
有符号数的算术移位是鸡肋，负数补码不能通过右移作除法，可能通过左移作乘法

## Slide 35: 3.1.3 移位运算
逻辑左移
按指定移动的位数向右移位
  C语言中可以用符号“>>”表示
操 作
算术右移
逻辑右移
算术左移
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0
0

## Slide 36: 3.1.3 移位操作
    若高位移出的是1，则左移时发生溢出！
操 作
    左移：x<<k; 右移： x>>k
无符号数 | 逻辑左（右）移 | 高(低)位移出，低(高)位补0
问题：何时可能发生溢出？如何判断溢出？
    移位符号是不区分逻辑移位还是算术移位，由x类型确定

## Slide 37: 3.1.3 移位操作
操 作
    左移：x<<k; 右移： x>>k
有符号数 | 算术左移 | 高位移出，低位补0
 | 算术右移 | 低位移出，高位补数符
    算术左移溢出判断：若移出的位不等于新的符号位，即：CF  SF = 1，则溢出
算术右移：可能发生数据丢失
    移位符号是不区分逻辑移位还是算术移位，由x类型确定
Notes: 算术右移，不存在溢出的问题，当移出的低位不为0时，将发生数据丢失的情况

## Slide 38: C程序中涉及的基本运算
移位运算既属算术运算又属逻辑运算
  移位类型
    移位性质：逻辑移位、算术移位、循环移位
    移位数据长度：字节、半字、字、双字、多字
    移位位数：1位、2位、多位
  用途
    提取部分信息
    扩大或缩小数值的2、4、8…倍
B寄存器
A寄存器
左移
右移
CF

## Slide 39
补码右移
  例：设x= -1011000，则[x]补=10101000，第一位为符号位。现将其真值x右移，再求出其对应补码，列式如下：
不移位 x = -1011000 [x]补= 10101000
右移一位 ½x = -0101100 [½x]补= 11010100
右移二位 ¼x = -0010110 [¼x]补= 11101010
-88,-44,-22
移位运算举例
负偶数可以通过移位做除法，负奇数不可以

## Slide 40
移位运算举例
补码左移
  例：设x= -0010110，则[x]补=11101010 ，第一位为符号位。现将其真值x左移，再求出其对应补码，列式如下：
不移位 x = -0010110 [x]补= 11101010
左移一位 2x = -0101100 [2x]补= 11010100
左移二位 4x = -1011000 [4x]补= 10101000
再左移一位结果如何？
只要不溢出，可以做乘法

## Slide 41: C程序中涉及的基本运算
位扩展和位截断运算
  用途
    强制类型转换时，可能造成数据位被扩展或者被截断
  操作
    没有专门的操作运算符，根据类型转换前后的数据长短来确定是做位扩展还是位截断操作
    短数转为长数—位扩展
      无符号数：0扩展，即：前面补“0 ”
      有符号整数：符号扩展，即：前面补“数符”
    长数转为短数—位截断
      强行将一个长数的高位丢弃
      可能会发生数据“溢出”或者数据不正确

## Slide 42: 位扩展和位截断举例
例1：在小端机上输出si、usi、 i、 ui的十进制和十六进制值是什么？
    short si = -12345;
    unsigned short usi = si;
    int i = si;
    unsingned int ui = usi ;
    si = -12345 CF C7
    usi = 53191 CF C7
    i = -12345 FF FF CF C7
    ui = 53191 00 00 CF C7
Notes: 数据语义上的高位截断，与大小端方式无关。

## Slide 43: 位扩展和位截断举例
例2：在小端机上执行下列代码后，i和j是否相等？
int i = 53191;
short si = (short)i;
int j = si;
i = 53191 00 00 CF C7
si = -12345 CF C7
j = -12345 FF FF CF C7
不相等！对i截断时发生“溢出”，即 53191截断为16位数时，无法正确表示
思考题：大端机结果如何？
大端存储读出si=00 00

## Slide 44: 有符号数与无符号数
有符号数与无符号数的区别
  算术运算类指令的执行结果不同
  数据加入寄存器的内容不同
    有符号数加入寄存器(load byte，lb)时，需要用符号位填满寄存器左侧中多余的位——符号扩展
    无符号数加入寄存器(load byte unsigned，lbu)时，只需将寄存器左侧剩余的位置全部填上0即可——零扩展
  例：将16位二进制数－2ten转换成32位的二进制数。
  16位：1111111111111110two
  32位：11111111111111111111111111111110two

## Slide 45
3.2 加法和减法
Addition and Subtraction

## Slide 46: 从十进制加法谈起
十进制加法，例：
加法表
245
918
+
673
0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
3 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  | 
4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 
5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 
7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 
8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

## Slide 47: 从十进制加法谈起
十进制加法，例：
加法表
  加法位表
  进位位表
245
918
+
673
0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
3 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  | 
4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 
5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |  |  |  | 
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |  |  | 
7 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 
8 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
加法位表
进位位表
0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
3 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  | 
4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 
5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 
7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 
8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

## Slide 48: 由十进制加法到二进制加法
二进制加法表(真值表)
最简单的二进制加法示例：
0 | 00 | 01
1 | 01 | 10
+ | 0 | 1
0 | 0 | 1
1 | 1 | 0
+ | 0 | 1
0 | 0 | 0
1 | 0 | 1
+ | 0 | 1
加法位表
进位位表
 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
有符号怎么办？
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
+ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
无符号数加法

## Slide 49: 有符号原码加法
同号
异号
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
+ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
+ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
1.数值位相加
2.取同号
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
+ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
+ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
2.数值位相加
3.结果为正
1.负数取补码
产生进位
0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1.负数取补码
最高位没有进位怎么办？
对于一个负数x，|x| + [x]补 = 2n+1
有进位，说明相加的两个数很大，说明负数的绝对值很小，所以结果为正
Notes: 加起来有进位，说明上面的数很大，正数很大；下面的数也很大，即负数的补码很大，该负数的绝对值很小

## Slide 50: 有符号原码加法
异号(最高位有进位)
异号(最高位无进位)
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
+ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
+ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
2.数值位相加
3.结果为负
1.负数取补码
无进位
1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1.负数取补码
4. 取补得到原码
 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
+ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Notes: 这里符号数不直接参与运算，是根据最高数值位的状态推断出来的

## Slide 51: 原码二进制加法规则
加法规则：符号位和数值部分分别处理
  同号：数值位相加，若最高位产生进位，则结果溢出。和的符号取被加数的符号
  异号：负数取补码，与正数相加，分二种情况讨论：
    最高数值位产生进位，符号位为0，表明加法结果为正，所得数值位正确。
    最高数值位没有产生进位，符号位为1，表明加法结果为负，得到的是数值位的补码形式，需对结果求补，得到原码结果

## Slide 52: 原码二进制加法规则
加法规则：符号位和数值部分分别处理
  同号：数值位相加，若最高位产生进位，则结果溢出。和的符号取被加数的符号
  异号：负数取补码，与正数相加，分二种情况讨论：
    最高数值位产生进位，符号位为0，表明加法结果为正，所得数值位正确。
    最高数值位没有产生进位，符号位为1，表明加法结果为负，得到的是数值位的补码形式，需对结果求补，得到原码结果
仅对数值部分进行加减运算，
符号位起判断和控制作用，复杂！
Notes: 补码的本质：保证编码相加和真值相加等效

## Slide 53: 补码
补码的表示
  符号部分同原码
    数的最高位为符号位，0表示正数，1表示负数
  数字部分与它的符号位有关
    对于正数，补码数值部分与原码数值部分相同
    对于负数，补码数值部分是将原码数值部分按位取反再加1 ，即在反码数值部分基础上加1
  X = + 1101
  [ X ]原 = 00001101
  [ X ]补 = 00001101
  Y =  1110
  [ Y ]原 = 10001110
  [ Y ]补 = 11110010
对于任意一个负数x，|x| + [x]补 = 2n+1

## Slide 54: 补码加法
补码加法：符号位参与运算
模2意义下，任意两数的补码之和等于该两数之和的补码
例1：A= 1011， B= -1110，求[A+B]补
解：[A]补=0 1011，[B]补=1 0010
[A+B]补=1 1101 = -3
0 1011
1 1101
+
1 0010
  [A + B]补＝[A]补 + [B]补 (mod2)

## Slide 55: 补码加法
补码加法：符号位参与运算
模2意义下，任意两数的补码之和等于该两数之和的补码
  [A + B]补＝[A]补 + [B]补 (mod2)
[A+B]补= 2n+1 + A+B = 2n+1 + 2n+1 + A+B
证明：
对于任意的x，无论正负，[x]补 = 2n+1 + x
= 2n+1 + A + 2n+1 +B
= [A]补+ [B]补
等价于

## Slide 56: 补码减法
  补码表示法可以简化加法运算，并且可以将减法变成加法
  模2意义下，两数差的补码等于被减数的补码加上减数的机器负数
  [A - B]补＝[A]补 + [-B]补 (mod2)
例2： A= 1011， B= - 0010， 求[A－B]补
解：[A]补=0 1011， [-B]补=0 0010
[A－B]补=0 1101
0 1011
0 1101
+
0 0010

## Slide 57: 补码加法器的基本实现
  采用补码，加法运算和减法运算使用同一个加法电路，简化了运算器硬件电路的设计
4位补码加/减运算部件
ALU
4
4
4
A
Result
Zero
CarryIn
CarryOut
4
B
4
0
1
Mux
Sel
Sub
B
Overflow
多路选择器？
应该用异或也行

## Slide 58: 补码示例
  补码运算（用5位二进制补码表示数）
  A=+1111, B= - 1101, 求A+B
[A+B]补= [A]补 + [B]补
[A]补=01111, [B]补=10011,
进位标志位CF=1
溢出标志位OF=0

## Slide 59: 补码示例
  补码运算（用5位二进制补码表示数）
  A= -1111, B= - 1101, 求A+B
[A+B]补= [A]补 + [B]补
[A]补=10001, [B]补=10011,
进位标志位CF=1
溢出标志位OF=1

## Slide 60: 溢出问题(overflow)
补码加法
  需要考虑溢出问题，即运算结果超出了机器能表示数的范围
  A1 = + 1101，B1 = + 1001
  A2 = 1011， B2 =  1100
  求A1 + B1 ， A2 + B2
[ A1 ]补 + [ B1 ]补 = 01101 + 01001 = 10110
[ A2 ]补 + [ B2 ]补 = 10101 + 10100 = 01001
正溢出
负溢出
  如何判断是否溢出？

## Slide 61: 溢出问题(overflow)
补码加法
  需要考虑溢出问题，即运算结果超出了机器能表示数的范围
同符号数相加或异符号数相减才会溢出

## Slide 62: 溢出检测
检测方法：
    补码中采用两位符号位(变形补码)： [x]补=4＋x (mod 4)(模4补码)
    符号位仍然参与运算，结果中的两位符号标示溢出状态
符号位 | 相同 | 01 | 10
状态表示 | 正常 | 正溢出 | 负溢出
Notes: 两个符号位异或为1则发生了溢出，异或为0则正常

## Slide 63: 溢出检测
检测方法：
    补码中采用两位符号位(变形补码)： [x]补=4＋x (mod 4)
    符号位仍然参与运算，结果中的两位符号标示溢出状态
符号位 | 相同 | 01 | 10
状态表示 | 正常 | 正溢出 | 负溢出
11 0011
10 1001
+
11 0110
结果为负溢出
结果为正溢出
00 1101
01 0111
+
00 1010
  A= - 1101
  B= - 1010
  求 [A+B]补
  [A]补=11 0011
  [B]补=11 0110
  A= 1101
  B= - 1010
  求 [A－B]补
  [A]补= 00 1101
  [-B]补= 00 1010

## Slide 64: 溢出处理(overflow)
  溢出问题，即运算结果超出了机器能表示数的范围
C语言不考虑溢出的异常处理
  对于unsigned整型溢出：做模运算
  对于signed整型的溢出，C的规范定义是“undefined behavior”
  MIPS上的C编译器会选用无符号的算术运算指令(如addu、addiu、subu)
MIPS上的Fortran编译器则会根据操作数的不同类型选用合适的算术运算指令(如add、addi、sub)
Notes: C语言不对溢出负责，CPU遇到溢出会中断处理

## Slide 65
  MIPS检测到有符号数运算溢出时，产生一个异常（exception/interrupt）
  造成溢出的那条指令的地址被存放在一个特定寄存器——异常程序计数器(EPC)
  mfc0指令将EPC中的地址复制到某个寄存器($k0/$k1)，用jr指令返回到溢出而中断的代码处
溢出处理(overflow)
Notes: 65
Mips有k0,k1寄存器用于中断处理

## Slide 66: 加法器实现
计算机运算部件(ALU)的硬件组织
  1位全加器
  n位并行加法器
  与移位寄存器组合构成乘法器和除法器
  定点整数阶码运算器和定点小数尾数运算器组成浮点运算器
  与其他寄存器组构成完整的运算部件(ALU)

## Slide 67: 加法器实现
Ai | Bi | Ci-1 | Si | Ci
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
Si = Ai  Bi  Ci-1
Ci = (Ai+Bi)Ci-1+AiBi
= (Ai  Bi)Ci-1+AiBi
1位全加器
  n位加法器如何实现？
FA
全加器符号：
Ai Bi
Ci-1
Ci
Si

## Slide 68: 串行进位加法器
  n位串行进位加法器：分n步实现，每步只求一位和
缺点
    进位按串行方式传递，速度慢
  进位延时较长，关键路径延时O(n)
  实现复杂度O(n)

## Slide 69: 并行进位加法器
Cin | Ai | Bi | Cout
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
Cin | Ai | Bi | Cout
X | 0 | 0 | 0
Cin | 0 | 1 | Cin
Cin | 1 | 0 | Cin
X | 1 | 1 | 1
如果Ai=Bi=1， 则Cout =1与Cin无关
如果Ai = Bi=0，则Cout =0与Cin无关
如果Ai + Bi=1，则Cout 与Cin相同
逻辑合并
    能否提前
    获得进位？
    各进位信号都是独自形成
Ci=AiBi+ (Ai + Bi)Ci-1

## Slide 70: 并行进位(或先行进位)加法器
    可以实现大规模完全并行进位吗？
Ci=AiBi+ (Ai + Bi)Ci-1
将该递归表达式逐层展开，即可得到并行进位加法器

## Slide 71: 并行进位(或先行进位)加法器
并行进位的特点
  同时产生进位
  加法延时缩短，关键路径延时O(log n)（时间）
  实现相对复杂，复杂度O(n2)(逻辑门的数量)
进位生成函数
进位传递函数
并行加法器 并行进位加法器
Ci = Gi + PiCi-1
Notes: 71

## Slide 72: 并行进位加法器
完全大规模并行进位实现困难
  高位的进位形成逻辑涉及输入变量过多，将受到器件扇入系数的限制
位数较多的加法器，常采用分级、分组的进位链结构
  分组：组内并行，组间或串或并行(4/8位一组)

## Slide 73: 分组并行进位加法器
组内并行，组间传递
16位加法器

## Slide 74: 并行加法器组内并行、组间传递
C4是第一组产生的组间进位，将其作为第二组的初始进位

## Slide 75: 并行加法器组内并行、组间传递
= GⅠ+PⅠC0
= GII+PIIC4

## Slide 76: 分组并行进位加法器
组内并行，组间并行
Notes: 四个组同时计算，需要算两轮，首先各自独立算C4,C8,C12,C16，再根据得到的C4,C8,C12,C16重新算一遍，需要两个时钟周期

## Slide 77: 并行加法器组内并行、组间并行
第二级：小组间并行进位链
小组间的并行进位链表达式：
    CI = GI+PIC0
    CII = GII+PIIGI+PIIPIC0
    CIII = GIII+PIIIGII+PIIIPIIGI+PIIIPIIPIC0
    CIV = GIV+PIVGIII+PIVPIIIGII+PIVPIIIPIIGI
    +PIVPIIIPIIPIC0
  组内、组间并行进位链的逻辑形态完全相同
小组间的并行进位和每位进位的关系：
    CI = C4，CII = C8，CIII = C12，CIV = C16
GII 、PII：
    CII = GII+PIIGI+PIIPIC0 = GII+PIIC4 = C8
    GII=G8+P8G7+P8P7G6+P8P7P6G5
    PII=P8P7P6P5
Notes: 这个不会考，放心

## Slide 78: 分组并行进位加法器

## Slide 79: 移码加/减运算
移码用于浮点数的阶码运算
运算时，符号位和数值部分一起处理
运算公式(假定在一个n位ALU中进行加法运算)
[E1]移 + [E2]移 = (2n-1 + E1)+(2n-1 + E2) = 2n + E1 + E2
= [E1 + E2] 补 (mod 2n)
[E1]移 – [E2]移 = [E1]移 + [–[E2]移]补= (2n-1 + E1)+(2n–[E2]移 )
= 2n-1 + E1+ 2n–(2n-1 + E2) = 2n + E1– E2 = [E1 – E2] 补 (mod 2n)
结论：移码的和、差等于和、差的补码！
补码和移码的关系：符号位相反、数值位相同！
Notes: 移码相加减的结果等于其对应补码
重点：补码和移码的关系：符号位相反、数值位相同！

## Slide 80: 移码加/减运算
运算规则
  ① 加法：直接将[E1]移 和 [E2]移进行模2n相加，对结果符号取反
  ② 减法：先将减数[E2]移 求补(各位取反，末位加1)，再与被减数 [E1]移进行模2n相加，对结果的符号取反
  ③ 溢出判断：进行模2n相加时，如果两个加数的符号相同，且与和数的符号也相同，则发生溢出

## Slide 81: 3) 移码加/减运算举例
例1： 用四位移码计算“–7+ (– 6)”和“–3 + 5”的值。
解：[–7]移 = 0001， [– 6]移= 0010，[–3]移= 0101，[5]移= 1101
[–7]移 + [–6]移 = 0001 + 0010 = 0011 (两个加数与结果符号都为0，溢出)
[–3]移 + [5]移 = 0101 + 1101 = 0010， 符号取反后为 1010，其真值为+2

## Slide 82: 3) 移码加/减运算举例
例2： 用四位移码计算“–7 – (– 6)”和“–3 – 5”的值。
解：[–7]移 = 0001，[– 6]移= 0010，[–3]移= 0101，[5]移= 1101
[–7]移 – [–6]移 = 0001 + 1110 = 1111， 符号取反后为 0111，其真值为–1
[–3]移 – [5]移 = 0101 + 0011 = 1000，符号取反后为 0000，其真值为– 8
Notes: 移码运算在用，但是考试不经常考

## Slide 83: 小结
移位运算
  逻辑移位：对无符号数进行，左(右)边补0，低(高)位移出
  算术移位：对带符号整数进行，移位前后符号位不变，编码不同，方式不同
  循环移位：最左(右)边位移到最低(高)位，其他位左(右)移一位
扩展运算
  零扩展：对无符号整数进行高位补0（无符号数）
  符号扩展：对补码整数在高位直接补符号位（有符号数）

## Slide 84: 小结
运算 | 运算规则 | 溢出判断
原码 | 符号与数值单独运算。用于浮点数尾数加/减 加法实行“同号求和，异号求差” 减法实行“异号求和，同号求差” | 同号相加时可能溢出。若最高位产生进位，则结果溢出
补码 | 符号与数值一起运算。用于定点数加/减运算 | 符号位采用两位——变形补码表示 若两符号位相同,结果正常 若符号位为01,表示正溢出 若符号位为10,表示负溢出
移码 | 符号与数值一起运算。用于浮点数阶码加/减 | 进行模2n相加时，如果两个加数的符号相同，且与和数的符号也相同，则发生溢出

## Slide 85: 运算精度举例
解： 1) 是。因为double 型比int 型精度高，int 型变量转换为double 时不会有精度损失
2) 不是。因为float 型有小数部分，而int 型没有小数部分，所以把float 型变量转换为int型时，可能会丢失小数部分。
假定变量i 是一个32 位的int 型整数，f 和d 分别为float 型(32 位)和double 型(64位)实数。x、y、z 是float 型(32 位)或double 型(64 位)实数。分析下列各布尔表达式，说明结果是否在任何情况下都是“true”？
1) i == (int) ((double) i)
2) f == (float) ((int) f)
3) f == (float) ((double) f)
4) d == (double) ((float) d)

## Slide 86: 运算精度举例
解：3) 是。因为double 型比float 型精度高，float 型变量转换为double 时不会有精度损失
4) 不是。因为float 型比double 型有效位数少，所以double 型变量转换为float 时会有精度损失。
假定变量i 是一个32 位的int 型整数，f 和d 分别为float 型(32 位)和double 型(64位)实数。x、y、z 是float 型(32 位)或double 型(64 位)实数。分析下列各布尔表达式，说明结果是否在任何情况下都是“true”？
1) i == (int) ((double) i)
2) f == (float) ((int) f)
3) f == (float) ((double) f)
4) d == (double) ((float) d)

## Slide 87: 练习题
1. 假定在一个8位字长的计算机中运行如下类C程序段：
unsigned int x=134;
unsigned int y=246;
int m=x;
int n=y;
unsigned int z1=x-y;
unsigned int z2=x+y;
int k1=m-n;
int k2=m+n;
若编译时将8个8位寄存器R1～R8分别分配给变量x、y、m、n、z1、z2、k1和k2。请回答下列问题：(提示：带符号整数用补码表示)
执行上述程序段后，寄存器R1、R5和R6的内容分别是什么？(用十六进制表示)
执行上述程序段后，变量m、k1的值分别是多少？(用十进制表示)

## Slide 88: 练习题
1. 假定在一个8位字长的计算机中运行如下类C程序段：
unsigned int x=134;
unsigned int y=246;
int m=x;
int n=y;
unsigned int z1=x-y;
unsigned int z2=x+y;
int k1=m-n;
int k2=m+n;
若编译时将8个8位寄存器R1～R8分别分配给变量x、y、m、n、
z1、z2、k1和k2。请回答下列问题：(带符号整数用补码表示)
上述程序段涉及带符号整数加/减、无符号整数加/减运算，这四种运算能否利用同一加法器及辅助电路实现？简述理由。
计算机内部如何判断带符号整数加/减运算结果是否发生溢出？上述程序段中，哪些带符号整数运算语句执行结果发生溢出？

## Slide 89: 定点加法运算举例
解: (1) 执行上述程序段后，寄存器R1、R5和R6的内容分别是：
x=134=10000110B=86H，y=246=11110110B=F6H，R1= 86H
z1=x-y=86H-F6H=10010000B，R5=90H，CF=1
z2=x+y=86H+F6H=1 01111100B，R6=7CH，产生进位，ALU置CF=1。MIPS处理器忽略该错，程序继续执行。
执行执行上述程序段后，变量m、k1的值分别是：
m = 86H = -122
k1 = m-n = 86H-F6H = 10010000B = -112

## Slide 90: 定点加法运算举例
解:
(3) 因为无符号整数加/减运算：A+B或者A-B=A+[-B]补；带符号整数加/减：[A]补+[B]补或[A]补-[B]补=[A]补+[-B]补，故均可用同一加法器及辅助电路实现，如：
计算机内部如何判断带符号整数加/减运算结果是否发生溢出？上述程序段中，带符号整数运算语句执行结果发生溢出的是：
k2=m+n=86H+F6H=1 01111100B，两个负数相加，结果为正数，故带符号整数加溢出，ALU置OF=1。 MIPS处理器报溢出，程序停止运行。

## Slide 91
谢 谢！