## Slide 1
计算机组成原理
陈志广
chenzhg29@mail.sysu.edu.cn
计算机学院
第三章 计算机中的运算（2）
“数值的精确度是科学的灵魂”——Wentworth Thompson, 1917

## Slide 2
回顾内容
上节回顾
  3.1 基本运算
    按位运算
    逻辑运算
    移位运算
    位截断与位扩展
  3.2 加法和减法
    二进制加法和减法

## Slide 3
本节概要
重点内容
第三章 计算机的算术运算
  3.2 加法和减法
    加法器的设计
  3.3 乘法运算
    乘法算法及其硬件
    符号乘法
基本要求
掌握计算机中的定点乘法运算方法
了解乘法运算部件的设计方法

## Slide 4: 回顾
运算 | 运算规则 | 溢出判断
原码 | 符号与数值单独运算。用于浮点数尾数加/减 加法实行“同号求和，异号求差” 减法实行“异号求和，同号求差” | 同号相加时可能溢出。若最高位产生进位，则结果溢出
补码 | 符号与数值一起运算。用于定点数加/减运算 | 符号位采用两位——变形补码表示 若两符号位相同,结果正常 若符号位为01,表示正溢出 若符号位为10,表示负溢出
移码 | 符号与数值一起运算。用于浮点数阶码加/减 | 进行模2n相加时，如果两个加数的符号相同，且与和数的符号也相同，则发生溢出

## Slide 5
3.3 乘法运算
“Multiplication is vexation. Division is just as bad. The Rule of Three perplexes me And Practice drives me mad”
——《Elizabethan manuscript》, 1570

## Slide 6: 从十进制乘法谈起
十进制乘法，例：
 |  |  |  | 2 | 4 | 5
 | X |  |  | 6 | 7 | 3
M0=AXB3 |  |  |  | 7 | 3 | 5
M1=AXB2 |  | 1 | 7 | 1 | 5 | 
M2=AXB1 | 1 | 4 | 7 | 0 |  | 
AXB | 1 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5
位积 A X Bi
AXB = 164885

## Slide 7: 由十进制乘法到二进制乘法
 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
 |  |  |  | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
M0=A&&B0 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
M1=A&&B1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 
M2=A&&B2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
M3=A&&B3 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
二进制乘法，例：
位积 A X Bi
AXB = 10001111
无符号数乘法
有符号怎么办？
符号异或，数值位绝对值相乘
位积 A X Bi
AXB = ?????????
位积 A X Bi
AXB = 110001111
 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
 |  |  |  | X |  | 1 | 0 | 1 | 1
M0=A&B4 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
M1=A&B3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 
M2=A&B2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
M3=A&B1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
AXB |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
逻辑与
 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
 |  |  |  | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
M0=A&&B0 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
M1=A&&B1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 
M2=A&&B2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
M3=A&&B3 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
 | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | ？

## Slide 8: 二进制乘法
位积 A X Bi
AXB = 10001111
  问题：
1.加法器只有两个输入端，无法支持多路输入！
2.需要2n+1位加法器，不能有效利用全加器操作！
手工运算过程
计算机中怎么实现？
 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
 |  |  |  | X |  | 1 | 0 | 1 | 1
M0=A&B4 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
M1=A&B3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 
M2=A&B2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
M3=A&B1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
AXB |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
 |  |  |  | X |  | 1 | 0 | 1 | 1
M0=A&B4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
M1=A&B3 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
M2=A&B2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M3=A&B1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
AXB |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 9: 二进制乘法
 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
 | P0=0 |  |  | X |  | 1 | 0 | 1 | 1
M0=A×B4 | P1=P0+M0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
M1=A×B3 | P2=P1+M1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 
M2=A×B2 | P3=P2+M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
M3=A×B1 | P4=P3+M3 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
AXB | P4= | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
  改进方案1： 引入部分积P，改一次求和为累加求和
加法器只需要两个输入端分别输入部分积Pi以及位积Mi，避免了需要加法器拥有多个输入端的问题
Notes: 96000节点
37440000核心

## Slide 10: 二进制乘法
位积左移1位后求和
 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
 | P0=0 |  |  | X |  | 1 | 0 | 1 | 1
M0=A×B4 | P1=P0+M0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
M1=A×B3 | P2=P1+M1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 
M2=A×B2 | P3=P2+M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
M3=A×B1 | P4=P3+M3 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
AXB |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  改进方案2：将部分积右移一位再求和，移出部分保存
1 1 0 1
1 1 0 1
能否等同于部分积右移1位？
0 0 1 1
只需要n+1位加法器

## Slide 11: 二进制乘法
控制逻辑
32位 ALU
被乘数寄存器A
部分积寄存器P
32
64 位
32
32
32
加
计数器Cn
时钟
C
乘数寄存器B
写使能
被乘数寄存器X：存放被乘数
部分积寄存器P：初始置P0 = 0；结束时存放64位乘积的高32位
乘数寄存器B：初始置乘数；结束时存放64位乘积的低32位

## Slide 12: 二进制乘法
控制逻辑
32位 ALU
被乘数寄存器A
部分积寄存器P
32
64 位
32
32
32
加
计数器Cn
时钟
C
乘数寄存器B
写使能
进位触发器C：保存加法器的进位信号
循环计数器Cn：循环次数(初值n)，每循环1次Cn－1，Cn = 0结束
ALU：乘法核心部件。在“加”逻辑控制下对P和A的内容进行运算,在“写使能”逻辑控制下运算结果被送回P,进位存放在C中

## Slide 13: 二进制乘法
控制逻辑
右移
32位 ALU
被乘数寄存器A
部分积寄存器P
32
64 位
32
32
32
加
计数器Cn
时钟
C
乘数寄存器B
  每次循环都要对进位C、部分积寄存器P和乘数寄存器B
  实现同步“右移”
写使能
为何参与右移？
1.存储部分积寄存器移出的位
2.控制是否更新部分积的值
0
结果不变！

## Slide 14: 二进制乘法
写使能
控制逻辑
右移
ALU
被乘数寄存器X
部分积寄存器P
加
计数器Cn
时钟
C
乘数寄存器Y
1 1 0 1
1 0 1 1
0 0 0 0
部分积寄存器
乘数寄存器
1 0 1 1
0 0 0 0
0 1 1 0 1
1 1 0 1
1 1 0 1
0 1 1 0
1 1 0 1
0
0 1 1 0
1 0 0 1 1
0 0 1 1
1
1 1 1 0
1 0 0 1
1 1 1 0
1 0 0 1
1 1 1 1
0 1 0 0
0
1 1 1 1
0 1 0 0
A= 1101
B= 1011
进位触发器C：保存加法器的进位信号
循环计数器Cn：循环次数(初值n)，每循环一次Cn－1，Cn = 0结束
ALU：乘法核心部件。在“加”逻辑控制下对P和B的内容进行运算，在“写使能”逻辑控制下运算结果被送回P，进位存放在C中
乘积高4位！
乘积低4位！
1 0 0 0 1
0 0 0 1
1
1 1 1 1
1 0 0 0
0

## Slide 15: 原码一位乘法
二进制乘法，例：
 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
 |  |  |  | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
M1=A&B4 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
M2=A&B3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 
M3=A&B2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
M4=A&B1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
 |  |  | X |  | 1 | 0 | 1 | 1
M1=A&B4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
M2=A&B3 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 
M3=A&B2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
M4=A&B1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
AXB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
 |  |  |  | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
M1=A&B4 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
M2=A&B3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 
M3=A&B2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
M4=A&B1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
 | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | ？
位积 A X Bi
AXB = 10001111
无符号数乘法
有符号怎么办？
原码一位乘法：符号位异或，数值部分绝对值相乘
位积 A X Bi
AXB = ?????????
位积 A X Bi
AXB = 110001111

## Slide 16: 原码一位乘法
原码一位乘法举例
A= 0.1101，
B= 0.1011
A*B=C=(00).10001111
被乘数
乘数

## Slide 17: 原码一位乘法
机器运算算法
  将A×B改写
=A×(0.1011)
=0.1A+0.00A+0.001A+0.0001A
=2-1{A+ 2-1[0+ 2-1(A+ 2-1(A+0) ) ] }
P0
P1
P2
P3
P4
P0=0 初始部分积
P1=2-1(A+P0)
P2=2-1(A+P1)
P3=2-1(0+P2)
P4=2-1(A+P3)= A×B
机器运算算法的特点
  乘法的数值部分由多次累加完成
  最多n次n+1位加法
  与n次移位构成

## Slide 18: 原码一位乘法
原码一位乘法递推公式
P00
P1=2-1(P0+Bn|A|)
P2=2-1(P1+Bn-1|A|)
…
Pi=2-1(Pi-1+Bn-i+1|A|)
…
Pn=2-1(Pn-1+B1|A|)=|A|×|B|
C=(A0B0) . Pn
右移操作
2-1 表示：每次将部分积和乘法器中的数同步做右移操作

## Slide 19: 原码一位乘法器实现
原码一位乘法器的组成
  被乘数寄存器
  乘数寄存器
  乘积寄存器
  加法器
  输入选择开关
  控制电路

## Slide 20: 原码一位乘法器的逻辑结构
n步完成乘法：需要n+1个时钟周期完成

## Slide 21: 原码一位乘法
原码一位乘法器的组成
乘法器的逻辑结构图
n步完成乘法：需要n+1个时钟周期完成
  被乘数寄存器
  乘数寄存器
  乘积寄存器
  加法器
  输入选择开关
  控制电路

## Slide 22: 原码一位乘法
乘法器的逻辑结构图
n
右移1位
初始化
AA，BB， P0
Cnt ×0/n，T×1
乘法：
0.P1~n+Bn×0.A1~n；
P1~n 0~n-1 ；
ASHR B1~n，B1n；
Cnt ×±1
完成：T× 0

## Slide 23: 补码一位乘法
在原码一位乘法的基础上发展
比较法，由英国Booth夫妇首先提出，故又称为Booth乘法
    例：C=A＊B
    被乘数 [A]补=A01 A02.A1A2…An
    乘数 [B]补=B0.B1B2…Bn
    乘积 [C]补=C0.C1C2…CnCn+1Cn+2…C2n
乘数和被乘数的
符号位参与运算
    被乘数A采用模4补码(变形补码)，根据定义有：
    [A]补=22+A (mod 4) 且 22+A=2n+2+A (mod 4)
    如果A>0，则A01 A02＝00；如果A<0，则A01 A02＝11

## Slide 24: 补码一位乘法
    无论A是正数还是负数，均有：[A]补=22+A (mod 4)
    假定A是正数：A = 0.A0A1A2A3
    [A]补= A = 0.A0A1A2A3 = 100. A0A1A2A3
    我们只需记录两位符号，最前面的1不被寄存器记录
    假定A是负数：A = - 0.A0A1A2A3
    [A]补= 0. Ã0 Ã1 Ã2 Ã3 + 0.0001
    且 22+A=2n+2+A (mod 4)
    如果A>0，则A01 A02＝00；如果A<0，则A01 A02＝11

## Slide 25: 补码一位乘法
    无论A是正数还是负数，均有：[A]补=22+A (mod 4) 且 22+A=2n+2+A (mod 4)
    如果A>0，则A01 A02＝00；如果A<0，则A01 A02＝11

## Slide 26: 补码一位乘法
乘数非负（B≥0）
乘数为负（B<0）
分两种情况讨论：

## Slide 27: 补码一位乘法
A符号任意，B为非负数
  当被乘数A 0时：[A]补=[A]原，[B]补=[B]原
  乘法过程与原码乘法相同，但符号位参加运算
  当被乘数A0时：采用模4补码(变形补码)
  根据定义有： [A]补=22+A=2n+2+A (mod 4)
  由于B0，B0=0，故[B]补=B=0. B1B2…Bn= Bi2-i
  [A]补·[B]补=[A]补·B = (2n+2+A)·B
      = 2n+2· Bi2-i + AB
      =22· Bi2n-i + AB ( Bi2n-i为非负整数)
      =22+A·B (mod 4) =[A·B]补
i=1
n
i=1
n
i=1
n
i=1
n
Notes: 这里考的概率小，不懂也没关系

## Slide 28: 补码一位乘法
A为任意符号，B 0为非负数时：
  原码：[A·B]原=[A]原·[B]原
  补码：[A·B]补=[A]补·[B]补
[A·B]原=[A]原·[B]原 | [A·B]补=[A]补·[B]补
P00 P1=2-1(P0+Bn¦A¦) P2=2-1(P1+Bn-1¦A¦) … Pi=2-1(Pi-1+Bn-i+1¦A¦) … Pn=2-1(Pn-1+B1¦A¦)=¦A¦×¦B¦ | [P0]补0 [P1]补=2-1([P0]补+Bn·[A]补) [P2]补=2-1([P1]补+Bn-1·[A]补) … [Pi]补=2-1([Pi-1]补+Bn-i+1·[A]补) … [Pn]补=2-1([Pn-1]补+B1·[A]补)
1、符号位按照补码规则参加运算
2、移位时按照补码规则移位
Notes: 这里跟源码乘法一样

## Slide 29: 补码一位乘法
乘数非负（B≥0）
乘数为负（B<0）
分两种情况讨论：

## Slide 30: 补码一位乘法
A符号任意，B为负数
      [B]补=B + 2 (mod 2)
      B= [B]补-2=1.B1B2…Bn -2 = 0.B1B2…Bn-1
      [A·B]补=[A·(0.B1B2…Bn)-A] 补
      =[A·(0.B1B2…Bn)]补+[-A]补
      =[A]补·(0.B1B2…Bn) +[-A]补
      =[A]补·([B]补)尾+[-A]补
刚才的结论

## Slide 31: 补码一位乘法
分两种情况讨论：
  B为非负数： [A·B]补=[A]补·[B]补
  B为负数：[A·B]补=[A]补·([B]补)尾+[-A]补
两种情况可以综合吗？
  [A·B]补=[C]补=[A]补· (0.B1B2…Bn)+[-A] 补·B0
Bi为B的补码的第i位的值
最核心的部分
Notes: 可以将两条公式结合为一条公式

## Slide 32: 补码一位乘法
  [A·B]补=[C]补=[A]补(0·B1B2…Bn)+[-A] 补·B0
[C]补 =[A]补· (B1·2-1+B2·2-2+…B n·2-n) - [A]补·B0
  =[A]补·[-B0+(B1-B1·2-1)+
  (B2·2-1-B2·2-2)+…+(Bn·2-(n-1)-Bn·2-n)]
  =[A]补·[(B1-B0)·20+ (B2-B1)·2-1+…+(Bn+1-Bn)·2-n]
  式中，Bn+10，将上式改写成
  =[A]补(B1-B0)+2-1{[A]补(B2-B1)+2-1{[A]补(B3-B2)
  +2-1[…+2-1{[A]补(Bn+1-Bn)+0} …}}
Notes: B_{n+1}=0，是为了方便计算凑出来的

## Slide 33: 补码一位乘法
  [P0]补0；
  [P1]补=2-1{[P0]补+(Bn+1-Bn)[A]补}；
  [P2]补=2-1[{[P1]补+(Bn-Bn-1)[A]补}；
  …
  [Pi]补=2-1{[Pi-1]补+(Bn-i+2-Bn-i+1)[A]补}；
  …
  [Pn]补=2-1{[Pn-1]补+(B2-B1)[A]补}
  所以，[C]补=[Pn+1] 补=[Pn] 补+(B1-B0)[A]补
[C]补 = [A]补(B1-B0)+2-1{[A]补(B2-B1)+2-1{[A]补(B3-B2)+2-1[…+2-1{[A]补(Bn+1-Bn)+0} …}}
当前乘数寄存器的最后两位
P00
P1
Pn
Notes: 操作和原码乘法基本一样，这里需要看乘数的两位

## Slide 34: 补码一位乘法
Booth乘法
判断位 (Bn,Bn+1) | 新部分积 [Pi+1]补= | 操作 | 说明
0 0 0 1 1 0 1 1 | 2-1[Pi]补 2-1{[Pi]补+[A]补} 2-1{[Pi]补+[-A]补} 2-1[Pi]补 | 1 +,1 -,1 1 | 右移一位 加[A]补后再右移一位 加[-A]补后再右移一位 右移一位
比较法
Notes: B_{n+1}-B_{n}=0时右移一位
=1时根据是否借位决定
没借位则加[A]补后再右移一位
否则加[-A]补（相当于-A）后再右移一位

## Slide 35: 补码一位乘法
Booth乘法运算规则
  被乘数A和部分积P均取两位符号位即变形码，乘数取一位符号位，符号位参与运算
  乘数末尾增设附加位Bn+1 ，其初始值为0
  Bn和Bn+1构成各步运算的乘数判断位
  按补码移位规则：部分积为正(第1符号位为0)，右移时有效位最高位补0；部分积为负，右移时有效位最高位补1
  按Booth乘法表算法进行到第n+1步，但第n+1步的部分积不再移位

## Slide 36
例1：定点小数A = −0.011， B = 0.101，求[A  B]补
补码一位乘法举例
[A]补 = 11.101； [-A]补 = 00.011
[B]补 = 0.101； [P0]补 = 00.000

## Slide 37
例1：定点小数A = −0.011， B = 0.101，求[A  B]补
Bn
补码一位乘法举例
[Pn+1] 补=[Pn] 补+(B1-B0)[A]补

## Slide 38
例1：定点小数A = −0.011， B = 0.101，求[A  B]补
[A  B]补=1.110001
Bn
补码一位乘法举例

## Slide 39
例2： 定点整数A = 101，B =−011，求[A  B]补
补码一位乘法举例
[A]补 =00 101； [-A]补 =11 011
[B]补 =1 101； [P0]补 = 00 000

## Slide 40
例2： 定点整数A = 101，B =−011，求[A  B]补
[A  B]补=1 110001
Bn
补码一位乘法举例

## Slide 41
例3 ：定点小数A= −1， B= −1 ，求[A  B]补
补码一位乘法举例
[A]补 =11.000； [-A]补 =01.000
[B]补 =1.000； [P0]补 = 00.000

## Slide 42
例3 ：定点小数A= −1， B= −1 ，求[A  B]补
[AB]补=[C]补=01.000000，此结果为+1。对于定点小数溢出，无意义。(−1)(−1)是定点小数补码乘法唯一溢出情况。
Bn
补码一位乘法举例
溢出，超出定点小数表示范围

## Slide 43
例3 ：定点小数A= −1， B= −1 ，求[A  B]补
[AB]补=[C]补=01.000000，此结果为+1。对于定点小数溢出，无意义。(−1)(−1)是定点小数补码乘法唯一溢出情况。
Bn
补码一位乘法举例
问题：如果两数是定点整数，结果如何？

## Slide 44
例4 ：定点整数A= −1， B= −1 ，求[A  B]补
补码一位乘法举例
[A  B]补 = 0 000001

## Slide 45: 补码一位乘法器

## Slide 46: 补码一位乘法器
n+1步完成乘法
第n+2个时钟周期输出结果
太慢了！
能否提高乘法速度？
Notes: 考试不考

## Slide 47: 快速乘法
加速乘法的执行：每步处理多位乘数，实现快速乘法
  例如：Booth两位乘法
加速加法的执行
一步完成多个位积的相加，实现快速乘法
例如：使用伪加器构成柱形乘法器、利用实现多位乘的专用芯片构成阵列乘法器
提高乘法速度的方法
 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
 |  |  | X |  | 1 | 0 | 1 | 1
M1=AXB4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
M2=AXB3 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 
M3=AXB2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
M3=AXB1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
AXB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
相乘
相加

## Slide 48: 快速乘法——2位Booth乘法
在补码一位比较法的基础上导出，乘数[B]补添加一位附加位Bn+1
补码两位比较乘法规则
Notes: 把64步操作减少为32步
这个也不要求掌握
现在主流的有6位乘

## Slide 49: 2位Booth快速乘法举例
例： A=0.111111，B=−0.111001，求[AB]补
解：[A]补=000.111111，[-A]补=111.000001，
[2A]补=001.111110，[B]补=11.000111

## Slide 50: 2位Booth快速乘法举例
[A×B]补=1.000111111001
Bn
Bn-1
已知：A=0.111111，B=-0.111001， ，求[A  B]补
为什么乘数寄存器B还要右移二位？

## Slide 51: 快速乘法
  加速加法的执行
  多操作数加法网络：
X1,0 X1,1 ... X1,m-1
X2,0 X2,1 ... X2,m-1
...................................
+) Xk,0 Xk,1 ... Xk,m-1
————————————————
S0 S1 ... Sm-1
  a) 采用快速硬件一次实现多个位积快速相加，使用伪加器构成柱形乘法器
  b) 利用实现多位乘的专用集成芯片构成阵列乘法器
位积 乘法器

## Slide 52: 快速乘法
加速加法的执行——柱形乘法器
  一位全加器和存储进位加法器（伪加器）
存储进位加法器
CSA
本级和
(伪加和)
下级进位
(伪加进位)
本位和
高位进位
FA
A B C
Cp Sp
Cpi Spi
Ai Bi Ci
存储进位加法器CSA： 将进位在本级加法器中保存，留待以后级进行计算。又称伪加器
Notes: 保存进位，不直接传输进位

## Slide 53: 快速乘法
普通并行加法器CPA
A2 B2 C2
Cp2 Sp2
CSA
A3 B3 C3
Cp3 Sp3
CSA
A1 B1 C1
Cp1 Sp1
CSA
A3A2A1A0
B3B2B1B0
+) C3C2C1C0
————————————————
S3S2S1S0
A0 B0 C0
Cp0 Sp0
CSA
三个n位数真正的和，还需将伪加和Spi与左移一位的伪加进位Cpi相加求得：
S = Sp3 Sp2Sp1Sp0 + 2 * Cp3Cp2Cp1Cp0
通过一次伪加，一次普通加法,求得三个位积之和
Notes: 这里是并行加，不用等前一位加完

## Slide 54
三个数的求和由两次普通加法变成了:
一次伪加，一次普通加
四个数的求和，通过两次伪加，一次普通加
  第一次CSA完成操作:
  X1 + X2 + X3 = (SpI , CpI)
  第二次CSA完成操作:
  SpI +2CpI + X4 = (SpII, CpII)
  第三次CPA完成操作:
  SpII + 2CpII = S = X1 + X2 + X3 + X4
快速乘法——柱形乘法器
Notes: 伪加比普通加快很多

## Slide 55
采用多级CSA和一级CPA构成柱形乘法器
快速乘法——柱形乘法器
Ai + Bi + Ci = (SpⅠ-i , CpⅠ-i)
SpⅠ-i +2CpⅠ-i + Di = (SpⅡ-i, CpⅡ-i)
两级CSA
一级CPA

## Slide 56: 快速乘法
依次类推，m个数相加
  可以通过m-2级存储进位加法器CSA的多级连接，得到m个数相加的总的部分和Sp及部分进位Cp；
  再将Sp与2Cp在普通加法器CPA上相加(一次)而得到真正的和
依上述规则构成多操作数加法网络

## Slide 57: 快速乘法——阵列乘法器
利用若干全加器，完全由硬件直接计算乘法结果
手算乘法过程(以 4 位无符号数为例)

## Slide 58: 快速乘法——阵列乘法器
CSA
CPA
乘法速度取决于逻辑门和加法器的传输延迟
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
CPA

## Slide 59: 快速乘法——阵列乘法器
阵列乘法器特点
  对于n位的阵列乘法，需全加器n(n-1)个
  最长路径2(n-1)个全加器延时
  最后的串行进位可采用先行进位加法器
银河—1乘法器实现
  运用比较法补码乘的运算规则
  采用三位一乘的快速乘法，通过乘法金字塔一次求和得到乘积(浮点操作数尾数为48位)
Notes: 简单了解即可

## Slide 60: 随堂实验
实验1：数据类型的转换
实验目的：
  了解高级语言中数据类型的转换及其在运算中的作用,从而能更好地理解指令系统设计和计算机硬件设计所需满足的要求和需要考虑的问题。
实验要求：
  编程实现以下各种操作：
  给定一个int类型数据-2147483648，分别转换为unsigned int、 unsigned short、short、float类型的数据；
  给定一个short类型数据-12345，按顺序先后转换为int、unsigned short、unsigned int、 int、float类型的数据；(即前一次转换的结果作为下一次转换的输入)
  给定一个float类型数据-123456.789e5，按顺序先后转换为double、float类型的数据；(要求同②)

## Slide 61: 随堂实验
实验：数据类型的转换
实验环境：
  Windows 7 + Microsoft Visual Studio VC++6.0
思考题：
  无符号数和带符号整数的扩展操作方式是否相同？ 各是如何进行的？
  补码整数(如int或short型数据)是否总能转换为等值的float型数据？为什么？
  float型数据是否总能够转换为等值的double型数据？为什么？
  长数被截断成短数后可能发生什么现象？为什么？在你所用的机器和编译环境上，强制类型转换是如何完成的？你得到的结论是什么？

## Slide 62: 随堂实验
实验2：整数的运算
实验目的：
  通过检查高级语言中运算的不同结果，进一步理解机器代码在CPU中的执行过程，从而为更好地学习指令系统设计和CPU设计打下良好的基础。
实验要求：
  编程实现以下各种操作：
  unsigned int类型数据：1＋4294967295， 1－4294967295;
  int类型数据： 1＋2147483647，-2147483648－1;
  按short和unsigned short类型分别对 -12345进行左移2位/右移2位操作。
思考题：
  针对上述算术运算，请分别给出每个运算结果的解释？
  C语言中，移位操作规则与操作对象的数据类型有关吗？左移2位/右移2位操作分别相当于扩大/缩小几倍？

## Slide 63: 随堂实验
实验3：设计一个实验，检测你所用的机器是大端存储还是小端存储整数的运算

## Slide 64
谢 谢！