## Slide 1
计算机组成原理
陈志广
chenzhg29@mail.sysu.edu.cn
计算机学院
第四章 处理器（3）
“In a major matter, no details are small.”——French Proverb

## Slide 2
回顾内容
第四章 处理器
  4.3 数据通路的建立
    选择MIPS指令集的一个子集作为CPU的实现目标
      下条指令地址计算与取指令部件
      R型指令的数据通路
      访存指令的数据通路
      立即数运算指令的数据通路
      分支和跳转指令的数据通路
上节回顾

## Slide 3: 回顾
CPU主要由数据通路和控制器组成
  数据通路：实现指令集中所有指令的操作功能
  控制器：控制数据通路中各部件进行正确操作
数据通路的两种元件
  操作元件(组合电路)：ALU、MUX、Extender、Adder
  状态 / 存储元件(时序电路)：PC、Regs、Mem

## Slide 4: 回顾
数据通路的定时
  数据通路中操作元件没有存储功能，其操作结果须写到存储元件中
  在时钟到达后clk-to-Q时存储元件开始更新状态
MIPS指令系统的一个子集作为CPU实现目标
  公共操作：取指令和PC+4
  下条地址计算：30位PC（三路选择：顺序、Branch、Jump）
  R型：ALU两个操作数来自rs和rt，结果写到rd
  访存：符号扩展，数据在rt和主存单元中交换
  ori立即数：0扩展后的操作数送到ALU一个输入端

## Slide 5
本节概要
重点内容
第四章 处理器
  4.4 单周期控制器的实现
基本要求
理解单周期控制器的设计

## Slide 6: 主要内容
考察每条指令在数据通路中的执行过程和涉及到的控制信号取值
  公共操作：取指令和计算下条指令地址PC
  R-Type指令(add / sub)
  立即数指令 (ori)
  访存指令(lw / sw)
  分支指令 (beq)
  跳转指令 (j)
汇总各指令的控制信号取值
  两类控制信号：直接送往数据通路 / 送往局部控制单元
设计ALU局部控制单元 (func)
设计CPU主控制单元 (op)

## Slide 7
4.4 单周期控制器的实现

## Slide 8: §4.4 单周期控制器的实现
目标：设计单周期数据通路的控制器
  1. 分析每条指令的功能，并用RTL(Register Transfer Language)来表示
  2. 根据指令功能给出所需元件，考虑如何互连
  3. 确定每个元件所需控制信号的取值
  4. 汇总所有指令涉及到的控制信号，生成一张反映指令与控制信号之间的逻辑关系表
  5. 根据逻辑关系表得到每个控制信号的逻辑表达式，据此设计控制器电路

## Slide 9: ADD / SUB 指令
add rd, rs, rt
  M[PC]：取指(每条指令一样)
  R[rd] ← R[rs] + R[rt]：实际操作(执行阶段，每条指令可能不同)
  PC ← PC + 4：计算顺序执行时Pc自增(每条指令一样)
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits

## Slide 10: Add / Sub指令
30
30
SignExt
30
16
imm16
Mux
0
1
Adder
“1”
PC
Adder
30
30
Branch = previous
Zero = previous
“00”
Addr<31:2>
Instruction
Memory
Addr<1:0>
32
Mux
1
0
26
4
PC<31:28>
Target
30
取指令：Instruction ← M[PC]
  所有指令都相同
Jump = previous
Instruction<15:0>
Instruction<31:0>
30
Instruction<25:0>
Clk
新指令未取出译码和执行，控制信号、标志位还是原指令旧值
取出指令的第31~26位作为操作码首先被译码 ，若op=0，则为R-type指令
取出指令的第5~0位作为扩展操作码进行译码

## Slide 11: 指令译码后R型指令（Add / Sub）操作过程
32
ALUctr = Add or Sub
Clk
busW
RegWr = 1
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32/32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst = 1
Extender
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc = 0
ExtOp = x
Mux
MemtoReg = 0
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr = 0
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump = 0
Branch = 0
R[rd] ← R[rs] ＋ / － R[rt]
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rt
Rs
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31

## Slide 12: R型指令（Add /Sub）
30
30
SignExt
30
16
imm16
Mux
0
1
Adder
“1”
PC
Clk
Adder
30
30
Branch = 0
Zero = x
“00”
Addr<31:2>
Instruction
Memory
Addr<1:0>
32
Mux
1
0
26
4
PC<31:28>
Target
30
PC ← PC + 4
  除 Branch and Jump以外的指令都相同
Jump = 0
Instruction<15:0>
Instruction<31:0>
30
Instruction<25:0>
控制信号保证了正确PC值的产生，并在足够长的时间之后下一个时钟Clk才到来！
Notes: PPT有错误
应该是先PC+1

## Slide 13: R型指令时序
32
Result
ALUctr
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32/32-bit
Registers
Rs
Rt
Rd
ALU
Clk
PC
Rs, Rt, Rd,
Op, Func
Clk-to-Q
ALUctr
Instruction Memory Access Time
Old Value
New Value
RegWr
Old Value
New Value
Delay through Control Logic
busA, B
Register File Access Time
Old Value
New Value
busW
ALU Delay
Old Value
New Value
Old Value
New Value
New Value
Old Value
PC+4
PC+4 PC
Register Write
Occurs Here
Notes: PC在上一条指令就算好了
延迟有不确定性
单周期中调试很容易出现问题
可能还会有毛刺
多周期CPU不会出现这个问题

## Slide 14: ori 指令译码后的执行过程
32
ALUctr = Or
Clk
busW
RegWr = 1
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32/32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst = 0
Extender
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc = 1
ExtOp = 0
Mux
MemtoReg = 0
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr = 0
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump = 0
Branch = 0
R[rt] ← R[rs] or ZeroExt[imm16]
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
imm16
Rd
Rt
Rs
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31

## Slide 15: Load指令译码后的执行过程
32
ALUctr = Add
Clk
busW
RegWr = 1
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32/32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst = 0
Extender
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc = 1
ExtOp = 1
Mux
MemtoReg = 1
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr = 0
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump = 0
Branch = 0
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
imm16
Rd
Rt
Rs
R[rt] ← Data Memory{R[rs] + SignExt[imm16]}
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
Notes: 写到rt

## Slide 16: Store指令译码后的执行过程
32
ALUctr = Add
Clk
busW
RegWr = 0
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32/32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst = x
Extender
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc = 1
ExtOp = 1
Mux
MemtoReg = x
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr = 1
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump = 0
Branch = 0
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
imm16
Rd
Rt
Rs
M{R[rs] + SignExt[imm16]} ← R[rt]
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
Notes: 内存写使能不能过早打开
Verilog可以加延迟，比如给写使能信号加上5ns的延迟

## Slide 17: Branch指令译码后的执行过程
32
ALUctr = Sub
Clk
busW
RegWr = 0
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32/32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst = x
Extender
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc = 0
ExtOp = x
Mux
MemtoReg = x
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr = 0
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump = 0
Branch = 1
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
imm16
Rd
Rt
Rs
if (R[rs]－ R[rt] == 0) then Zero ← 1 ; else Zero ← 0
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31

## Slide 18: Branch指令最后阶段取指部件中的动作
30
30
SignExt
30
16
imm16
Mux
0
1
Adder
“1”
PC
Clk
Adder
30
30
Branch = 1
Zero = 1
“00”
Addr<31:2>
Instruction
Memory
Addr<1:0>
32
Mux
1
0
26
4
PC<31:28>
Target
30
Jump = 0
Instruction<15:0>
Instruction<31:0>
30
Instruction<25:0>
if (Zero == 1) then PC = PC + 1 + SignExt[imm16];
else PC = PC + 1;
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31

## Slide 19: Jump指令译码后的执行过程
32
ALUctr = x
Clk
busW
RegWr = 0
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32/32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst = x
Extender
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc = x
ExtOp = x
Mux
MemtoReg = x
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr = 0
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump = 1
Branch = 0
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
imm16
Rd
Rt
Rs
目标地址送PC，其他都不做(只保证存储部件不发生写动作)
op
target address
0
26
31
如何保证存储部件不发生写？

## Slide 20: Jump指令结束前IFU中的动作
30
30
SignExt
30
16
imm16
Mux
0
1
Adder
“1”
PC
Clk
Adder
30
30
Branch = 0
Zero = x
“00”
Addr<31:2>
Instruction
Memory
Addr<1:0>
32
Mux
1
0
26
4
PC<31:28>
Target
30
PC ← PC<31:28> concat target<25:0> concat “00”
Jump = 1
Instruction<15:0>
Instruction<31:0>
30
Instruction<25:0>
op
target address
0
26
31
有错误吗？
Notes: 这张图有错误：PC+1的位置

## Slide 21: 指令与控制信号的逻辑关系表
add
sub
ori
lw
sw
beq
jump
RegDst
ALUSrc
MemtoReg
RegWrite
MemWrite
Branch
Jump
ExtOp
ALUctr<2:0>
1
0
0
1
0
0
0
x
Add
1
0
0
1
0
0
0
x
Subtract
0
1
0
1
0
0
0
0
Or
0
1
1
1
0
0
0
1
Add
x
1
x
0
1
0
0
1
Add
x
0
x
0
0
1
0
1
Subtract
x
x
x
0
0
0
1
x
xxx
func
op
00 0000
00 0000
00 1101
10 0011
10 1011
00 0100
00 0010
10 0000
10 0010
We Don’t Care
op
target address
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31
op
rs
rt
immediate
R-type
I-type
J-type
add, sub
ori, lw, sw, beq
jump

## Slide 22: 主控制单元和ALU局部控制单元
R-type
ori
lw
sw
beq
jump
RegDst
ALUSrc
MemtoReg
RegWrite
MemWrite
Branch
Jump
ExtOp
ALUctr
1
0
0
1
0
0
0
x
Add/Subtract
0
1
0
1
0
0
0
0
Or
0
1
1
1
0
0
0
1
Add
x
1
x
0
1
0
0
1
Add
x
0
x
0
0
1
0
1
Subtract
x
x
x
0
0
0
1
x
xxx
op
00 0000
00 1101
10 0011
10 1011
00 0100
00 0010
func
Main
Control
op
6
ALU
Control
(Local)
6
ALUop
ALUctr
3
ALU
MIPS指令格式中指示操作性质的字段：op(主控) 和 func(ALU局控)
ALUctr的值取决于ALUop和func，其他控制信号仅取决于op

## Slide 23: ALUop和“func”字段的译码
R-type
ori
lw
sw
beq
jump
ALUop (Symbolic)
“R-type”
Or
Add
Add
Subtract
xxx
ALUop<2:0>
1 xx
0 10
0 00
0 00
0x1
xxx
Main
Control
op
6
ALU
Control
(Local)
func
N
6
ALUop
ALUctr
3
000000
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31
R-type
funct<5:0>
Instruction Operation
10 0000
10 0010
10 0100
10 0101
10 1010
add
subtract
and
or
set-on-less-than
ALUctr<2:0>
ALU Operation
000
001
010
110
001
Add
Subtract
And
Or
Subtract
ALUctr
ALU
ALUop的编码定义如下：
ALUctr与func后4位有关，需建立ALUctr 与ALUop和func后四位之间对应关系
问题：ALUop能否仅用2位？
能！因为jump时任意，故可仅用两位：R:11，I-ori:10， I-beq:01， I-lw/sw:00, J-xx

## Slide 24: ALUctr控制信号的真值表
R-type
ori
lw
sw
beq
ALUop
(Symbolic)
R-type
Or
Add
Add
Sub.
ALUop<2:0>
1x x
010
000
000
0x1
ALUop
func
bit2
bit1
bit0
bit<2>
bit<1>
bit<0>
bit<3>
0
0
0
x
x
x
x
ALUctr
ALU
Operation
Add
0
0
0
bit<2>
bit<1>
bit<0>
0
x
1
x
x
x
x
Subtract
0
0
1
0
1
0
x
x
x
x
Or
1
1
0
1
x
x
0
0
0
0
Add
0
0
0
1
x
x
0
0
1
0
Subtract
0
0
1
1
x
x
0
1
0
0
And
0
1
0
1
x
x
0
1
0
1
Or
1
1
0
1
x
x
1
0
1
0
Subtract
0
0
1
funct<3:0>
Instruction Op.
0000
0010
0100
0101
1010
add
subtract
and
or
set-on-less-than
建立ALUop、func后4位和ALUctr之间的关系表，可得出ALUctr的逻辑表达式：
头三行是非R-Type，操作由ALUop决定，与func无关。
后五行是R-Type，操作完全由func决定
ALUctr[i] = f (ALUop[i], func[i] )
ALUctr可用更多位数，便于扩充，如可加入异或、移位等操作

## Slide 25: 逻辑设计举例：关于ALUctr<0>的逻辑表达式
ALUctr<0> = !ALUop<2> & ALUop<0> +
  ALUop<2> & !func<2> & func<1> & !func<0>
ALUop
func
bit<2>
bit<1>
bit<0>
bit<2>
bit<1>
bit<0>
bit<3>
ALUctr<0>
0
x
1
x
x
x
x
1
1
x
x
0
0
1
0
1
1
x
x
1
0
1
0
1
This makes func<3> a don’t care
从前面的真值表中，抽取出ALUctr[0]为1的行：

## Slide 26: 逻辑设计举例：关于ALUctr<1>的逻辑表达式
ALUctr<1> = !ALUop<2> & ALUop<1> & ! ALUop<0> +
  ALUop<2> & !func<3> & func<2> & !func<1>
从前面的真值表中，抽取出ALUctr[1]为1的行：
ALUop
func
bit<2>
bit<1>
bit<0>
bit<2>
bit<1>
bit<0>
bit<3>
0
1
0
x
x
x
x
1
ALUctr<1>
1
x
x
0
1
0
0
1
1
x
x
0
1
0
1
1

## Slide 27: 逻辑设计举例： 关于ALUctr<2>的逻辑表达式
ALUop
func
bit<2>
bit<1>
bit<0>
bit<2>
bit<1>
bit<0>
bit<3>
ALUctr<2>
0
1
0
x
x
x
x
1
1
x
x
0
1
0
1
1
ALUctr<2> = !ALUop<2> & ALUop<1> & !ALUop<0>
+ ALUop<2> & !func<3> & func<2>
& !func<1> & func<0>
从前面的真值表中，抽取出ALUctr[2]为1的行：

## Slide 28: 局部ALU控制单元逻辑
ALU
Control
(Local)
func
3
6
ALUop
ALUctr
3
ALUctr<0> = !ALUop<2> & ALUop<0> +
  ALUop<2> & !func<2> & func<1> & !func<0>
ALUctr<1> = !ALUop<2> & ALUop<1> & !ALUop<0> +
  ALUop<2> & !func<3> & func<2> & !func<1>
ALUctr<2> = !ALUop<2> & ALUop<1> & !ALUop<0> +
  ALUop<2> & !func<3> & func<2> & !func<1>
  & func<0>
总结前面结果，得到：
根据以上逻辑表达式，可实现局部ALU控制单元！

## Slide 29: 主控制单元的真值表
主控单元的输出
R-type
ori
lw
sw
beq
jump
RegDst
ALUSrc
MemtoReg
RegWrite
MemWrite
Branch
Jump
ExtOp
ALUop (Symbolic)
1
0
0
1
0
0
0
x
“R-type”
0
1
0
1
0
0
0
0
Or
0
1
1
1
0
0
0
1
Add
x
1
x
0
1
0
0
1
Add
x
0
x
0
0
1
0
1
Subtract
x
x
x
0
0
0
1
x
xxx
op
000000
001101
100011
101011
000100
000010
ALUop <2>
1
0
0
0
0
x
ALUop <1>
x
1
0
0
x
x
ALUop <0>
x
0
0
0
1
x
Main
Control
op
6
ALU
Control
(Local)
func
3
6
ALUop
ALUctr
3
RegDst
ALUSrc
主控单元的输入
......

## Slide 30: 考察每个控制信号的逻辑表达式（如：RegWrite）
R-type
ori
lw
sw
beq
jump
RegWrite
1
1
1
0
0
0
op
000000
001101
100011
101011
000100
000010
RegWrite = R-type + ori + lw
  = !op<5>&!op<4>&!op<3>&!op<2>&!op<1>&!op<0>(R-type)
  + !op<5>&!op<4>&op<3>&op<2>&!op<1>&op<0>(ori)
  + op<5>&!op<4>&!op<3>&!op<2>&op<1>&op<0>(lw)
op<0>
op<5>
.
.
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
R-type
ori
lw
sw
beq
jump
RegWrite
指令译码器

## Slide 31: 主控制单元的PLA实现
op<0>
op<5>
.
.
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
R-type
ori
lw
sw
beq
jump
RegWrite
ALUSrc
MemtoReg
MemWrite
Branch
Jump
RegDst
ExtOp
ALUop<2>
ALUop<1>
ALUop<0>
指令译码器

## Slide 32: 执行7条指令的完整的单周期处理器
32
ALUctr
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst
Extender
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc
ExtOp
Mux
MemtoReg
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump
Branch
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rs
Rt
Main
Control
op
6
ALU
Control
func
6
3
ALUop
ALUctr
3
RegDst
ALUSrc
:
Instr<5:0>
Instr<31:26>
Instr<15:0>

## Slide 33: lw指令的执行时间最长, 所花时间作为时钟周期
Clk
PC
Rs, Rt, Rd,
Op, Func
Clk-to-Q
ALUctr
Instruction Memory Access Time
Old Value
New Value
RegWr
Old Value
New Value
Delay through Control Logic
busA
Register File Access Time
Old Value
New Value
busB
ALU Delay
Old Value
New Value
Old Value
New Value
New Value
Old Value
ExtOp
Old Value
New Value
ALUSrc
Old Value
New Value
MemtoReg
Old Value
New Value
Address
Old Value
New Value
busW
Old Value
New
Delay through Extender & Mux
Register
Write Occurs
Data Memory Access Time
PC+4
PC+4 PC
Notes: busW等到时钟下降沿才写

## Slide 34: 单周期处理器的性能
单周期处理器的CPI为多少？
  其他条件一定的情况下，CPI越小，性能越好！
单周期处理器的性能不好，为什么？
  计算机的性能除CPI外，还取决于时钟周期宽度
  单周期设计中，时钟周期对所有指令等长
    单周期处理器时钟宽度以最复杂指令的执行时间为基准
    很多指令可以在更短的时间内完成
    对于单周期处理器，只能改进多数指令的延迟而不能改进最差情况延迟的技术，将无法发挥作用
CPI=1!
单周期实现方式违背了加速大概率事件的设计原则

## Slide 35: 单周期处理器的性能举例
例：假设在单周期处理器中，各主要功能单元的操作时间为：存储单元：200ps；ALU和加法器：100ps；寄存器堆(读/写)：50ps
若不考虑MUX、控制单元、PC、扩展器和传输线路的延迟，下面实现方式中，哪个更快？快多少？
    每条指令在一个固定长度的时钟周期内完成
    每条指令在一个时钟周期内完成，但时钟周期仅为指令所需，是可变的(实际不可行，仅为了说明问题)
假设指令组成为：25%取数、10%存数、45%ALU、15%分支、5%跳转

## Slide 36: 单周期处理器的性能举例
解：CPU执行时间=指令条数× CPI ×时钟周期
两种方案的指令条数都一样，CPI都为1，所以只要比较时钟周期宽度即可。
各指令类型要求的时间长度为：

## Slide 37: 单周期处理器的性能举例
方式(1)：时钟周期由最长指令来决定，应是load指令，为600ps
方式(2)：时钟周期取各条指令所需时间，时钟周期从600ps至200ps。根据各类指令的频度，计算出平均时钟周期长度为：
CPU时钟周期 = 600×25%+550×10%+400×45%
+350×15%+200×5%=447.5ps
CPU性能比 = = =
=1.34
方式(1)CPU执行时间
方式(2)CPU执行时间
方式(1)CPU 时钟周期
方式(2)CPU 时钟周期
600
447.5
可变时钟周期的性能是定长周期的1.34倍！
对每类指令采用可变长时钟周期实现非常困难，所带来的额外开销会很大，不合算！
早期小指令集计算机用单周期实现，现代计算机都不采用

## Slide 38: 单周期处理器的缺陷
单周期处理器的CPI为1，所有指令的执行时间都以最长的load指令为准
时钟周期远大于其他指令实际所需的执行时间，效率极低
  R-type指令、立即数运算指令不需读内存
  Store指令不需写寄存器
  分支指令不需访问内存和写寄存器
  Jump 不需ALU运算，不需读内存，也不需读/写寄存器

## Slide 39: 单周期控制器小结
考察每条指令在单周期数据通路中的执行过程
  每条指令在一个时钟周期内完成
  每个时钟到来时，都开始进入取指令操作
    经过clk-to-Q，PC得到新值，经access time后得到当前指令
    按三种方式分别计算下条指令地址，在branch / zero / jump控制下，选择其一送到PC输入端，但不马上写到PC中，直到下个时钟到达时，才会更新PC。
    三种下条地址方式为
      branch=0&jump=0：PC+4
      branch=1&zero=1： PC+4+signExt[imm16]*4
      jump=1： PC+4<31:28> concat target<25:0> concat “00”

## Slide 40: 单周期控制器小结
考察每条指令在单周期数据通路中的执行过程
  每条指令在一个时钟周期内完成
  每个时钟到来时，都开始进入取指令操作
    经过clk-to-Q，PC得到新值，经access time后得到当前指令
    按三种方式分别计算下条指令地址(branch / zero / jump)
  指令取出后被译码，产生指令对应的控制信号
    R-type指令：rd为目的寄存器，无访存操作，……
    ori指令：rt为目的寄存器，0扩展，无访存操作，……
    lw指令： rt为目的寄存器，计算地址、符号扩展，读内存，…
    sw指令： rt为源寄存器,计算地址,符号扩展,写内存,…

## Slide 41: 单周期控制器小结
考察每条指令在单周期数据通路中的执行过程
  每条指令在一个时钟周期内完成
  每个时钟到来时，都开始进入取指令操作
    经过clk-to-Q，PC得到新值，经access time后得到当前指令
    按三种方式分别计算下条指令地址(branch / zero / jump)
  指令取出后被译码，产生指令对应的控制信号
    R-type指令\ori指令\lw指令\sw指令\...
汇总每条指令控制信号的取值，生成真值表，写出逻辑表达式，设计主控制逻辑和ALU局部控制逻辑

## Slide 42
谢 谢！