## Slide 1
计算机组成原理
陈志广
chenzhg29@mail.sysu.edu.cn
计算机学院
第五章 存储器层次结构
Notes: 哈工大 唐硕飞（音） 的习题册比较规范
期末考试：考研真题改一下、PPT上的题
第二、五章考试最重要，第五章最难？IO设备期末不考

## Slide 2
本章概要
章节介绍
第五章 存储层次结构
  5.1 概述
  5.2 主存储器
  5.3 Cache高速缓存
  5.4 虚拟存储器
  5.5 存储层次结构框架
Notes: 2，3，4最重要

## Slide 3
本节概要
重点内容
  5.1 概述
基本要求
理解存储器的基本概念，掌握内存的主要技术指标
了解半导体存储器随机访问存储器(RAM)的工作原理、基本特点和RAM芯片组织
第五章 存储层次结构

## Slide 4
5.1.1 计算机中的存储器

## Slide 5: 5.1.1 计算机中的存储器
存储器是计算机系统中的记忆设备，用来存放程序和数据
  主存（Memory，也称为“内存”）：本意为“记忆装置”。多指存储器的整体(包括：记录介质，有关电路和其他部件)
  辅存（Storage，也称为“外存”）：本意为“仓库”。多指记录介质本身(包括：磁盘、固态盘、磁带、存储阵列等)
CPU
主存储器
辅助存储器
主存用于存放当前处于活动状态的程序和数据，是CPU可直接访问的存储器
Notes: 辅存是块设备

## Slide 6: 5.1.1 计算机中的存储器
存储器在计算机中的作用和地位
作用：
1) 向CPU提供数据和指令
2) 控制输入/输出设备读写
地位：在整个计算机信息传输中处于中心地位
程序
数据
计算
结果
存储器
控制器
输入设备
输出设备
运算器
Notes: 磁盘既是输入设备也是输出设备

## Slide 7: 5.1.2 存储器的层次结构
远程二级存储（分布式文件，Web服务器）
本地二级存储（本地磁盘）
主存储器（DRAM）
芯片外的
高速缓存（SRAM）
芯片上的
高速缓存（SRAM）
寄存器
L0
L1
L2
L3
L4
L5
更大
更慢
更便宜的
存储设备
更小
更快
更贵的
存储设备
CPU
主机
本地
Notes: 磁盘/SSD

## Slide 8: 5.1.2 存储器的层次结构
远程二级存储（分布式文件，Web服务器）
本地二级存储（本地磁盘）
主存储器（DRAM）
芯片外的
高速缓存（SRAM）
芯片上的
高速缓存（SRAM）
寄存器
L0
L1
L2
L3
L4
L5
CPU
主机
本地
1~30个周期
50~200个周期
上千万个周期
Notes: 内存DRAM 速度80ns~90ns
磁盘5~7ms
SSD 50μs~60μs

## Slide 9: 5.1.1 计算机中的存储器
记忆单元 / 存储位元 / 位元(Cell)
存储单元 / 编址单位 / 寻址单位(Addressing Unit)
存储体/ 存储矩阵 / 存储阵列(Bank)
基本术语
具有两种稳态的能够表示二进制数0和1的物理器件
存储器中具有相同地址的那些位构成一个存储单元，又称为一个编址单位
所有存储单元构成一个存储阵列
Notes: 现在的编址单位都是字节

## Slide 10: 5.1.1 计算机中的存储器
存储器数据寄存器(Memory Data Register – MDR)
机器字长
存储字
基本术语
用于存放主存单元中数据的寄存器
运算器中参加运算的寄存器的位数，即：数据通路的宽度
存储芯片中一个读写单位，一般等于存储器的数据线宽度
存储器地址寄存器(Memory Address Register – MAR)
用于存放主存单元地址的寄存器

## Slide 11: 5.1.1 计算机中的存储器
编址方式(Addressing Mode)：对存储体中各存储单元进行编号的方法
传输单位：一次读写存储器的数据单位
基本术语
对主存而言，指一次从主存读出或写入的数据位数
对辅存而言，数据通常按块传输，传输单位为块
按字节编址(现代计算机基本上都按字节编址)
按字编址(早期有机器按字编址)
如：386/486，其编址单位为字节，机器字长为32位，单字位数为16位，但传输单位可以是8/16/24/32位。
Notes: 辅存一次至少读512字节，主流的读4KB

## Slide 12
5.1.2 存储器分类

## Slide 13: 5.1.2 存储器分类
在计算机中的作用
信息的可保存性
分类标准
存储介质
存储方式

## Slide 14: 5.1.2 存储器分类
在计算机中的作用
分类标准
寄存器型存储器
  亦称便笺式存储器，由寄存器构成，封装在CPU内
  用于存放当前正在执行的指令和使用的数据
  用触发器实现，速度快，容量小 O(KB)
高速缓冲存储器(Cache)
  位于CPU内部或位于主存和CPU之间
  用来存放当前正在执行的局部程序段和数据
  用SRAM实现，速度O(ns)、容量O(MB)
Notes: 工艺上cache做在CPU内

## Slide 15: 5.1.2 存储器分类
在计算机中的作用
分类标准
主存储器
  位于CPU之外
  用来存放已被启动的程序及所用数据
  用DRAM实现，速度O(ns)、容量O(GB)
辅助存储器
  不能由CPU的指令直接访问
  用来存放暂不运行的程序、数据或存档文件
  用磁、光等存储器件实现，容量大，但速度慢O(ms)

## Slide 16: 5.1.2 存储器分类
在计算机中的作用
分类标准
其它功能的存储器
  控存CM：存储微程序代码
  表格存储器：为加快CPU处理而设置 (倒数表、函数表)
  字库和数据缓冲存储器：显示和印刷输出设备中
  ……
Notes: 表格存储器：x86，可以用于存储常用的值，如1/2,1/3,sin(),…

## Slide 17: 5.1.2 存储器分类
分类标准
存储介质
半导体存储器(SCM)
铁电存储器FeM(FRAM)、相变存储器PCM、阻变存储器ReRAM、……
磁表面存储器MSM
光盘存储器ODM
速度快，用作内存
记忆原理：双稳态触发器、电容(静态、动态)
用陶瓷、非磁性金属或塑料作载磁体，磁化后具有两种不同的剩磁状态记录信息“1”和“0”
非易失，容量大并且每位价格低 。用作外存
有机玻璃作载磁体，利用磁化、晶态/非晶态表示信息
非易失，可靠性高，保存时间长，容量大且易于更换
存储速度比硬盘低一个数量级
掉电数据不丢失(non-volatile)，速度快
Notes: 半导体：cache、内存、SSD
相变存储器PCM:非易失内存

## Slide 18: 5.1.2 存储器分类
分类标准
  随机访问存储器(RAM)
存储器任意单元可随时访问且访问所需时间基本相同
访问时间与存储单元所处的物理位置无关
速度快(ns)
主存和Cache
存储方式

## Slide 19: 5.1.2 存储器分类
分类标准
  随机访问存储器(RAM)
  只读存储器(ROM)
正常工作时只读，能随机读出，不能随机写入
MROM：只读
PROM：一次写
可多次改写ROM：EPROM、E2PROM
存储方式
Notes: 只读是指工作时只读
E2PROM是闪存SSD的原型

## Slide 20: 5.1.2 存储器分类
分类标准
  随机访问存储器(RAM)
  只读存储器(ROM)
  相联存储器(CAM)
按内容检索到存储位置进行读写
速度快(ns)，价格高
Cache中的快表(TLB)
存储方式

## Slide 21: 5.1.2 存储器分类
分类标准
  随机访问存储器(RAM)
  只读存储器(ROM)
  相联存储器(CAM)
  直接存取存储器DAS
存储方式
信息的组织同SAS，介于随机和顺序存取之间
可以直接定位到要读写的数据块，存取时间的长短与数据所在位置有关
速度慢(ms)
磁盘
Notes: DAS:Direct access storage
比如磁带就不是DAS，而是SAS,需要倒带

## Slide 22: 5.1.2 存储器分类
分类标准
存储方式
  随机访问存储器(RAM)
  只读存储器(ROM)
  相联存储器(CAM)
  直接存取存储器DAS
  顺序存储器(SAS)
存储时以数据块为单位存储，顺序地记录在存储介质上
数据按顺序从存储载体的始端读出或写入，存取时间的长短与数据所在位置有关
速度慢、容量大、成本低，用作后援外存
磁带、电荷耦合器件CCD、VCD

## Slide 23: 5.1.2 存储器分类
分类标准
存储器中信息的可保存性
断电后是否丢失数据
挥发性存储器(易失性存储器)
  特点：断电后，信息即丢失
  SRAM、DRAM
非挥发性存储器(非易失性/永久性存储器)
  特点：断电后，信息不丢失
  ROM、磁盘、闪存
读出后是否保持数据
破坏性存储器
  特点：读出时原存信息被破坏，需重写
  DRAM
非破坏性存储器
  特点：读出时，原存信息不被破坏
  SRAM
Notes: SSD一直读也可能坏，所以需要定期扫盘（充电）
磁盘10年
SSD号称10年（实际小于10年）
磁带30年

## Slide 24: 5.1.2 存储器分类
在计算机中的作用
信息的可保存性
分类标准
存储介质
存储方式

## Slide 25
5.1.3 内存的主要技术指标

## Slide 26: 5.1.3 内存主要技术指标
存储容量
  内存所能容纳的二进制位(bit)个数的总和，即构成内存的存储位元的总和
  存储容量 = 存储单元个数 × 每个存储单元的存储位元个数
  一般地，内存的存储容量越大越好
  常用单位：B(Byte)、KB(210)、MB(220)、GB(230)、TB(240)
如何评价存储器的容量大小？
Notes: 工业界不采用1024，而是1000
2TB可能实际只有1.8TB

## Slide 27: 5.1.3 内存主要技术指标
存取时间TA与存储周期TS
  TA：启动一次存储器操作到完成该操作所用时间
  TS：连续两次启动同一存储器进行存取操作所需的最小时间间隔，亦称存取周期或访问周期
如何评价存储器的速度/快慢？
Notes: TS必须大于TA，因为要留时间给存储器恢复

## Slide 28: 5.1.3 内存主要技术指标
TA：启动一次存储器操作到完成该操作所用时间
  读：从启动读命令到读出的数据送MDR所需的时间
  写：从启动到将MDR内容写入指定存储单元的时间
  亦称访问时间，是反映存储器速度的指标，决定了CPU发出读/写命令后必须等待的时间
存取时间TA

## Slide 29: 5.1.3 内存主要技术指标
TS：连续两次启动同一存储器进行存取操作所需的最小时间间隔，亦称存取周期或访问周期
  两次启动包括：两次读，两次写，一次读或一次写
存储周期TS

## Slide 30: 5.1.3 内存主要技术指标
存取时间TA与存储周期TS
TA<TS ：TA、TS的差别依赖于存储信息的器件和电路，存储介质和控制线路需要恢复时间
破坏性读出须重写；非破坏性读出不须重写
存取时间和存储周期哪个大？

## Slide 31: 5.1.3 内存主要技术指标
存储带宽与存取宽度
  存取宽度：一次访存操作可存取的数据位数或字节数，存取宽度由编址方式决定(银河-I 的存取宽度是64位)
如何评价存储器的传输性能？

## Slide 32: 5.1.3 内存主要技术指标
存储带宽与存取宽度
  存取宽度：一次访存操作可存取的数据位数或字节数(银河-I 的存取宽度是64位)
存储带宽：每秒传输的最大数据量(位/秒)
    改善计算机瓶颈的一个关键因素
例：存取周期 为500ns，每个存取周期 可访问16位，则带宽为多少？
如何评价存储器的传输性能？
答：16位＊(1/500ns)＝32M位/秒

## Slide 33: 5.1.3 内存主要技术指标
可靠性
  用MTBF(Mean Time Between Failure)来衡量主存的可靠性
  MTBF表示两次故障之间的平均时间间隔
  采用纠错编码技术进行容错处理
例：银河-2 ，CPU字长64位、存储器字长72位，采用海明码“纠1检2”，提高主存可靠性
如何评价存储器的可靠程度？
Notes: 两次故障之间的平均时间间隔

## Slide 34: 5.1.3 内存主要技术指标
功耗与集成度
  存储带宽功耗(Power Loss)：反映存储器件耗电多少(单位：mw/片、w/存储器)
    维持功耗：保持时功耗(几百~几十mw/片)
    工作功耗：读写时功耗(500~1500mw/片)
  集成度(Integration Level)：标识单个存储芯片的存储容量
Notes: 内存3~5ms电会漏光，2ms所有数据要充电一次

## Slide 35: 5.1.3 内存主要技术指标
性能价格比—综合性指标
  更高的容量、速度，更低的位价格：性能价格比越高越好！
  通常采用存储器层次结构和技术才能实现！
如何评价存储器的综合性能？

## Slide 36: 5.1.3 内存主要技术指标
内存与外存的关系
内存储器
外存储器
CPU
指令1
指令2
指令k
指令n
程序
数据1
数据2
数据m
数据
①任务启动，执行任务的程序和数据将从外存成批传送到内存
②CPU从内存中逐条读取该程序的指令及其数据
④将指令的运算处理结果送回内存保存
⑤任务完成，将处理得到的全部结果成批传送到外存长久保存
③逐条执行指令，按指令要求完成对数据的运算和处理

## Slide 37: 5.1.3 内存主要技术指标
内存与外存的比较
内存储器
  存取速度快
  成本高、容量相对较小
  CPU可以直接对内存中的指令及数据进行读、写操作
  易失性存储器(volatile)，用于临时存放正在运行的程序和数据
外存储器
  存取速度慢
  成本低、容量很大
  CPU不能直接访问（外存中的程序及数据必须先传送到内存，才能被CPU使用）
  非易失性存储器(Nonvolatile)，用于长久存放信息
Notes: 16GB内存条上千元？

## Slide 38
5.1.4 随机存取存储器
Random Access Memory

## Slide 39: 5.1.4 随机存取存储器
半导体存储器
只 读
存储器
(ROM)
随机存取存储器(RAM)
静态随机存取存储器SRAM
动态随机存取存储器DRAM
不可在线改写内容的ROM
闪存(Flash Memory)
(用作Cache)
(用作主存储器)
(用作BIOS)
(U盘、SSD等)
  只要加上电源，信息就能一直保持
  对电气干扰相对不很敏感
  比DRAM更快，也更贵
  每隔一段时间必须刷新一次
  对电气干扰比较敏感
  比SRAM慢，但便宜
内存由半导体存储器芯片组成，芯片有多种类型

## Slide 40: 5.1.4 随机存取存储器
MOS型RAM基本存储位元
记忆原理
  触发器：互补的两个状态(六管静态MOS电路)SRAM
  电容：充放电(单管动态MOS电路)DRAM
基本存储位元与存储器
  存储位元 → 存储单元 → 存储矩阵 → 存储芯片(译码、驱动、读/写电路) → 存储模块(内存条) → 存储器

## Slide 41: 六管静态MOS管电路
信息存储原理： 看作带时钟的RS触发器
读出时：
置字线为1
根据存储单元的状态改变位线的输出电平
写入时：
位线上是被写入的二进位信息0或1
置字线为1
存储单元(触发器)按位线的状态设置成0或1
SRAM数据保存在一对正负反馈门电路中，只要供电，数据就一直保持，不是破环性读出，也不需要重写数据来保持数据不变。即：无需刷新！
位线D0
存储单元
字线W
位线D1
列选择线

## Slide 42: 动态单管MOS电路
存储位元的基本原理
构造和表示
  数据记忆在电容CS上，T为门控管，控制数据进出
  栅极接读/写选择线(字线)，漏和源分别接数据线(位线)和记忆电容CS
  存储数据“1”或“0”：根据电容CS上电荷量的有无来判别
读写原理：在选择(字)线上加高电平，使T管导通
  写“0”时，位线上加低电平，使CS上电荷对数据线放电
  写“1”时，位线上加高电平，使数据线对CS充电
  读出时，在位线上有一读出电压，与CS上电荷量成正比（读出后需“再生”）
字线
位线
接地
T
CS

## Slide 43: 动态单管MOS电路
优点
  电路元件少，工作功耗小，集成度高，广泛用于大容量主存储器中
缺点
  速度慢、破坏性读出 (读后状态改变，需重写)、定时刷新
DRAM的一个重要特点：
数据以电荷形式保存在电容中，电容漏电使得电荷通常只能维持一定时间，如2ms左右，因此要定期在2ms内刷新(读出后重新写回)
字线
位线
接地
T
CS
Notes: 工作功耗小：晶体管少

## Slide 44: 5.1.4 随机存取存储器
存储位元组织
位元
字线W
位线S0
位线S1
读写控制
Din Dout
R/W
SRAM
位元
选择线(字线)
数据线(位线)
读写控制
Din Dout
R/W
DRAM
存储器芯片：存储体+外围电路(地址译码和读写控制)

## Slide 45: 5.1.4 随机存取存储器
线选法(一维地址译码)存储矩阵
地址驱动线
假定有k位地址，则地址译码驱动(选择)线的条数为多少？
有2k条！
一般SRAM采用线选法，只在单方向上译码，同时读出一条字线上的所有位！
Notes: SRAM一般采用一维地址，一次读一行
DRAM一般采用二维地址，可以简化译码器，行地址和列地址分别译码

## Slide 46: 5.1.4 随机存取存储器
位片式(二维双译码)存储矩阵
假定有k位地址，则地址译码驱动(选择)线的条数为多少？
有2k/2+2k/2条！
位片式可在字方向和位方向扩充，需要有片选信号！

## Slide 47: 5.1.4 随机存取存储器
地址引脚
1
2
3
4
5
6
7
8
9
18
17
16
15
14
13
12
11
10
Intel
2114
SRAM
A6
A5
A4
A3
A0
A1
A2
A7
A8
A9
VCC
I/O3
I/O0
I/O1
I/O2
WE
CS
GND
  输入/输出引脚
存储容量＝210×4位
存储容量多大？
Intel2114静态MOS存储器芯片
Notes: SRAM芯片
有10根地址线
4位数据线

## Slide 48: 5.1.4 随机存取存储器
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A0
A1
A2
A9
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
第一组
第二组
第三组
第四组
Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读

## Slide 49: 5.1.4 随机存取存储器
Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
第一组
第二组
第三组
第四组
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Slide 50: 5.1.4 随机存取存储器
Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
第一组
第二组
第三组
第四组
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…

## Slide 51: 5.1.4 随机存取存储器
Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
第一组
第二组
第三组
第四组
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…

## Slide 52: 5.1.4 随机存取存储器
Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
第一组
第二组
第三组
第四组
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
16
32
48
CS
WE

## Slide 53: 5.1.4 随机存取存储器
Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
第一组
第二组
第三组
第四组
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
16
32
48
…
…
…
…

## Slide 54: 5.1.4 随机存取存储器
Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
第一组
第二组
第三组
第四组
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
16
32
48
…
…
…
…

## Slide 55: 5.1.4 随机存取存储器
Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
第一组
第二组
第三组
第四组
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
16
32
48
…
…
…
…
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4

## Slide 56: 5.1.4 随机存取存储器RAM
TMS4116动态MOS存储器芯片
地址引脚复用
存储容量多大？
存储容量＝214×1位
Notes: 地址是分两个时钟送入的
RAS是行地址选通
CAS是列地址选通

## Slide 57: 5.1.4 随机存取存储器RAM
TMS4116动态MOS存储器芯片
地址引脚复用
RAS有效时送行地址
CAS有效时送列地址

## Slide 58: 5.1.4 随机存取存储器RAM
TMS4116动态MOS存储器芯片
CPU传送到TMS4116芯片的地址有几位？
CPU传送到4116有14位地址
CPU送出的地址位数由物理空间大小决定

## Slide 59: 5.1.4 随机存取存储器RAM
TMS4116动态MOS存储器芯片
WE含义是什么？
WE低时写操作，高时读操作

## Slide 60: 5.1.4 随机存取存储器RAM
TMS4116动态MOS存储器芯片

## Slide 61: 5.1.4 随机存取存储器RAM
TMS4116动态MOS存储器芯片
Notes: 为高电平是读数据，低电平写数据
对于DRAM，读比写快一点
¯𝑊𝐸为高电平是读数据，低电平写数据
对于DRAM，读比写快一点

## Slide 62: 5.1.4 随机存取存储器RAM
TMS4116动态MOS存储器芯片

## Slide 63: 5.1.4 随机存取存储器RAM
SRAM和DRAM存储器的特性
 | DRAM | SRAM
存储原理 | 电容 | 触发器
集成度 | 高 | 低
芯片引脚 | 少 | 多
速度 | 慢(10X) | 快(1X)
价格 | 低(1X) | 高(100X)
刷新 | 有 | 无
应用 | 主存、帧缓冲区 | 高速缓存存储器

## Slide 64: 5.1.4 随机存取存储器RAM

## Slide 65: 5.1.4 随机存取存储器RAM
存储器模块(Memory Module)
Memory
Controller
Memory Bus
DIMM Slot 0
DIMM Slot 1
DIMM Slot 2
DIMM Slot 3
DIMM Slot 4
DIMM Slot 5
DIMM Slot 6
DIMM Slot 7
DRAM DIMM
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
168个引脚的双列直插存储器模块
(Dual Inline Memory Module, DIMM)
以64位或更大单元为块和存储控制器进行数据传输
每次访存操作总是在某一个内存条内进行！

## Slide 66: 5.1.4 随机存取存储器RAM
PC机主存储器的物理结构
主存储器由若干内存条组成
内存条(存储模块)的组成
  把若干片DRAM芯片焊装在一小条印制电路板上制成
内存条必须插在主板上的内存条插槽中才能使用
目前主流的是DDR4内存条
  双倍数据速率同步DRAM(Double Data-rate Synchronous DRAM, DDR SDRAM)
  采用双列直插式，其触点分布在内存条的两面
  PC机主板中一般都配备有2个或4个DIMM插槽
存储单元阵列
数据总线
DDR SDRAM

## Slide 67
DRAM
SRAM
存储原理
集成度
芯片引脚
功耗
价格
速度
刷新
电容
触发器
高(1)
低(6)
少
多
小(1/6)
大
低(1X)
高(100X)
慢(10X)
快(1X)
有
无
主存
缓存
SRAM和DRAM的比较
问题：为什么每出现新一代DRAM芯片，容量至少提高到4倍？
行地址和列地址分时复用, 每出现新一代存储器芯片，至少要增加一根地址线每加一根地址线，则行地址和列地址各增加一位，所以行数和列数各增加一倍。因而容量至少提高到4倍。

## Slide 68
5.1.5 只读存储器ROM
Read Only Memory

## Slide 69: 5.1.5 只读存储器ROM
ROM：Read Only Memory
  按地址寻址，只能被随机读而不能随机写的半导体存储器
特点
  在工作过程中，信息只能读不能写
  非破坏性读出，无需再生
  也以随机存取方式工作
  信息用特殊方式写入，一经写入，就可长久保存，不受断电影响，故是非易失性存储器

## Slide 70: 5.1.5 只读存储器ROM
用途
  用来存放一些固定程序。如监控程序、启动程序等，只要一接通电源，这些程序就能自动地运行
  可作为控制存储器，存放微程序
  还可作为函数发生器和代码转换器
  在输入/出设备中，被用作字符发生器，汉字库等
  在嵌入式设备中用来存放固化的程序

## Slide 71: 5.1.5 只读存储器ROM
固定掩膜MROM
一次可改写的PROM
可多次改写的ROM
只能读，不能修改
只能修改一次，修改后只读
可多次擦除、多次改写，改写之前要先擦除
  光擦除电可编程只读存储器，亦称UV EPROM
  电擦除电可编程只读存储器E2PROM
  块擦除电可编程的快擦写存储器Flash Memory
ROM分类
需要取出擦除
可以在计算机内部擦除，但是必须一次全部擦掉，擦除时间秒级
可以在计算机内部擦除，可以以块为单位擦除，擦除时间毫秒级
Notes: PROM: Programable ROM

## Slide 72: 5.1.5 只读存储器ROM
固定掩膜MROM
结构简单、集成度高、价格便宜
使用不灵活、一经生产为成品，则无法修改
宜于标准化和大批量生产的定型产品
ROM分类
依用户要求，由厂家按确定工序，用是否制造某元器件的方法，实现信息写入。
制造完成后，不能再改变的只读存储器

## Slide 73: 5.1.5 只读存储器ROM
可编程ROM（Programmable ROM, PROM）
可根据需要编程一次，但写入不可逆，PROM原则上无法修改
熔断丝型PROM为主流，初始在行、列交叉点连接一段熔丝，存入0。若该位需写入1，则将熔丝熔断，但熔断后信息不能改变
对改写电流和工作电流有一定的要求
ROM分类
注意：PROM既按地址又按位寻址，编程时是按位编程且须脱机编程，通常用专用PROM编程器实现编程

## Slide 74: 5.1.5 只读存储器ROM
可多次改写的ROM——EPROM
Erasable Programmable ROM, EPROM
不能在线擦除和编程
不对单个存储单元擦除，仅以片为单位擦除
芯片封装麻烦，需留透明石英窗口以便紫外线擦除
编程后，还须用不透明物体覆盖石英窗口，以免芯片存储的信息由于光照局部被擦除
ROM分类
EPROM优点
  因存储位元为单管，故集成度高
  耐久性好(常温保持时间：100年；125℃：10年)

## Slide 75: 5.1.5 只读存储器ROM
可多次改写的ROM——EEPROM
ROM分类
优点
  可在线擦除和编程，可单地址擦除和编程
  不需留擦除用的石英窗口，芯片封装容易
  编程可达105次，信息保持时间10年以上
缺点
  比RAM写操作慢很多(～10ms)
  集成度较低

## Slide 76: 5.1.5 只读存储器ROM
EPROM
2764
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
A12
A7
A6
A5
A2
A3
A4
VPP
VCC
GND
D6
A0
D0
D5
A11
A1
D7
A9
PGM
OE
A10
CE
D1
D2
D3
D4
A8
典型芯片举例
存储容量多大？
存储容量＝213×8位

## Slide 77: 5.1.5 只读存储器ROM
CE
OE
EEPROM
28C16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
A6
A5
A4
A3
A0
A1
A2
A7
VCC
GND
I/O4
I/O1
I/O2
I/O3
I/O0
I/O5
I/O6
A9
A8
WE
A10
I/O7
典型芯片举例
存储容量多大？
存储容量＝211×8位

## Slide 78: 5.1 小结
信息的存储、传送、处理单位
  记忆单元 / 编址单位 / 存储单元 / 传输单位 / 机器字长
存储器分类
  可按存取方式 / 存储介质 / 可保存性 / 计算机中的作用来分
内存的性能指标
半导体存储器随机访问存储器
  SRAM ：速度快，容量小，可做快速小容量存储器
  DRAM：速度慢，容量大，用作主存
RAM芯片组织
  存储阵列：按行、列排，分别由行地址和列地址指出位置
  地址译码器：分行、列地址译码器
  读写逻辑：可控制多个位平面的同一位数据一起读/写

## Slide 79: 5.1 小结
内存、 磁盘与CPU之间速度差距愈来愈大！
解决访存速度慢的三个措施
  提高主存芯片本身的速度
  在主存和CPU之间加入Cache
  采用多模块存储器技术

## Slide 80
谢 谢！